## Slide 1: Радиационная, химическая, бактериологическая защита ( РХБЗ) ИМД –измеритель мощности дозы радиации
Автор: Дегтярев М.Ю.
Педагог дополнительного образования

## Slide 2
Войсковые дозиметрические приборы
ИЗМЕРИТЕЛЬ мощности дозы ДП-3Б
ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ИМД-21Б
ИНДИКАТОР - СИГНАЛИЗАТОР ДП-64
ИМД –измеритель мощности дозы
Применяется в стационарных и носимых условиях, на летательных и подвижных объектах.
Может использоваться для контроля за перемещением расщепляющихся материалов.
ДП-3Б

## Slide 3
Войсковые дозиметрические приборы
Средства дозиметрического контроля
ОБЩЕВОЙСКОВОЙ КОМПЛЕКТ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ ДОЗЫ ИД-1 предназначен для измерения поглощенной дозы гамма-нейтронного излучения. В комплект прибора входят 10 измерителей дозы ионизационного типа, зарядное устройство ЗД-6, техническое описание и инструкция по эксплуатации, формуляр. ИД-1 обеспечивает регистрацию дозы гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад. Отсчет измеряемых доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра.