## Slide 1
ЗОЛОЧЕНИЕ
Подготовила Учитель ИЗО и МХК
Православной гимназии им. Преподобного
Серафима Саровского г. Вязники
Шабанова Наталья Владимировна

## Slide 2
Позоло́та или золоче́ние — нанесение на предмет тонкого слоя золота

## Slide 3
Традиционные техники золочения
-Огневое золочение
-Золочение на масляной основе
-Позолота на «гульфарбу»
-Золочение на глиняной основе
-Золочение с использованием средств на водной основе

## Slide 4
Огневое золочение
Считается наиболее древней техникой золочения. На Руси этот способ носил название жжёного злата. Широко использовалось на Руси с IX века. Способ представляет собой прокаливание растворённого в ртути высокопробногозолота(амальгамы) до полного испарения ртути.
Эта технология была широко распространена в архитектуре, наиболее известное: позолота куполов Исаакиевского собора Санкт-Петербурга(1838—1841) и шпиль колокольни Петропавловского собора в Санкт-Петербурге был вызолочен огневым способом в 1735 и 1744 году.
Ещё одним из направлений использования огневого золочения являлась одноимённая техника иконописи на металле. Одним из самых известных памятников этой техники являются Златые врата Рождественского собора в Суздале.
Достоинство — высокая коррозионная стойкость. Недостаток — высокая токсичность. Так, при позолоте куполов Исаакиевского собора погибло около 60 человек от отравления парами ртути

## Slide 5
Золочение на масляной основе
Также на мордан, на микстьен, на отлип — применяется для озолочения металлических поверхностей (памятники, ограды, купола, свинцовых фигур),гипсовых и каменных поверхностей, а также для интерьерного золочения. Золочение на мордан получается матовым, в случае, если поверхность под нанесение позолоты подготовлена не соответствующим образом, либо с ней работает неопытный мастер.

## Slide 6
Позолота на «гульфарбу»
Применяется на всех грунтах по дереву, по полотну, стеклу и металлу. Гульфарба составляется из лака-мордана с примесью небольшого количестваоранжевого крона, растёртого на льняном масле. Крон к лаку примешивается как подкладка под золото, чтобы оно имело более сильный и глубокий тон. Место для позолоты тщательно подготовляется, так чтобы поверхность, на которую будет накладываться золото, была ровная и чистая. Дальше эти места прокрашиваются кистью жирным слоем гульфарбы и затем просушиваются. Надо довести просушку гульфарбы до небольшого отлипа, тогда золото будет хорошо к ней приставать и будет иметь хороший блеск. Золото накладывается на гульфарбу лампемзелем, который поверх веерка слегка прижимается ватой. Полируют его не агатом, как позолоту на полимент, а слегка прижимая «притамповывая» и протирая тампоном ваты.

## Slide 7
Также на полимент — применяется для золочения деревянных поверхностей (иконы, рамы) и только для интерьерного золочения. Это самый трудный, длительный и дорогой вид золочения. Полимент составляют из разведённых в воде и растёртых сиен жжёной, охры и мумии. Засушенная смесь перед позолотой размачивался и разводился на томлёном яичном белке. С конца XVI в. таким составом покрывали левкас (грунт) под позолоту. В XVII в. полимент приготовляли из красной глины — болюса, мыла, воска, китового жира и яичного белка. Для того чтобы полимент имел сильный красно-коричневый тон, им прокрашивают по одному месту два-три раза. После просушки, когда полимент делается матовым, его стирают чистой суконкой, чтобы полиментная подготовка стала чистой, ровной и блестящей. Затем место, на которое будет накладываться золото, кистью смачивается сорокаградусной водкой, наполовину разбавленной водой.
Золочение на глиняной основе

## Slide 8
Применяется для золочения деревянных, гипсовых, металлических, полиуретановых и каменных поверхностях, в основном для интерьерного золочения.
Золочение с использованием средств на водной основе

## Slide 9: МАСТЕР КЛАСС ПО ЗОЛОЧЕНИЮ ПОТАЛЬЮ

## Slide 10: понадобится
Поталь
Газета
Кисточка
Клей для золота
Спирт
Ножницы
Вода

## Slide 11: Этапы золочения
Наносим рисунок

## Slide 12
Наклеиваем детали с помощью газеты

## Slide 13: Дорабатываем и совершенствуем

## Slide 14
Используемый материал
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%E7%EE%EB%EE%F2%E0

## Slide 15: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ