## Slide 1: Мозаика
ЗАГАДОК
НАЧАТЬ ИГРУ
Завершить игру

## Slide 2: Цель игры:
Повторить и закрепить знания по оформлению чертежей

## Slide 3: Задачи игры:
формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью графических изображений.

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Slide 5
Чертеж – это…
графический документ, содержащий изображения предмета и другие данные, необходимые для его изготовления и контроля;

## Slide 6
Формат А4 соответствует размерам (мм)…
210×297

## Slide 7
Какое расположение формата А4 допускается ГОСТом?
вертикальное

## Slide 8
Масштаб – это расстояние между точками на плоскости?
Нет

## Slide 9
Условное изображение, выполненное с помощью чертежного инструмента, называется…
техническим рисунком

## Slide 10
Основная надпись должна быть расположена…
в правом нижнем углу формата

## Slide 11
Сколько форматов А3 содержится в формате А1?
4

## Slide 12
На каком расстоянии от краев листа проводят рамку чертежа?
слева – 20 мм, сверху, справа и снизу – по 5 мм.

## Slide 13
Размеры на чертежах проставляют в …
мм

## Slide 14
Толщины всех линий чертежа задаются относительно…
основной сплошной толстой линии

## Slide 15
Какое минимальное расстояние оставляют между контуром изображения и размерными линиями
10 мм

## Slide 16
Если размер шрифта №10, то чему равна высота строчных букв
7 мм

## Slide 17
Сопряжением называется…
Плавный переход одной линии в другую

## Slide 18
Чему равен угол наклона чертежного шрифта?
75º

## Slide 19
Назначение штрихпунктирной линии с одной точкой
осевая

## Slide 20
На чертеже невидимый контур детали изображается …
штриховой линией

## Slide 21
Буквой R обозначается…
Расстояние от центра окружности до точки на ней

## Slide 22
Какое назначение имеет сплошная волнистая линия?
линия обрыва

## Slide 23
Что означает знак перед размерным числом?
конусность

## Slide 24
Можно ли на одном и том же чертеже проводить линии видимого контура разной толщины?
нет

## Slide 25
Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями …
7 мм

## Slide 26
В каких единицах проставляют угловые размеры на чертежах ?
в градусах, минутах и секундах с указанием единиц измерения

## Slide 27
Какие вы знаете масштабы?
уменьшения и увеличения

## Slide 28
Что означает знак □ перед размерным числом?
в основании квадрат

## Slide 29
Прерывают ли размерную линию при изображении детали с разрывом?
нет

## Slide 30
Какое число размеров необходимо иметь на чертеже детали?
минимальное, но достаточное для изготовления и контроля детали

## Slide 31
Какое место должно занимать размерное число относительно размерной линии?
над размерной линией

## Slide 32
Как проводят размерную линию для указания размера отрезка?
параллельно отрезку

## Slide 33: Конец Успехов в изучении инженерной графики !
игры