## Slide 1: Мозаика

## Slide 2
Мозаика – это орнаментальное или сюжетное изображение, выполненное из однородных или различных по материалу частиц (дерево, камень, стекло, керамическая плитка)

## Slide 3
Виды мозаики по дереву
Инкрустация
Интарсия
Маркетри
Блочная мозаика

## Slide 4
Инкрустация – украшение изделия врезанными в его поверхность пластинами из металла, слоновой кости, перламутра и проч. При этом врезки находятся на одном уровне с украшаемой поверхностью и отличаются от неё цветом или материалом

## Slide 6
Интарсия – это инкрустация деревом по дереву, при которой в углубления деревянной основы вкладывают деревянные пластинки, отличающиеся от основы цветом и текстурой.

## Slide 7
Маркетри (от франц. marquer – размечать, расчерчивать) – вид мозаики по дереву, при котором мозаичный набор выполняют из кусочков шпона разных пород древесины. Элементы мозаики врезают в шпон, служащий фоном, закрепляют и вместе с фоном наклеивают на поверхность изделия.

## Slide 9
Паркетри – это набор, при котором мозаика представляет собой простой рисунок, типа паркета из одинаковых прямолинейных геометрических фигур.

## Slide 11
Чертозианская мозаика – блочная мозаика, для изготовления блоков в которой используются кость, рог и тд.
Блочная мозаика состоит в том, что по заданному рисунку из разноцветных брусочков древесины или пластинок разного сечения склеивают блоки, которые затем разрезают поперек на множество тонких пластинок с одинаковым рисунком.

## Slide 12
Ёсэги - японская мозаика из дерева

## Slide 13
Мозаика в стиле Podany – это блочная мозаика, имитирующая рисунок ткани