## Slide 1
Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение
Московской области
«Аграрно-технологический техникум «Дубна»
Исследовательская работа:
Тема: «Интенсивная технология возделывания и уборки сорго с детальной разработкой операции «внесение минеральных удобрений»
ПМ.02. Эксплуатация с/х техники.
МДК.02.01 Комплектование МТА для выполнения с/х работ.
МДК.02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве
Специальность: Механизация сельского хозяйства.
Разработал: студент группы Т-68
Сидоренко В.В
Руководитель:
Ефимова Н.Г.
Дубна 2019

## Slide 2: Содержание
Введение
Аналитическая часть
Значение культуры
Морфологические особенности
Биологические особенности
Ротационная таблица
Технологическая часть Технология боронования для посадки сорго
Агротехнические требования
Комплектование МТА
Подготовка поля
Способ движения
Оценка качества
Охрана труда и техника безопасности
Список литературы

## Slide 3: Введение
Тему своей работы считаю актуальной, в связи с добычей кормовых трав, скармливания их скоту, для дальнейшей добычи мяса и ведении фермы крупно - рогатого скота, а также для производства для человека в целом.
Цели: Разработка интенсивной технологии возделывания и уборки сорго с детальной разработкой операции «внесение минеральных удобрений»
Задачи работы:
-Изучить технологию возделывания и уборку основных с/х культур
-Изучить культуру сорго
-Рассмотреть технологию возделывания и уборки сорго
-Описание операционно-технологической карты по операции внесение минеральных удобрений
-Рассмотрение охраны труда и техники безопасности при выполнении с/х работ

## Slide 4: I. Аналитическая часть.
Сорго – однолетнее либо многолетнее злаковое растение. Культура по масштабам мирового производства находится на четвертом месте.
· Зерновое;
· Сахарное;
· Лимонное;
· Веничное;
· Травянистое.

## Slide 5: Значение культуры
Продовольственное значение Сорго имеет довольно высокую калорийность (в 100 граммах продукта содержится 339 килокалорий). Растение также содержит рекордное количество углеводов (68,3 грамма в 100 граммах), а также большое количество белков (11,3 грамма), жиров (3,3 грамма).
Кормовое значение Сорго дает хороший корм в виде силоса и зеленой массы. В его 100 кг содержится 118—130 кормовых единиц. В зерне накапливается: белка - 8,4%; жира -3,3%;
Техническое значение Сорго занимает 3-е место в мире как пищевое растение после пшеницы и риса. Из зерна сорго вырабатывают крахмал, патоку, спирт, получают крупу.

## Slide 6: Морфологические особенности
Корень | Стебель | Лист | Соцветие | Плод | Семена
Мочковатый | Прямостоячий | Длинный | Метёлка | Зерновка | 20-45 г

## Slide 7: Биологические особенности
Свет | Тепло | Влага | Питание | Фаза развития
Короткодневный, светолюбивый | Мин - 10°С, опт. – 20-30°С | Засухоустойчивый | Легкие песчаные тяжелые глин. почвы | Набухание и прорастание семян, Всходы, Кущение, Выход в трубку, Выметывание, Цветение, Формирование зерна, Налив зерна, Созревание зерна

## Slide 8: Ротационная таблица
№ | Первая ротация |  |  |  |  | Вторая ротация
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Пар | Сорго | Пшеница | Тимофеевка | Сорго | Пар
2 | Сорго | Пар | Сорго | Пшеница | Тимофеевка | Сорго
3 | Тимофеевка | Сорго | Пар | Сорго | Пшеница | Тимофеевка
4 | Пшеница | Тимофеевка | Сорго | Пар | Сорго | Пшеница
5 | Сорго | Пшеница | Тимофеевка | Сорго | Пар | Сорго

## Slide 9: II. Технологическая часть Технология боронования для посадки сорго
Условия работы
Длина поля 6000м
Ширина поля 6000м
Ширина поворотной полосы 30м.

## Slide 10: Агротехнические требования
- Диаметр гранул — не более 5 мм;
- Разрушение гранул до размера 1 мм при смешивании — не выше 5 %;
- Влажность минеральных удобрений перед внесением — не выше 1,5…15 %.
- Машины должны обеспечивать внесение минеральных удобрений и их смесей в пределах 0,05…1 т/га.
- При внесении всех видов удобрений должно быть обеспечено перекрытие смежных проходов;
- Отклонение глубины внесения удобрения от заданной — не более 15 %.
- Необработанные поворотные полосы не допускаются.

## Slide 11: Комплектование МТА МТЗ-82
 | Масса конструкционная, кг | 3750
 | Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850
 | Масса эксплуатационная, кг | 4000
 | Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500
 | База, мм | 2450
 | Габаритные размеры: длина, мм | 3930
 | Габаритные размеры: ширина, мм | 1970
 | Габаритные размеры: высота, мм | 2800
 | Колея по передним колесам (минимал), мм | 1430
 | Колея по передним колесам (максимум), мм | 1990
 | Колея по задним колесам (минимал), мм | 1400
 | Колея по задним колесам (максимум), мм | 2100
 | Наименьший радиус поворота, м | 4,5
 | Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645
 | Размеры шин передних колес | 11,2-20
 | Размеры шин задних колес | 15,5 R38

## Slide 12: Комплектование МТА РУМ-5
Разбрасывание гранул: Производительность (при 12 км/ч) | до 148000 м2/ч
Захват | 14-20 м
Разбрасывание кристаллических удобрений: Производительность (при 12 км/ч) | до 80000 м2/ч
Высота (погрузочная, от земли) | до 2,5 м
Колея | 1,8 м
Продольная база | 3,73 м
Просвет | 0,35 м
Длина | 5,35 м
Высота | 2 м
Вес (конструкционный, сухой) | 2,06 т
Ширина | 2,152 м

## Slide 13: Подготовка поля
1.Освободить поле от препятствий
2.Сделать разметку поля:
а.Длина
б.Ширина
в.поворотные полосы
г.Середина
3.Разбить поле на загоны

## Slide 14: Способ движения
При выполнении операции
«внесение минеральных удобрений» я выбираю
Челночный способ движения
МТА.

## Slide 15: Оценка качества
Неравномерность рассева удобрений можно проверять на месте, включив разбрасывающие рабочие органы на 0,5-1 мин, или в движении.
Собранные с противней удобрения взвешивают, и полученные результаты заносят в ведомость и обрабатывают.
При необходимости неравномерность распределения удобрений определяют по общей и рабочей ширине разбрасывания. Для этого используют противни размером 0,5 х 0,5 х 0,05 м, которые расставляют в три поперечных ряда на всю ширину разбрасывания с расстоянием между рядами не менее 5 м.
Неравномерность внесения минеральных удобрений или их смесей для туковых сеялок не должны превышать 15%, а для разбрасывателей 25%.
Огрехов и пропусков не допущено.

## Slide 16: Охрана труда и техника безопасности
1. К работе по обработке почвы допускаются лица достигшие 18-тилетнего возраста имеющие допуск по результатам медицинского обследования прошедшие вводный, первичный инструктажи по охране труда и противопожарный минимум, в дальнейшем повторный инструктаж по охране труда.
2. Прицепку бороны производить в следующем порядке: остановить трактор, затормозить его и выключить двигатель; установить соединительный штырь и надежно зафиксировать его.
3. Трогание и увеличение скорости движения производить плавно, избегая значительных отклонений.
4. При выявлении неисправности остановить и затормозить агрегат, выключить двигатель трактора и доложить руководителю работ.
5. Во время работы запрещено употребление алкогольных напитков и наркотических веществ.

## Slide 17: Литература
1.Бубнов В.З., Кузьмин М.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка / В.З. Бубнов - М.: Агропромиздат, 1980
2. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве, 2014
3.Иофинов С.А. Справочник по эксплуатации МТП/ С.А. Иофинов, Е.Ц. Бабенко, Ю.А. Зуев, - М.: Агропромиздат, 1978
4. Дробышев А.Н., Долматов Г.Г., Гузанов О.В., Организация и технология механизированных работ в сельском хозяйстве, 2005
5.Коренев Г.В. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур/ Г.В. Корнеев и др. - Агропромиздат, 1988
6. Тургиев А.К., Охрана труда в сельском хозяйстве, 2013
7.Оценка качества механизированных работ в полеводстве, - М,: Россельхозиздат, 1976
8.Правила производства механизированных работ в полеводстве/ сост. К.С.Орманжи, - М,: Россельхозиздат, 1983

## Slide 18: Спасибо за внимание!