## Slide 1
Государственное профессиональное бюджетное образовательное учреждение
Московской области
«Аграрно-технологический техникум «Дубна»
Исследовательская работа:
Тема: «Интенсивная технология возделывания и уборки ячменя с детальной разработкой операции «посев»
ПМ.02. Эксплуатация с/х техники.
МДК.02.01 Комплектование МТА для выполнения с/х работ.
МДК.02.02 Технология механизированных работ в растениеводстве
Специальность: Механизация сельского хозяйства.
Разработал: студент группы Т-68
Костецкий О.А.
Руководитель-преподаватель:
Батищева М.А.
Дубна 2019

## Slide 2: Содержание
Введение
Аналитическая часть. Обзор технологии возделывания
Значение культуры ячмень
Морфологические особенности
Биологические особенности
Технологическая карта
Ротационная таблица
Технологическая часть
Агротехнические требования
Комплектование МТА
Подготовка поля
Способ движения
Оценка качества
Охрана труда и техника безопасности
заключение
Список литературы

## Slide 3: Введение
Тему своей работы считаю актуальной, так как зерновые культуры имеют огромное значение как источник важнейших продуктов питания для населения и концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных.
Цели: Разработка интенсивной технологии возделывания и уборки ячменя с детальной разработкой операции «посев»
Задачи работы:
-разработать технологию возделывания и уборку основных с/х культур
-Изучить культуру ячмень
-Рассмотреть технологию возделывания и уборки ячменя
-Описание операционно-технологической карты по операции посев
-Рассмотрение охраны труда и техники безопасности при выполнении с/х работ

## Slide 4
Сельское хозяйство — данная отрасль является одной из самых важных, используемой практически во всех странах мира, а также такая отрасль обеспечивает население сырьем и продовольствием. От состояния отрасли зависит продовольственная безопасность государства. С сельским хозяйством прямо или косвенно связаны такие науки, как животноводство, агрономия, растениеводство, мелиорация и т.д. Начиная с 2000 года, такая отрасль начинает становиться единственной отраслью, которая является самой активно развивающейся в стране. Сельское хозяйство производит свыше 12% валового общественного продукта и более 15% национального дохода России, сосредоточивает 15,7% производственных основных фондов. Как следствие нужно уделить внимание возделыванию культуры «Ячмень». Поэтому тему своей работы считаю актуальной, в связи с добычей кормовых трав, скармливания их скоту, для дальнейшей добычи мяса и ведении фермы крупно - рогатого скота, а также для производства для человека в целом

## Slide 5: Аналитическая часть. Обзор технологии возделывания
Технология возделывания - совокупность технологических приемов, способов обработки, изменения состояния или свойств почвы, технических материалов или растений, в определенные моменты, соблюдение последовательности и агротехнических требований.
Севооборот - научно обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и паров во времени и на территории или только во времени.
Причины введения севооборота
Основными причинами являются:
Химические – культуры в процессе своего роста и развития потребляют неодинаковое количество питательных веществ. Зерновые культуры, кукуруза, злаковые травы требуют больше азота, бобовые – фосфора, картофель – калия. При чередовании же более рационально используются питательные вещества, предотвращается одностороннее обеднение почвы элементами питания.
Биологические – заключаются в том, что при длительном возделывании различных культур на одном поле отмечается рост засоренности посевов сорняками, вредителями и возбудителями болезней.
Различные культуры и приемы их возделывания создают неодинаковые условия для развития сорняков. Озимые и зимующие сорняки приспособились к культуре озимых зерновых. Яровые культуры засоряются яровыми сорняками. Таким образом, при чередовании озимых и яровых культур создаются неблагоприятные условия для произрастания данных групп сорняков.
Физические – обусловлены различным влиянием с.-х. культур на агрофизические свойства почвы (структуру, плотность, строение и мощность пахотного слоя).
С/х культуры по-разному влияют на структуру почвы. Например, возделывание бобовых культур способствует образованию водопрочных агрегатов. Пропашные же приводят к механическому разрушению структуры почвы.
Экономические – обусловлены тем, что в результате повышения урожайности культур в севообороте по сравнению с повторными и бессменными посевами увеличивается выход продукции с 1 га севооборотной площади в денежном выражении, повышается чистый доход, снижается себестоимость продукции. В севообороте более рационально и эффективно используется рабочая сила и с/х техника.
Виды севооборота:
Полевой – более 50% площади отводится для выращивания зерновых, картофельных, свеклы, моркови и т.д. (человеку)
Кормовой – для выращивания кормовых культур (скоту)
Специальные – для выращивания культур, требующие специальных условий (плодовые деревья, чай и т.п.)

## Slide 6: I. Значение культуры ячмень.
Ячме́нь — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства злаков. Исследователи склонны считать его предком дикий ячмень, который сохранился до наших дней. Средняя урожайность зерна 15-30 ц с 1 га, наивысшая 45-65ц.

## Slide 7: Значеы
Продовольственное значение
Из зерна ячменя вырабатывают перловую и ячневую крупы, ячменную муку, добавляемую к пшеничной при выпечке специальных сортов хлеба
углеводов 65 %, воды 13 %, белка 12 %, клетчатки 5, 5 %, зольных элементов 3 %, жира 2 %
Кормовое значение
концентрированный корм для скота
(К концентрированным кормам относятся зерновые корма и побочные продукты переработки зерна и масличных семян, такие корма отличаются высокой питательностью и содержат до 16% воды и до 15% клетчатки, перевариваются они в пределах 70—90%. Общая питательность концентрированных кормов 0,7—1,3 корм. ед. в 1 кг.)
Техническое значение
Продукты, извлекаемые из зерна ячменя в форме солодовых вытяжек (мальцэкстракты), находят применение в текстильном, кондитерском и фармацевтическом производствах.
Агротехническое значение
Ячмень, как скороспелая культура, сам служит хорошим предшественником для яровых, а в некоторых районах и для озимых культур. Благодаря ранним срокам уборки ячмень более ценен как покровная культура, чем другие яровые зерновые хлеба

## Slide 8: Морфологические особенности
Корень | Стебель | Лист | Соцветие | Плод | Семена
Мочковатый | соломина | простой | колос | Зерновка | 40-60 г

## Slide 9: Биологические особенности
Свет | Тепло | Влага | Питание | Фаза развития
Короткодневный, светолюбивый | Мин - 10°С, опт. – 20-30°С | Засухоустойчивый | Легкие песчаные тяжелые глин. почвы | Набухание и прорастание семян, Всходы, Кущение, Выход в трубку, Выметывание, Цветение, Формирование зерна, Налив зерна, Созревание зерна

## Slide 10: Технологическая карта
Зерновые Ячмень | Севооборот | Обработка почвы | Внесение удобрений | Посев/посадка | Уход за посевами | Уборка
Агротехнические требования | Полевой -Пар -Зерновые -Зернобобовые -Кормовые травы -Картофель -Ротационная таблица | 1 Лущение(5-7см на чистых)(10-12см на засоренных) (после уборки овса) 2 Вспашка(15см) (через 2-3 недели после лущения) 3 Культивация(6-9см) (10-15дней после лущения) 4 Боронование(3-5см) (2-3 дня после культивации) | Навоз(Компост)-38т/га Основной; припосевной Мочевина-67 кг/га Суперфосфат-26 кг/га Хлористый калий-71кг/га | -Чистота 99.2 % -Посевная годность 98 % -Очистка, сортирование, протравливание -Норма посева 18,6кг/га Глубина посева: -Глина - 3мм -Суглинок - 3.5мм -Песок - 4.5мм | - Опыливание -Подкормка | 1) Степень спелости - Молочная спелость - Восковая спелость - полной (твёрдой) 2) Сроки уборки -В начале полной спелости. 3) Способы уборки - Прямой способ - Двухфазный способ - Поточная уборка
Комплектование МТА | --------------------- | Мтз-80,82 1. Плуг ПЛН-3-35 2. Лущильник ЛДГ-10 3. Культиватор КНС-1.7 4. Борона БСО-4 | МТЗ-80,82 - ПРТ-10 (Разбрасыватель органических удобрений) -РУН-15(Разбрасыватель), -Норма внесения | -МТЗ -80,82 - Сеялка СЗ 3,6 - Глубина | МТЗ-80,82 -МВУ(Разбрасыватель минеральных)-0,5А ДЦН-70(Дождеватель) ПРТ-10 (Разбрасыватель органических удобрений) | Зерно убор. Комбайн «Агромаш» 3000
Подготовка поля | -Рабочие участки | --уборка посторонних предметов -Разбить поле на загоны -Разметка | --уборка посторонних предметов -Разбить поле на загоны -Разметка | -уборка посторонних предметов -Разбить поле на загоны -Разметка | --уборка посторонних предметов -Разбить поле на загоны -Разметка | -уборка посторонних предметов -Разбить поле на загоны -Разметка
Способы движения | --------------------- | -Петлевой, челночный | Челночный | Челночный, всвал; вразвал | Челночный, диагональный | Челночный
Оценка качества |  | 1. Глубина вспашки должна соответствовать заданной 2. При вспашке пласт должен быть полностью перевернут 3. Поверхностный слой почвы должен быть рыхлым и мелко-комковатым 4. Высота гребней допускается не более 5 см 5. После пахоты всех загонов поворотные полосы и края поля запахивают 6. Неравномерность глубины обработки +- 1 см 7. Глубина обработки 10-12 | 1. Влажность минеральных удобрений перед внесением не выше 1,5-15% 2. Неравномерность распределения не должна превышать ±15%, разбрасывателями ±25%. 3. Должно обеспечиваться перекрытие смежных проходов 4. Машины должны обеспечивать внесение органических удобрений и их смесей в пределах 5-60т/га 5. Отклонение глубины внесения от заданной – не более 15 % | 1. Отклонение от заданной нормы высева семян не должно превышать ± 3 2. Повреждение семян не должно превышать 0,6% 3. Глубина заделки семян не должна отклоняться более чем на ±15% 4. Поворотные полосы должны быть засеяны | 1. При подкормке отклонение фактической нормы внесения удобрений от заданной не более ±15% 2. Глубина увлажнения не менее 30 см 3. С наливной водой должны вноситься минеральные удобрения. | 1. Отклонение от средней высоты среза не должно превышать ±1 см 2. .Чистота зерна быть не ниже 96 % 3. дробление семенного зерна не более 1 % 4. При раздельной уборке стебли не должны ложиться на поверхность поля 5. Соблюдение сроков уборки 6. Потеря зерна допускается не более 0.5%
Технологическая карта

## Slide 11: Ротационная таблица
№ | Первая ротация |  |  |  |  | Вторая ротация
 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Пар | ячмень | Пшеница | Тимофеевка | ячмень | Пар
2 | ячмень | Пар | ячмень | Пшеница | Тимофеевка | ячмень
3 | Тимофеевка | ячмень | Пар | ячмень | Пшеница | Тимофеевка
4 | Пшеница | Тимофеевка | ячмень | Пар | ячмень | Пшеница
5 | ячмень | Пшеница | Тимофеевка | ячмень | Пар | ячмень

## Slide 12: II. Технологическая часть Технология посева для ячменя
Условия работы
Длина поля 4000м
Ширина поля 4000м
Ширина поворотной полосы 30м.

## Slide 13: Агротехнические требования
Отклонение от заданной нормы высева семян не должно превышать ± 3
Средняя неравномерность высева семян в рядках, то есть отдельными высевающими аппаратами не должно превышать ± 3.
Повреждение семян при севе зерновых культур рабочими органами посевных машин не должно превышать 0,3%.
Глубина заделки семян не должна отклоняться более чем на ±15%, что примерно составляет для зерновых колосовых ± 1 см, кукурузы ± 2 см, сахарной свеклы ± 0,5 см.
При посеве не допускаются огрехи и перекрытия, а также на поверхности поля незаделанные семена.
Поворотные полосы должны быть засеяны.

## Slide 14: Технические характеристики МТЗ-82
 | Масса конструкционная, кг | 3750
 | Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850
 | Масса эксплуатационная, кг | 4000
 | Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500
 | База, мм | 2450
 | Габаритные размеры: длина, мм | 3930
 | Габаритные размеры: ширина, мм | 1970
 | Габаритные размеры: высота, мм | 2800
 | Колея по передним колесам (минимал), мм | 1430
 | Колея по передним колесам (максимум), мм | 1990
 | Колея по задним колесам (минимал), мм | 1400
 | Колея по задним колесам (максимум), мм | 2100
 | Наименьший радиус поворота, м | 4,5
 | Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645
 | Размеры шин передних колес | 11,2-20
 | Размеры шин задних колес | 15,5 R38

## Slide 15: Технические характеристика СЗП3-6

## Slide 16: Подготовка поля
1.Освободить поле от препятствий
2.Сделать разметку поля:
а.Длина
б.Ширина
в.поворотные полосы
г.Середина
3.Разбить поле на загоны

## Slide 17: Способ движения
При выполнении операции
«посев» я выбираю
Челночный способ движения
МТА.

## Slide 18: Оценка качества
1 Посевная годность семян составляет 98%
2 Очистка, сортировка и протравливание проведено правильно
3 Для озимых проводим посадку за 50-60 дней до мороза , для яровых при физической спелости земли
4 Отклонение от заданной нормы высева семян не должно превышать ± 3,
5 Глубина заделки семян не должна отклоняться более чем на ±15%
6 отклонения от равномерной посадки которой от заданной лежат в пределах ±4 %

## Slide 19: Охрана труда и техника безопасности
При неправильном хранении и применении некоторых минеральных удобрений они представляют большую опасность. Так, хранение аммиачной селитры вместе с органическими материалами (торфом, соломой, жмыхом, опилками и др.) может быть причиной взрыва. Смесь селитры с древесным углем самовоспламеняется, а бумажные мешки из-под аммиачной селитры загораются под действием солнечных лучей. Выделяющийся из аммиачной селитры аммиак в смеси с воздухом взрывоопасен.
Попадание на кожу жидкого аммиака вызывает ожог, в глаза — слепоту, а вдыхание паров аммиака высокой концентрации может привести к летальному исходу.
Некоторые виды минеральных удобрений (суперфосфат, хлористый калий, аммофос и т. д.) вызывают раздражение слизистой оболочки носа.
При транспортировке жидкого аммиака и аммиачной воды нужно ежедневно проверять техническое состояние автоцистерн, обращая особое внимание на плотность закрытия всех вентилей, заглушек, показания манометра, уровень жидкости. Каждый автомобиль или трактор, транспортирующий цистерну, должен быть оснащен двумя углекисло-бром этиловыми огнетушителями, цепочкой для заземления, бачком с водой (не менее 10 л), искрогасителем на выпускной трубе. Во время движения транспорта запрещается курить.

## Slide 20: заключение
Заключение
В результате выполнения данного алгоритма, были освоены материалы и проведены расчеты по проектированию операционных технологий, включая выбор трактора и сельхозмашин, соответствующих агротехническим требованиям рассматриваемого агроприема посев, комплектование агрегата, агротехнические регулировки машин в агрегате, определение эксплуатационной производительности агрегата, внедрение рациональных способов движения агрегатов, обеспечивающих высокие показатели, методы подготовки поля, контроля и оценки качества операций.
Из предложенных машинно-тракторных агрегатов наиболее эффективными оказались трактор МТЗ-82 и сеялка СЗП-3.6, так как я считаю их более эффективными агрегатами для работы с с/х культурами, а также более экономичными.

## Slide 21: Литература
1.Бубнов В.З., Кузьмин М.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка / В.З. Бубнов - М.: Агропромиздат, 1980
2. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве, 2014
3.Иофинов С.А. Справочник по эксплуатации МТП/ С.А. Иофинов, Е.Ц. Бабенко, Ю.А. Зуев, - М.: Агропромиздат, 1978
4. Дробышев А.Н., Долматов Г.Г., Гузанов О.В., Организация и технология механизированных работ в сельском хозяйстве, 2005
5.Коренев Г.В. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур/ Г.В. Корнеев и др. - Агропромиздат, 1988
6. Тургиев А.К., Охрана труда в сельском хозяйстве, 2013
7.Оценка качества механизированных работ в полеводстве, - М,: Россельхозиздат, 1976
8.Правила производства механизированных работ в полеводстве/ сост. К.С.Орманжи, - М,: Россельхозиздат, 1983

## Slide 22: Спасибо за внимание!