## Slide 1
Предмет «Организация работы
железнодорожной станции»
Тема: Маневровая работа

## Slide 2
Изучим вопросы
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
2.Расчет нагрузки на одну ось. Влияние нагрузки на нормы закрепления
3.Порядок определения количества тормозных башмаков при уклоне от 0 до 0,5 ‰
4.Порядок определения количества тормозных башмаков при уклоне от 0,5 ‰ до 1,0‰
5. Порядок определения количества тормозных башмаков при уклоне более 1 ‰
6.Порядок закрепления подвижного состава на станционных путях и путях необщего пользования

## Slide 3
Цель занятия
Изучение основных видов профилей пути и влияния величины уклона на нормы закрепления, порядка определения количества тормозных башмаков при различных величинах уклона пути и применение этих знаний при выполнении порядка закрепления подвижного состава

## Slide 4
Проверим знания изученной темы
Вопрос 1
Для чего применяются тормозные башмаки? Чем они являются для железнодорожной станции?

## Slide 5
Проверим знания изученной темы
Вопрос 2
Какой подвижной состав не допускается закреплять стационарным тормозным устройством УТС-380?

## Slide 6
Проверим знания изученной темы
Вопрос 3
Какой бывает маркировка тормозного башмака?

## Slide 7
Проверим знания изученной темы
Вопрос 4
Каков порядок действий при утере тормозного башмака?

## Slide 8
Проверим знания изученной темы
Вопрос 5
Какими тормозными башмаками нельзя пользоваться?

## Slide 9
Продольный профиль линии характеризуется двумя элементами:
крутизной уклонов его элементов
длиной элементов
Крутизна i, измеряется в тысячных долях (‰) и представляет собой частное от деления разности h отметок конечных точек элемента профиля на его длину l, (т. е. равна тангенсу угла наклона, а элемента профиля к горизонту)
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления

## Slide 10
От крутизны уклона зависит масса поезда. При проектировании железных дорог стремятся обеспечить как можно меньшее ее значение
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
Если l (длина) – 1000 метров, h (высота) – 1 метр,
то i (уклон) = 1/1000 или 0,001 или 1 ‰ (одна тысячная)
С

## Slide 11
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
Профиль железнодорожного пути — это чертёж, на котором вдоль отображен вертикальный разрез поверхности катания головки рельса в определённом масштабе (см. рисунок ниже)
1050
1,12 ‰

## Slide 12
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
Рассмотрим пять основных видов профилей железнодорожного пути
1.Площадка
2.Монотонный профиль
3.Пилообразный профиль
4.Выпуклый профиль
5.Вогнутый профиль

## Slide 13
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
1.Площадка
Путь расположен горизонтально или имеет средний (приведенный) уклон не более 0,0005 (0,5 ‰) в любом направлении.
На всем протяжении пути отсутствуют отдельные элементы с большей крутизной (см. рисунок ниже)
Уверенности в том, что на площадке подвижной состав без закрепления «никуда не денется» нет, закреплять его следует с обеих сторон

## Slide 14
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
2.Монотонный профиль
Профиль будет таким, если, начиная с наибольшей отметки высоты в одном конце пути, каждая следующая точка, ограничивающая элемент профиля, находится ниже предыдущей, не опускаясь при этом ниже крайней точки в другом конце пути (см. рисунок ниже)
Для определения норм закрепления требуется учитывать величину приведенного уклона

## Slide 15
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
3.Пилообразный(ломанный) профиль
При таком профиле отрезки пути имеют разные направления спуска, но и в этом случае ни одна промежуточная точка не будет выше наивысшей точки в одном конце пути или ниже низшей точки в другом конце пути (см. рисунок ниже)
Для определения норм закрепления требуется учесть величину уклона каждого элемента профиля

## Slide 16
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
4.Выпуклый профиль (гора)
Профиль, при котором хотя бы одна промежуточная точка находится выше одновременно обеих крайних точек пути (см. рисунок ниже)
Для определения норм закрепления требуется учитывать величину уклона каждого элемента профиля

## Slide 17
1.Основные виды профилей пути. Влияние величины уклона на нормы закрепления
5.Вогнутый (ямообразный) профиль
При таком профиле хотя бы одна промежуточная точка расположена ниже одновременно обеих крайних точек пути (см. рисунок ниже)
Для определения норм закрепления требуется учитывать величину уклона каждого элемента профиля

## Slide 18
2.Расчет нагрузки на одну ось. Влияние нагрузки на
нормы закрепления
Нагрузка на одну ось определяется делением массы вагона брутто (тара + нетто) на количество осей
Современная конструкция железнодорожного пути предназначена для восприятия осевой нагрузки от подвижного состава не более 25 тонн на ось (25 тс)
не более 25 тс
не более 25 тс

## Slide 19
2.Влияние нагрузки на нормы закрепления
однородный подвижной состав – все вагоны в составе поезда имеют нагрузку на ось более 15 тонн или менее 15 тонн;
смешанный подвижной состав – вагоны в составе поезда имеют разную нагрузку на ось, как менее 15 тонн, так и более 15 тонн;
нагрузка на ось неизвестна
При расчете норм закрепления подвижного состава тормозными башмаками применяются понятия:

## Slide 20
2.Влияние нагрузки на нормы закрепления
При однородном подвижном составе необходимое количество тормозных башмаков (Kт.б. ) при закреплении вагонов определяется по формуле:
Kт.б. = n/200 (1,5i + 1) (формула 1),
где n – число осей в составе поезда;
1,5 – коэффициент, учитывающий нагрузку;
i – величина уклона в ‰.
Важно!
При получении дробного значения количество тормозных башмаков округляется до большего целого числа

## Slide 21
2.Влияние нагрузки на нормы закрепления
При смешанном подвижном составе или неизвестной нагрузке на ось необходимое количество тормозных башмаков (Kт.б. ) при закреплении вагонов определяется по формуле:
Kт.б. = n/200 (4,0i + 1) (формула 2),
где n – число осей в составе поезда;
4,0 – коэффициент, учитывающий нагрузку;
i – величина уклона в ‰.
Важно!
При получении дробного значения количество тормозных башмаков округляется до большего целого числа

## Slide 22
3.Порядок определения количества тормозных
башмаков при уклоне от 0 до 0,5‰
На горизонтальных железнодорожных путях и железнодорожных путях с уклонами от 0 до 0,5‰ подвижной состав следует закреплять по одному тормозному башмаку с обеих сторон состава группы вагонов или одиночного вагона для закрепления любого количества вагонов (осей)

## Slide 23
4.Порядок определения количества тормозных
башмаков при уклоне от 0,5‰ до 1‰
При уклонах от 0,5‰ до 1,0‰ (включительно) норма закрепления со стороны спуска определяется по формуле 1 для однородного подвижного состава и по формуле 2 для смешанного подвижного состава или подвижного состава с неизвестной нагрузкой на ось.
С противоположной стороны вагоны дополнительно (без расчета) закрепляются одним тормозным башмаком
Расчет по формулам 1 или 2

## Slide 24
5.Порядок определения количества тормозных
башмаков при уклоне более 1‰
При закреплении подвижного состава на железнодорожных путях с уклоном более 1 ‰ закрепление производится только со стороны спуска количеством тормозных башмаков, рассчитанных по формуле 1 для однородного подвижного состава и по формуле 2 для смешанного подвижного состава или подвижного состава с неизвестной нагрузкой на ось
Расчет по формулам 1 или 2

## Slide 25
6.Порядок закрепления подвижного состава на
станционных путях и путях необщего пользования
Порядок закрепления вагонов и составов, в зависимости от местных условий, указывается в ТРА станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования.
В ТРА станции установлено:
нормы закрепления составов (групп вагонов) на каждом железнодорожном пути
кто должен выполнять эти операции (устанавливать и изымать средства закрепления)
кому докладывать о выполнении указанных операций

## Slide 26
6.Порядок закрепления подвижного состава на
станционных путях и путях необщего пользования
Составы поездов (группы или отдельные вагоны), оставляемые на станционных путях, во всех случаях должны закрепляться тормозными башмаками (другими установленными средствами) до отцепки локомотива
Закрепление производится по нормам, предусмотренным в ТРА станции
На путях с уклонами, не круче 2,5‰ при смене локомотивов пассажирских поездов разрешается использовать для закрепления состава автоматические тормоза поезда в течение не более 15 минут.

## Slide 27
6.Порядок закрепления подвижного состава на
станционных путях и путях необщего пользования
На путях с ломаным профилем нормы закрепления составов поездов или групп вагонов, располагающихся в пределах всей длины путей, исчисляются по средней (приведенной) величине уклона для всей длины железнодорожного пути:
Если вагоны оставляются на отдельных отрезках путей, то их закрепление тормозными башмаками должно производиться по нормам, соответствующим фактической величине уклона данного отрезка

## Slide 28
6.Порядок закрепления подвижного состава на
станционных путях и путях необщего пользования
При закреплении поданной под выгрузку (погрузку) группы вагонов тормозные башмаки должны укладываться под вагоны, которые подлежат разгрузке в последнюю очередь (погрузке в первую очередь), или норматив закрепления для них должен исчисляться по формуле 2.

## Slide 29
6.Порядок закрепления подвижного состава на
станционных путях и путях необщего пользования
Тормозные башмаки должны быть
исправными и укладываться под разные
оси состава таким образом, чтобы носок
полоза башмака касался обода колеса
В местах постоянной укладки
тормозных башмаков должны быть ящики с песком, который применяется в случаях образования наледи (инея и т.п.)
Тормозные башмаки должны укладываться под крайние вагоны

## Slide 30
6.Порядок закрепления подвижного состава на
станционных путях и путях необщего пользования
При выполнении операций по закреплению подвижного состава следует помнить:
1) если закрепление производится двумя и более башмаками, то нельзя их укладывать под одну и ту же вагонную ось;
2) запрещается использовать для закрепления вагонов тормозные башмаки с обледенелым или замасленным полозом

## Slide 31
6.Порядок закрепления подвижного состава на
станционных путях и путях необщего пользования
При торможении вагонов на станционных железнодорожных путях запрещается устанавливать тормозные башмаки:
1)непосредственно перед рельсовым стыком (1м и менее) и на рельсовом стыке (если он не сварен);
2)перед крестовиной стрелочного перевода;
3)на рамный рельс стрелочного перевода, к которому прилегает остряк;
4)на наружный рельс кривой

## Slide 32
Контрольные вопросы занятия
Какие виды продольных профилей вы запомнили?
Как вы поняли смысл понятия «однородный подвижной состав»?
Как определить количество тормозных башмаков, которыми требуется закрепить железнодорожный подвижной состав при уклоне от 0 до 0,5‰?
Как закрепляется железнодорожный подвижной состав при уклоне более 1‰?
Где запрещается устанавливать тормозные башмаки при торможении вагонов?

## Slide 33
Итоги занятия
От чего в первую очередь по Вашему мнению зависят нормы закрепления подвижного состава на станционных путях?
Какой вопрос у Вас вызвал затруднение?
Чем помогла наглядность презентации занятия?
По Вашему мнению эти знания вы сможете применить на работе?

## Slide 34
Предмет «Организация работы
железнодорожной станции»
Тема: Маневровая работа