## Slide 1: «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЧИСЕЛ В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА»

## Slide 2
Повторение:
Переведите двоичные числа в десятичную:
А)101101; б) 110010
2. Переведите десятичные числа в двоичные:
А) 55; б) 89

## Slide 3
<number>
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ
Все числа в компьютере представляются в виде двоичных кодов, т.е нулей и единиц.
Элементы числа, называют разрядами или битами. Память компьютера условно делиться на ячейки, каждая из которых имеет свой номер. Нумерация начинается с нуля(справа налево).
Минимальной адресуемой ячейкой памяти называется байт – 8 двоичных разрядов. порядковый номер байта называется его адресом.
Наибольшую последовательность битов, которую процессор может обрабатывать как единое целое, называют машинным словом.
Длина машинного слова может быть разной - 8 , 16 , 32 бит и т.д.

## Slide 4
Целочисленный формат (формат с фиксированной точкой) используется для представления в компьютере целых положительных и отрицательных чисел. Для представления в компьютере положительных и отрицательных чисел существуют правила. Под знак отводится старший разряд ячейки:
0 - для положительных чисел,
1 - для отрицательных чисел.
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
Для положительного числа прямой, обратный и дополнительный коды
выглядят одинаково.
Прямой код двоичного числа — это само двоичное число, причем значение знакового разряда для положительных чисел равно 0, а для отрицательных чисел -1 .
Обратный код отрицательного числа получается из прямого кода путем замены нулей единицами, а единиц нулями, исключая знаковый разряд.
Дополнительный код отрицательного числа образуется как результат суммирования обратного кода с единицей младшего разряда. Перенос в знаковый разряд при этом теряется.

## Slide 6
<number>
Пример 1. Определить прямой, обратный и дополнительный коды следующих двоичных чисел:
а)111000; б) -111011; в) -100010.
Решение
Будем считать, что число размещается в 16 битах (2 байтах) . Старший бит – знак разряда. Незначащие нули добавляются слева от числа. Результат представим в виде таблицы:
Число | Прямой код | Обратный код | Дополнительный код
111000 | 0000000000111000 | 0000000000111000 | 0000000000111000
-111011 | 1000000000111011 | 1111111111000100 | 1111111111000101
-100010 | 1000000000100010 | 1111111111011101 | 1111111111011110

## Slide 7
<number>
Пример 2. Как будет представлено в памяти компьютера целое число 1234510 ?
Решение
Для размещения числа возьмем два байта.
Поскольку число положительное, то в старшем (15-м) бите будет 0.
Переведем число в двоичную систему счисления:
1234510 = 110000001110012.
Результат:
0 | 0110000 | 00111001
Знак числа число