## Slide 1
Входной контроль
знаний в группах на КЦН
составитель поездов, сигналист (хозяйства перевозок)
Преподаватель И.В. Лавренюк

## Slide 2: входной контроль
Вопрос 1
Ширина колеи при R кривой 250 м?

## Slide 3: входной контроль
Вопрос 2: Расстояние между осями ж.д. . путей грузовых районов:
4100 мм
5000 мм
4800 мм
4500 мм
3600 мм

## Slide 4: входной контроль
Вопрос 3
Какие медицинские осмотры проходят работники за счет средств работодателя?

## Slide 5: входной контроль
Вопрос 4
Верно ли дано определение:
«Сигнал – видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ работникам ж.д. транспорта»

## Slide 6: входной контроль
Вопрос 5: Расстояние между осями ж.д. путей на грузовом дворе:
4100 мм
5000 мм
4800 мм
4500 мм

## Slide 7: входной контроль
Вопрос 6
К каким видимым сигналам относятся крылья семафоров?

## Slide 8: входной контроль
Вопрос 7: Предельный столбик устанавливается:
в колее, по оси ж.д. пути;
в колее одного из сходящихся ж.д. путей;
по середине междупутья, между осями сходящихся ж.д. путей;
напротив остряков.

## Slide 9: входной контроль
Вопрос 8
Какое минимальное расстояние допускается между осями ж.д. путей, предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон?

## Slide 10: входной контроль
Вопрос 9
На каком расстоянии должны находиться грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) от наружной грани головки крайнего рельса, если высота груза составляет 1500 мм?

## Slide 11: входной контроль
Вопрос 10: Предельный столбик устанавливается по середине междупутья в том месте, где расстояние между осями смежных ж.д. путей составляет:
5000 мм.
3800 мм.
4500 мм.
4100 мм.

## Slide 12: входной контроль
Вопрос 11:
Какие светофоры устанавливаются перед разводными мостами?
Входные
Маневровые
Прикрытия
Заградительные

## Slide 13: входной контроль
Вопрос 12: Верным ли будет такое назначение въездных (выездных) светофоров:
«разрешающие или запрещающие въезд железнодорожного подвижного состава в производственное помещение на железнодорожных путях необщего пользования»?

## Slide 14: входной контроль
Вопрос 13:
Какое расстояние между осями ж.д. путей на двухпутном перегоне?

## Slide 15: входной контроль
Вопрос 14
Из каких частей состоит стрелочный перевод? (перечислите)

## Slide 16: входной контроль
Вопрос 15
Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода расстояние между рабочими гранями сердечника крестовины и головки контррельса?

## Slide 17: входной контроль
Вопрос 16
Максимальная ширина колеи на стрелочных переводах?

## Slide 18: входной контроль
Вопрос 17: В каких случаях разрешено эксплуатировать стрелочный перевод при разъединение стрелочных остряков с тягами?
если разъединение произошло только по отношению к одной тяге
если установлена скорость движения по стрелочному переводу не более 5 км/ч
если установлена скорость движения по стрелочному переводу не более 15 км/ч
эксплуатировать стрелочный перевод запрещается.

## Slide 19: входной контроль
Вопрос 18: При какой из перечисленных неисправностей запрещается эксплуатировать стрелочный перевод?
отставание остряка от рамного рельса на 4 мм и более у второй соединительной тяги
разрыв одного контррельсового болта в двухболтовом вкладыше
выкрашивание остряка длиной более 200 мм на главном железнодорожном пути
просвет между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка 10 мм

## Slide 20: входной контроль
Вопрос 19: Как должен подаваться при маневрах ручной сигнал «Стой!»?
Днём - движением по кругу развёрнутого красного или жёлтого флага; ночью - ручного фонаря с любым огнём
Днём - движением по кругу развёрнутого красного флага; ночью - ручного фонаря с красным огнём
Днём - движением по кругу развёрнутого жёлтого флага; ночью - ручного фонаря с прозрачно-белым или жёлтым огнём
Любым непонятным для машиниста сигналом

## Slide 21: входной контроль
Вопрос 20: При закрепление подвижного состава запрещается использовать тормозные стояночные башмаки:
  неисправные
  замазученные, замасленные
  чужие
  все ответы верны

## Slide 22: входной контроль
Вопрос 1
Ширина колеи при R кривой 250 м?
1535 мм

## Slide 23: входной контроль
Вопрос 2: Расстояние между осями ж.д. . путей грузовых районов:
4100 мм
5000 мм
4800 мм
4500 мм
3600 мм

## Slide 24: входной контроль
Вопрос 3
Какие медицинские осмотры проходят работники за счет средств работодателя?
предварительные и периодические

## Slide 25: входной контроль
Вопрос 4
Верно ли дано определение:
«Сигнал – видимый или звуковой знак, при помощи которого подается определенный приказ работникам ж.д. транспорта»
нет

## Slide 26: входной контроль
Вопрос 5: Расстояние между осями ж.д. путей на грузовом дворе:
4100 мм
5000 мм
4800 мм
4500 мм

## Slide 27: входной контроль
Вопрос 6
К каким видимым сигналам относятся крылья семафоров?
дневным

## Slide 28: входной контроль
Вопрос 7: Предельный столбик устанавливается:
в колее, по оси ж.д. пути;
в колее одного из сходящихся ж.д. путей;
по середине междупутья, между осями сходящихся ж.д. путей;
напротив остряков.

## Slide 29: входной контроль
Вопрос 8
Какое минимальное расстояние допускается между осями ж.д. путей, предназначенных для перегрузки грузов и контейнеров из вагона в вагон?
3600 мм

## Slide 30: входной контроль
Вопрос 9
На каком расстоянии должны находиться грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) от наружной грани головки крайнего рельса, если высота груза составляет 1500 мм? не ближе 2,5 м

## Slide 31: входной контроль
Вопрос 10: Предельный столбик устанавливается по середине междупутья в том месте, где расстояние между осями смежных ж.д. путей составляет:
5000 мм.
3800 мм.
4500 мм.
4100 мм.

## Slide 32: входной контроль
Вопрос 11:
Какие светофоры устанавливаются перед разводными мостами?
Входные
Маневровые
Прикрытия
Заградительные

## Slide 33: входной контроль
Вопрос 12: Верным ли будет такое назначение въездных (выездных) светофоров:
«разрешающие или запрещающие въезд железнодорожного подвижного состава в производственное помещение на железнодорожных путях необщего пользования»?
нет

## Slide 34: входной контроль
Вопрос 13:
Какое расстояние между осями ж.д. путей на двухпутном перегоне?
4100 мм

## Slide 35: входной контроль
Вопрос 14
Из каких частей состоит стрелочный перевод? (перечислите)
стрелка, крестовина и соединительные ж.д. пути между ними

## Slide 36: входной контроль
Вопрос 15
Не допускаемое в эксплуатации стрелочного перевода расстояние между рабочими гранями сердечника крестовины и головки контррельса?
менее 1472 мм

## Slide 37: входной контроль
Вопрос 16
Максимальная ширина колеи на стрелочных переводах?
1546 мм

## Slide 38: входной контроль
Вопрос 17: В каких случаях разрешено эксплуатировать стрелочный перевод при разъединение стрелочных остряков с тягами?
если разъединение произошло только по отношению к одной тяге
если установлена скорость движения по стрелочному переводу не более 5 км/ч
если установлена скорость движения по стрелочному переводу не более 15 км/ч
эксплуатировать стрелочный перевод запрещается.

## Slide 39: входной контроль
Вопрос 18: При какой из перечисленных неисправностей запрещается эксплуатировать стрелочный перевод?
отставание остряка от рамного рельса на 4 мм и более у второй соединительной тяги
разрыв одного контррельсового болта в двухболтовом вкладыше
выкрашивание остряка длиной более 200 мм на главном железнодорожном пути
просвет между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка 10 мм

## Slide 40: входной контроль
Вопрос 19: Как должен подаваться при маневрах ручной сигнал «Стой!»?
Днём - движением по кругу развёрнутого красного или жёлтого флага; ночью - ручного фонаря с любым огнём
Днём - движением по кругу развёрнутого красного флага; ночью - ручного фонаря с красным огнём
Днём - движением по кругу развёрнутого жёлтого флага; ночью - ручного фонаря с прозрачно-белым или жёлтым огнём
Любым непонятным для машиниста сигналом

## Slide 41: входной контроль
Вопрос 20: При закрепление подвижного состава запрещается использовать тормозные стояночные башмаки:
  неисправные
  замазученные, замасленные
  чужие
  все ответы верны

## Slide 42
Входной контроль
знаний в группах на КЦН
составитель поездов, сигналист (хозяйства перевозок)
Преподаватель И.В. Лавренюк