## Slide 1
«Устройство, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей»

## Slide 2
Аккумуляторная батарея предназначена для питания электрическим током потребителей во время неработающего двигателя или когда он работает на малой частоте вращения коленчатого вала.

## Slide 3
Действие аккумулятора основано на последовательном превращении электрической энергии в химическую (зарядка) и обратно – химической энергии в электрическую (разрядка).

## Slide 4
Аккумуляторная батарея состоит из бака, разделенного внутри перегородками на отделения.

## Slide 5
Материалом бака бывает эбонит или кислотоустойчивая пластмасса.
На дне бака имеются ребра, на которые опираются пластины.

## Slide 6
В каждую банку помещены положительные и отрицательные пластины, которые отливают в виде решеток и заполняют активной массой – порошкообразным свинцом.

## Slide 7
Для увеличения запаса энергии число парных пластин увеличивают.
Положительные пластины соединены с полюсным штырем, имеющим знак «+», а отрицательные – с полюсным штырем, имеющим знак « -».

## Slide 8
Положительная пластина расположена между отрицательными, поэтому отрицательных пластин на одну больше, чем положительных.
Положительные
отрицательные
сепаратор

## Slide 9
Все пластины разделены между собой пористыми перегородками, которые называются сепараторами.

## Slide 10
Банка закрывается в верхней части крышкой, в которой предусмотрены отверстия для заливки электролита.
Заливное отверстие закрывается резьбовой пробкой,
в котором расположено вентиляционное отверстие.

## Slide 11
Для того, чтобы аккумуляторная батарея служила как можно дольше, следует следить за ее техническим состоянием и вовремя проводить плановые технические обслуживания.

## Slide 12
Основным показателем, характеризующим техническое состояние батареи, является степень ее заряженности, обусловленная уровнем и плотностью используемого электролита.

## Slide 13
Внешним признаком неисправности является медленное вращение якоря стартера при пуске двигателя.
якорь

## Slide 14
Для измерения уровня электролита используют стеклянную трубку диаметром 5 мм и контрольными метками, нанесенными на расстояние 10 и 15 мм от нижнего отверстия.
Уровень электролита в каждой банке должен быть выше предохранительной сетки на 10 – 15 мм.

## Slide 15
Плотность электролита определяют с помощью денсиметра или плотномера в каждой банке.
денсиметр
плотномер

## Slide 16
Величина разности плотностей в банках не должна превышать 0,02 г/см3.
При измерении с помощью плотномера плотность электролита определяют по всплывшему поплавку по наибольшей цифре.

## Slide 17
Если невозможно измерить плотность электролита денсиметром, то операцию можно выполнить с использованием аккумуляторного пробника Э-107
или нагрузочной вилкой ЛЭ-2.

## Slide 18
При этом пробки аккумуляторной батареи должны быть закрыты.

## Slide 19
При использовании пробника включают нагрузочное сопротивление, плотно прижимают рабочий контакт к положительному, а щуп – к отрицательному выводу батареи на 5 секунд и по шкале вольтметра фиксируют значение напряжения.
Оно не должно быть менее 9 В.

## Slide 20
Выполняя операцию с помощью нагрузочной вилки, измеряют напряжение в каждой банке.
Включают нагрузочное сопротивление, плотно прижимают контакты к клеммам аккумулятора на 5 секунд и по показаниям вольтметра фиксируют значение напряжения должна быть 1,7 – 1,8В и не снижаться в течение 5 секунд.

## Slide 21
Разность напряжений отдельных банок батареи не должна превышать 0,1В.

## Slide 22
Негодные пластины заменяют на новые

## Slide 23
Баретки, межэлементные соединения и выводные штыри изготовляют из свинца отливкой в формы.

## Slide 24
Восстановлению также подлежат моноблоки, пластины и сепараторы.

## Slide 25
Моноблоки могут иметь трещины, обломы и сколы. Если обломы и сколы не превышают по глубине 3 мм и площадь не более 5 см2, то их устраняют разделкой с последующим заполнением пластмассой.

## Slide 26
Предварительно трещины разделывают с обеих сторон под углом 1200 на глубину 3-4 мм а концы их засверливают сверлом диаметром 2-3 мм. Далее используют эпоксидную смолу ЭД-5 с 10% (по массе) отвердителя и добавлением эбонитового порошка, который может быть изготовлен из старых батарей.

## Slide 27
Особое место при работе с аккумуляторными батареями занимает техника безопасности.

## Slide 30
При обращении с кислотой соблюдать меры предосторожности, особенно при ее погрузке и выгрузке,
так как
тара стеклянная.