## Slide 1: Консультация 2.
Источники
географический информации
Построение профиля рельефа.
Часовые пояса России.
Выдающиеся географические открытия.

## Slide 2
Горизонтали -
линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой
абсолютной высотой

## Slide 3
Сечение – разность двух высот соседних горизонталей. Чем меньше сечение рельефа, тем он изображен подробнее.

## Slide 4
Горизонтали помогают определить крутизну склонов.
Чем ближе расположены горизонтали одна к другой, тем круче склон.

## Slide 5
Бергштрих – небольшой штрих, проведенный перпендикулярно горизонталям, указывающий, в какую сторону идет понижение рельефа

## Slide 6
Абсолютные высоты вершин или впадин на картах подписываются цифрами

## Slide 7: Задание 1. Какое утверждение о передвижении между точками В, С, D и Е верно?
Если идти из точки С в точку В, то нужно спускаться
Если идти из точки D в точку Е, то нужно спускаться
Если идти из точки D в точку Е, то нужно подниматься по очень крутому склону
Если идти из точки С в точку В, то нужно подниматься по очень крутому склону
Notes: <number>

## Slide 8: В ОГЭ строить профиль не требуется, но его нужно уметь читать
Профилем местности называется уменьшенное изображение
вертикальной проекции местности по заданному направлению.
Профиль местности

## Slide 10: Порядок решения:
Определить, правильно ли указаны высоты точки А на левой вертикальной шкале и точки В на правой вертикальной шкале.
Абсолютную высоту точки определяют при помощи горизонталей (линий, соединяющих точки с одинаковой высотой). Горизонтали подписаны: посмотрите, на карте есть линии с обозначениями 90, 100 и 110 (значения перевернуты)). Мы видим в легенде карты комментарий, что горизонтали проведены через 2,5 м. Значит, можем рассчитать высоту точек на всех горизонталях. Так, точка В находится на третьей горизонтали после 100 (т.е. высота точки больше 100, но меньше 110). Получается, что высота точки В 100м+2,5м+2,5м+2,5м=107,5м. Абсолютную высоту какой-либо точки местности, отметка которой на карте не подписана, определяют по отметке ближайшей к ней горизонтали. Поэтому необходимо уметь определять отметки горизонталей, используя отметки других горизонталей и характерных точек местности, подписанных на карте. Например, отметку точки А определяем по горизонтали 100 (см.в левом верхнем углу). От уровня реки к точке а движемся вверх по склону. Считаем, сколько горизонталей от горизонтали высотой 100м до точки А: 100м+2,5м+половина шага между горизонталями 1,25=103,75м.
Таким образом на рисунке с предложенными профилями проверяем ответы по первому критерию: точка А приблизительно 104м, точка В - 107,5м.
В примере этим требованиям соответствует только профиль под номером 4.

## Slide 11: Порядок решения:
2. Проверяем профиль на соответствие изображению рельефа местности.
При движении от точки А к точке В мы спускаемся с горы по достаточно крутому склону (об этом свидетельствуют близко расположенные друг к другу горизонтали на фрагменте карты) к реке.
От реки к точке В движемся вверх по относительно пологому склону холма.
Вывод: критерию 2 тоже соответствует профиль под номером 4.
В бланке ответов пишем номер 4

## Slide 12: Задание 1.
На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе карты по линии А – В разными учащимися. Какой из профилей построен верно?

## Slide 13: Задание 2.
На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе карты по линии А – В разными учащимися. Какой из профилей построен верно?

## Slide 15
Задание 1.
Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) Республика Карелия
2) Свердловская область
3) Забайкальский край

## Slide 16
Задание 2.
Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.
1) Камчатка
2) Свердловская область
3) Забайкальский край