## Slide 1
«Устройство, техническое обслуживание и ремонт рулевого управления»

## Slide 2
Рулевое управление служит для изменения направления движения колесного трактора
посредством поворота передних колес
или полурамы.

## Slide 3
рулевой трапеции - отвечает за поворот правого и левого передних колес на разные углы, состоит из двух поперечных рулевых тяг, соединенных между собой сошкой; балки переднего моста и двух поворотных рычагов.

## Slide 4
рулевого механизма- служит для передачи усилия от машиниста к рулевому приводу и поворота рулевого колеса

## Slide 5
Различают несколько типов рулевых механизмов: «червяк – ролик», «червяк – сектор» и «винт – гайка».

## Slide 6
«Червяк – сектор» состоит из корпуса, червяка, вала сошки и жестко закрепленного на нем сектора.
корпус
червяк
вала сошки
сектор

## Slide 7
Для уменьшения усилия, прикладываемого к рулевому колесу, имеется гидроусилитель, состоящий из гидробака, масляного насоса, распределителя и гидроцилиндра.
гидроцилиндр
гидробак
насос
гидроусилитель,

## Slide 8
Гидроцилиндр двухстороннего действия установлен в верхней части корпуса.

## Slide 9
Шток поршня соединен с рейкой, которая находится в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки с противоположной от червяка стороны.
Шток
поршень
зубчатый сектор
вал сошки

## Slide 10
Работой гидроцилиндра управляет распределитель, состоящий из корпуса с каналами и золотника. Золотник крепится на хвостовике червяка.
распределитель
золотник
червяк

## Slide 11
С обеих сторон золотника установлены шайбы, в которые под давлением упираются ползуны.
золотник

## Slide 12
Ползуны и пружины с помощью шайбы удерживают золотник в нейтральном положении, когда машинист не поворачивает рулевое колесо и трактор движется по прямой.

## Slide 13
Корпус золотника своими каналами соединяется с гидроцилиндром и сливной магистралью.
гидрослив
золотник

## Slide 14
Как работает такой механизм?
Поворотом рулевого колеса поворачивают червяк, который, упираясь в зубья сектора, смещается в осевом направлении вместе с золотником и нагнетательная магистраль соединяется с одной из полостей цилиндра.
червяк
зубья сектора
золотник

## Slide 15
. Масло под давлением перемещает поршень, а вместе с ним и шток с рейкой, поворачивая с помощью сектора вал.
поршень
рейка
вал

## Slide 16
Тот, в свою очередь перемещает сошку и связанные с ней рычаги и тяги. Таким образом и происходит поворот колес в ту или иную сторону.
сошка
рычаг
рычаг
тяги
тяги

## Slide 17
При ежедневном техническом обслуживании следует визуально проверить отсутствие подтеканий в соединениях рулевого механизма,

## Slide 18
уровень масла в гидросистеме рулевого механизма, при необходимости довести его до нормы.

## Slide 19
После пуска двигателя проверить работу рулевого управления как на месте так и при движении.

## Slide 20
При ТО-3 проверяют шарнирные соединения покачиванием от руки или поворотом рулевого колеса.
Чтобы отрегулировать шарнирное соединение рулевой тяги, проделайте следующее:
отсоедините контровочную проволоку (2) от наконечника (3);
заверните гаечным ключом пробку (1) так, чтобы устранить зазор в шарнирном соединении;
законтрите пробку контровочной проволокой.

## Slide 21
Проверка
резьбовых соединений рулевого привода,

## Slide 22
Проверка:
рулевых тяг

## Slide 23
крепления сектора, сошки и поворотных рычагов

## Slide 24
Своевременная смазке карданного шарнира рулевого привода

## Slide 25
Промывка масляного фильтра и замене масла
Слив и замена масла в баке гидросистемы производится через 1000 моточасов
Используются масла:
М-10В2; М-8В2; МГ-8А;
SAE-15W40
Vбака – 22 литра.

## Slide 26: Смазка подшипника отводки муфты сцепления
Смазка подшипника отводки муфты сцепления в объёме 0,02 дм\куб
Смазка « Литол-24»
( Mobil 4:3)
Проводится через 250 моточасов.

## Slide 27
Контроль уровня, слив и заправка масла в редукторы переднего моста
Производится каждые 250 моточасов работы трактора.
Замена масла производится через 1000 моточасов.
Используются следующие виды масел: Трансмиссионное масло ТЭП -15, ТАП-15В, ТСП-15К (SAE-90)

## Slide 28: Смазка пальцев рулевого управления
Производится через каждые 250 моточасов работы трактора
V - 4 пальца по 0,02 дм./куб. Смазка « Литол-24»
( Mobil 4:3)

## Slide 29: Контроль уровня, слив и заправка масла в корпус переднего моста.
Контроль уровня и при необходимости доливка масла в корпус переднего моста производится через 250 моточасов.
Слив и заправка масла в корпус переднего моста производится через 1000 моточасов работы трактора. V=1,8л
Используемая смазка:
Трансмиссионное масло ТЭП -15, ТАП-15В, ТСП-15К (SAE-90)

## Slide 30: Смазка подшипников колёсных редукторов
1. Смазка подшипников опор сдвоенных шарниров колёсных редукторов V=2+ 0,02 дм./куб. производится каждые 125 моточасов
2.Смазка подшипников верхней и нижней опор колёсного редуктора V=4+ 0,02 дм./куб. производится каждые 250 моточасов
Смазка « Литол-24»
( Mobil 4:3)

## Slide 31
Регулировка рулевой колонки
Регулировка гидроусилителя
При увеличении свободного хода в рулевом управлении выше допустимых величин выполняют регулировку всего рулевого управления.
Регулировка рулевой колонки

## Slide 32
Вначале регулируют шарнирные соединения рулевых тяг

## Slide 33
Затем замеряют зазор между упором и рейкой
Зазор должен находиться в пределах 0,1...0,3 мм

## Slide 34
После чего проверяют и, при необходимости, регулируют свободный ход рулевого колеса путем установки регулировочных прокладок под фланцем упора.

## Slide 35
Если в процессе эксплуатации возникают поломки деталей рулевого управления и его гидросистемы, то некоторые из этих поломок можно устранить на месте.
Например, гибкие шланги, имеющие вздутия заменяют новыми.

## Slide 36
Поврежденные концы шлангов обрезают и заделывают.
Жесткие металлические трубы запаивают твердыми припоями и сваркой.

## Slide 37
Детали насосов наплавляют и растачивают до первоначального размера.

## Slide 38
Износ шестерен и зубьев сектора также восстанавливают методом наплавки с последующей обработкой под номинальный размер.