## Slide 1: Общая тема № 9. «Система питания дизельного двигателя» Тема урока: «Устройство и принцип работы рядного топливного насоса высокого давления»

## Slide 2: Цель урока: Изучить назначение, устройство и принцип работы рядного топливного насоса высокого давления (ТНВД). Задачи урока: 1. Изучить виды топливных насосов высокого давления и их маркировку; 2. Изучить устройство рядного ТНВД; 3. Изучить принцип работы рядного ТНВД

## Slide 3: Вопрос 1 Какой из указанных элементов не входит в систему питания дизельного двигателя?
Фильтр тонкой очистки топлива;
Топливоподкачивающий насос;
Центрифуга;
Форсунка;
Фильтр-отстойник;
6. ТНВД

## Slide 4: Вопрос 2. Какой элемент системы питания дизеля показан на этом рисунке?
Фильтр тонкой очистки топлива;
Фильтр грубой очистки топлива (отстойник);
Воздушный фильтр;
Топливоподкачивающий насос;
5. Топливный бак.

## Slide 5: Вопрос 3. Как называется данный элемент системы питания дизеля?
Воздушный фильтр;
Газовая турбина;
Фильтр тонкой очистки топлива;
Фильтр грубой очистки топлива.
5. Топливоподкачивающий насос.

## Slide 6: Вопрос 4. Какой элемент топливной системы показан на этом рисунке?
Воздушный фильтр;
Топливный фильтр тонкой очистки;
Масляная центрифуга;
Топливный фильтр грубой очистки (отстойник);
5. Газовая турбина.

## Slide 7: Вопрос 5. Что изображено на данном рисунке?
Топливоподкачивающий насос;
Фильтр тонкой очистки топлива;
Газовая турбина;
4. Турбокомпрессор.

## Slide 8: ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 3-2-1-2-1
Критерии оценки:
«5» – без ошибок;
«4» – 1 ошибка;
«3» – 2 ошибки;
«2» – 3 ошибки.

## Slide 9: Основное назначение топливного насоса высокого давления
Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для подачи в цилиндры двигателя точно отмеренных порций топлива в определенный момент и под высоким давлением

## Slide 10: На дизелях устанавливают топливные насосы двух типов: рядные и распределительного типа
Расшифровка насосов:
4УТНМ – четырехплунжерный, универсальный рядный топливный насос модернизированный.
НД-21/2-4 - насос дизельный, распределительного типа, односекционный (21), для 2-4 цилиндров.
НД-22/6 - насос дизельный, распределительного типа, двухсекционный (22), для 6 цилиндров.

## Slide 11: Виды топливных насосов высокого давления (ТНВД):
Рядный 4-х секционный ТНВД

## Slide 12: Виды топливных насосов высокого давления (ТНВД):
Рядный 6 - секционный ТНВД

## Slide 13: Виды топливных насосов высокого давления (ТНВД):
Рядный 8 - секционный ТНВД

## Slide 14: Виды топливных насосов высокого давления (ТНВД):
6-секционный , V-образный ТНВД

## Slide 15: Виды топливных насосов высокого давления (ТНВД):
8-секционный , V-образный ТНВД

## Slide 16: Виды топливных насосов высокого давления (ТНВД):
4-секционный ТНВД распределительного типа

## Slide 17: рядный ТНВД состоит из следующих основных частей:
Полость для расположения насосных секций
Отсек для расположения кулачкового вала
Верхняя крышка
Автоматическая муфта опережения впрыска топлива
Всережимный регулятор

## Slide 18: Устройство насосной секции ТНВД
1 - рейка;
2 – винт;
3 – пружина;
4 – тарелка пружины;
5 – регулировочный болт толкателя;
6 – корпус толкателя;
7 – ролик;
8 – кулачок;
9 – плунжер;
10 – поворотная втулка;
11 – зубчатый венец;
12 – втулка плунжера;
13 – седо клапана;
14 – нагнетательный клапан;
А – плунжерная пара;
Б – толкатель;
В – выступ;
Г – отсечной паз;
Д – осевой канал;
Е – впускное отверстие

## Slide 19: Схема работы секции ТНВД