## Slide 1: Освоение приемов работы с инструментами и приспособлениями для ручных работ. Освоение приемов выполнения прямых и косых стежков.
Разработал мастер п/о Захарова О. Н.
 | Правительство Санкт-Петербурга
 | Комитет по образованию Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды»

## Slide 2: Цели урока:
Образовательные: Ознакомить обучающихся с инструментами и приспособлениями для ручных работ, научить правильно пользоваться инструментами и приспособлениями, сформировать навыки по технологически правильному выполнению прямых и косых стежков
Развивающие: Развивать у обучающихся интерес к выбранной профессии.
Воспитательные: Воспитывать у обучающихся эстетический вкус.

## Slide 3: Контрольные вопросы по пройденной теме (безопасные условия труда и терминология ручных работ)
1. Выберите правильный вариант ответа. Ножницы передают:
1. лезвиями от работающего;
2. кольцами от работающего.
2. Напишите правильный ответ. Где должны храниться иглы и булавки?
_______________________________________________
3. Назовите термин, соответствующий работе по соединению мелкой детали с крупной, стежками временного назначения:
1. наметывание
3. вметывание
4. Назовите термин, соответствующий работе по прикреплению подогнутого края детали, стежками постоянного назначения:
1. заметывание
2. приметывание
2. выметывание
3. подшивание
5. Назовите термин, соответствующий работе по соединению двух равных по величине деталей, стежками временного назначения:
1. приметывание
2. сметывание
3. вметывание

## Slide 4: Инструменты и приспособления для ручных работ
К инструментам для ручных работ относятся: ручные иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая лента;
К приспособлениям – манекен, лекала, линейки, портновские булавки, мел, распарыватель и т.д..

## Slide 5: Инструменты
Ручные иглы в зависимости от длины и диаметра подразделяют по номерам от № 1 (самые тонкие) до № 12 (самые толстые).
Характеристика игл приводится в табл. 2. Игла должна быть острой, упругой, неломкой, хорошо отполированной, без заусенцев в ушке, которые вызывают ослабление и обрывы ниток.

## Slide 6: Таблица 1 Размеры и назначение игл
Номер иглы | Диаметр, мм | Длина, мм | Ткани
1 | 0,6 | 35 | Легкие хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные
2 | 0,7 | 30 | Легкие хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные, а также средней толщины — трико, легкие камвольные и т. п.
3 | 0,7 | 40 | 
4 | 0,8 | 30 | Средней толщины — трико, легкие камвольные и т. п.
5 | 0,8 | 40 | 
6 | 0,9 | 35 | 
7 | 0,9 | 45 | 
8 | 1,0 | 40 | Пальтовые ткани
9 | 1,0 | 50 | 
10 | 1,2 | 50 | 
11 | 1,6 | 75 | Мешковина и т. п.
12 | 1,8 | 80 | 

## Slide 7: Инструменты
Наперсток нужен для проталкивания иглы в ткань; надевают его на средний палец правой руки (для правшей).
Наперстки бывают двух видов: без донышка и с донышком.
При работе иглу проталкивают боковой частью наперстка.

## Slide 8: Таблица 2 Основные размеры наперстка по номерам
Номер наперстка | Диаметр, мм |  | Высота, мм
 | большой | малый | 
2 | 15 | 11 | 15...19
3 | 16 | 12 | 15...20
4 | 17 | 13 | 15...20
5 | 18 | 14 | 15...21
8 | 17 | 14 | 15...21
10 | 18 | 15 | 15
12 | 19 | 16 | 15

## Slide 9: Инструменты
Ножницы, применяемые в швейном производстве, выпускают разных номеров. Их подбирают в зависимости от выполняемой операции и обрабатываемой ткани. Ножницы должны закрываться без резкого звука; их лезвия должны одинаково хорошо резать по всей своей длине. Для обрезки концов ниток применяют специальные ножницы.

## Slide 10: Таблица 3 Номера ножниц
Номер ножниц | Рекомендуемые виды работ
1 - 2 | Раскрой тканей пальтовой группы (сукно, драп и др.), осноровочные работы
2 - 3 | Раскрой тканей костюмной группы (трико, шевиот и др.), осноровочные работы
4 | Раскрой хлопчатобумажных и шелковых тканей
4 - 5 | Подрезка мелких деталей из разных тканей
5 - 6 | Выполнение разрезов при обработке изделий
7 – 8 | Обрезка концов ниток

## Slide 11: Инструменты
Сантиметровая лента представляет собой мягкую прорезиненную ленту с нанесенными на нее сантиметровыми и миллиметровыми делениями. Она применяется для снятия мерок с фигуры человека и измерения деталей изделия. В процессе работы лента вытягивается, поэтому ее длину необходимо систематически проверять.

## Slide 12: Приспособления
Манекен используется для проверки правильности изготовления изделий как в процессе их обработки, так и в готовом виде. На манекенах проверяют, например, положение боковых и плечевых швов изделия, правильность вметывания воротника в горловину и рукавов в проймы и т.д. Для удобства пользования манекен укрепляется на подставке, чтобы его можно было свободно поворачивать и поднимать. Высоту манекена регулируют упорным винтом.

## Slide 13: Приспособления
Лекала представляют собой детали изделия, вырезанные из картона или других материалов. Различают лекала-эталоны, рабочие и вспомогательные. Лекала-эталоны не используют для очерчивания контуров деталей на ткани. Они служат только для изготовления и проверки комплектов лекал в массовом производстве. По рабочим лекалам, имеющим припуски на швы, усадку и уработку, очерчивают контуры деталей на ткани, наносят контрольные надсечки для правильного соединения деталей изделия. Вспомогательные лекала используют для намелки вытачек, петель, пуговиц, обмелки уголков бортов, воротников.

## Slide 14: Приспособления
Линейки, угольники и лекала в швейном производстве применяют при построении чертежей деталей изделий, а также при раскрое тканей и пошиве изделий.

## Slide 15: Приспособления
Булавки в изготовлении одежды используют для скалывания деталей при переводе линий с одной половины изделия на другую, при уточнении конструктивных линий во время примерки. Длина булавок 3...4 см. Они должны быть тонкими, острыми, хорошо отшлифованными.

## Slide 16: Приспособления
Мелом наносят линии и знаки при раскрое тканей и примерке изделий. Для швейной промышленности мел выпускают разных цветов. Чтобы все проведенные линии были тонкими, края мела следует постоянно затачивать. Ширина мела должна быть от 0,5 до 1,5 мм.

## Slide 17: Приспособления
Распарыватель - практичный помощник – ножичек для распарывания нужен для исправления (распарывания) неверно сделанных швов, но не только. Он часто используется для прорезывания петель и выполнения других прорезов, то есть тонкой и ответственной работы.

## Slide 18: Элементами ниточных соединений являются стежок, строчка, шов.
Стежок — это один элемент структуры при ниточном способе соединения между двумя проколами материала иглой, полученный переплетением одной или нескольких ниток.
Строчка — это последовательный ряд повторяющихся однородных стежков.
Шов — соединение двух или нескольких слоев материалов строчками.

## Slide 19: Технологические параметры стежков
Длина стежка l, выполняемого вручную, определяется длиной нити а, расположенной на лицевой стороне материала, и длиной интервала в (рис. 1.1, а).
Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине с (рис. 1.1, б).
В строчках, где затруднено точное измерение длины одного стежка, указывают количество стежков в 10 мм строчки m (n) (рис. 1.1, в).

## Slide 20: Технологические параметры стежков
Рис. 1.1. Технологические параметры стежков:
а – прямой ручной стежок; б – косой ручной стежок; в – машинный стежок

## Slide 21: Прямые стежки
Прямые стежки (рис. 1.2) образуют простые по строению легко распускающиеся строчки, поэтому их применяют для временного соединения и закрепления деталей при подготовке изделия к примерке, машинным работам, для фиксации меловых линий, образования сборок и т.д.
Прямыми стежками можно выполнить следующие строчки: сметочные, наметочные, заметочные, выметочные, копировальные и строчки для образования сборок (сборкообразующие).

## Slide 22: Прямые стежки
Рис. 1.2. Прямой ручной стежок

## Slide 23: Применение прямых стежков
Рис. 1.3. Строчки прямого стежка:
а – сметочная;
б – наметочная;
в – заметочная;
г – выметочная;
д – копировальная;
е – для образования сборок

## Slide 24: Косые стежки
Косые стежки (рис. 1.4) образуют простые по строению, но более прочные и эластичные соединения, чем строчки прямого стежка, поэтому их используют для временного и постоянного скрепления деталей.
К строчкам временного назначения относят наметочные и выметочные, а к строчкам постоянного назначения – обметочные, а также стегальные, подшивочные и штуковочные строчки, используемые для незаметного соединения деталей.

## Slide 25: Косые стежки
Рис. 1.4. Косой стежок

## Slide 26: Применение косых стежков
Рис.2.5. Строчки косого стежка:
а – наметочная;
б – выметочная;
в – обметочная;
г – стегальная;
д, е – подшивочная;
ж – штуковочная

## Slide 27: Технические условия на выполнение ручных работ
При выполнении ручных работ необходимо соблюдать следующие технические условия:
Толщина меловых линий не должна превышать 1,0 – 1,5 мм.
При проверке кроя по лекалам внутренняя сторона меловых линий должна совпадать с контурами лекала.
Концы надсечек и линий разреза не должны доходить до линий строчек на 1,0 – 1,5 мм.
При подготовке изделия к примерке следует применять хлопчатобумажную крученую пряжу, а также нитки цветные или белого цвета соответствующих номеров.
Все сметочные работы выполняют на расстоянии 1,0 – 1,5 мм от намеченной меловой линии в сторону среза детали с тем, чтобы сметочные строчки не попали при дальнейшей обработке под машинные строчки. Концы сметочных строчек закрепляют одним – четырьмя обратными стежками. Чтобы облегчить и ускорить сметывание, а также улучшить качество выполняемой операции, предварительно скалывают булавками вытачки, складки, детали с фигурными срезами, боковые части спинки или переда по срезам и т. п.
Для удаления ниток сметывания необходимо нитки строчки разрезать ножницами через каждые 10 – 15 см, а затем вытягивают концы ниток из ткани.

## Slide 28: Оценка качества приемов выполнения прямых и косых стежков.
№ требования | Собствен-ная оценка | Оценка одногруппника | Оценка мастера п/о
1) Строчки стежков параллельны между собой. |  |  | 
2) Начало и конец строчек на одном уровне. |  |  | 
3) Длина стежков одинаковая. |  |  | 
4) Узлы и закрепки выполнены аккуратно. |  |  | 
5) Влажно-тепловая обработка образца выполнена качественно. |  |  | 

## Slide 29: Спасибо за внимание!