## Slide 1: Тема: Изучение коррозии железа в разных средах.

## Slide 2: Коррозия- это самопроизвольное разрушение металлов вследствие их физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

## Slide 3
Актуальность проблемы: Очень большое количество
металлов коррозирует. Разрушаются конструкции, ржавеют
автомобили, аппаратура, корабли. Так что ускоряет процессы
коррозии?

## Slide 4
Объект исследования: железные гвозди в
разных средах.
Предмет исследования: процессы коррозии.
Гипотеза: Предположим, что скорость развития
коррозии зависит от агрессивных сред.

## Slide 5: Качественно-визуальное определение процессов коррозии в разных средах.
NaOH
NaCl
NaCl
NaCL
H2O
NaCl
NaCl
H2O
NaCl
NaOH
Cu
Zn
Cu
Zn

## Slide 6
Качественно-визуальное определения
процессов коррозии в разных средах.
 | Fe + H2O | Fe +NaCl (р-р) | Fe+Cu+ NaCl (р-р) | Fe + Zn+ NaCl(р-р) | Fe+ NaOH (р-р)
Окрашивание при рассмотрении с боку | Светло желто-розовый | Сильно желто-розовый | Слабо желто-розовый | Очень слабо желто-розовый | нет
Окрашивание при рассмотрении сверху вниз | Светло желто-розовый | Сильно желто-розовый | Слабо желто-розовый | Очень слабо желто-розовый | нет
Содержание железа мг/л | 1 | 2 | 0,5 | 0,25 | 0

## Slide 7: Коррозия в разных средах в присутствии гальванического элемента
NaCl
NaCl
Cu
Zn

## Slide 8: Кислородная коррозия в нейтральной среде
Fe0-2e=Fe+2
катод: O2+4H++4e=2H2O
4Fe+3O2+4H2O+2nH2O=2Fe2O3*nH2O+8H
H2O

## Slide 9: Химическая коррозия.
Катод: 2H+2e=H2
Анод:0Fe-2e=Fe+2
NaCl

## Slide 10: Электрохимическая коррозия- окислительное- восстановительная реакция
NaCl-электролит
Катод:(железо) 2H+2e=H2
Анод:(цинк) Zn-2e=Zn
Zn+2H=Zn+H2
Катод: Fe-2e=Fe+2
Анод: 2H+2e=H2
Fe+2H=Fe+H2
NaCl
NaCl
Cu
Zn

## Slide 11
NaOH-ингибитор
NaOH
Щелочная среда:

## Slide 12: Качественное определение Fe3+ с приближенной количественной оценкой
Метод основан на реакции: Fe3++CNS¯Fe(CNS)3
Ион FeSCN - ярко-красный цвет

## Slide 13
Качественное определение Fe3+ в воде с приближенной количественной оценкой.
Пробы Реагент | Fe+H2O | Fe + NaCl | Fe + Cu | Fe + Zn | Fe + NaOH
K(CNS)3 | красное | Ярко красное | Светло желтовато розовый | слабый желтовато-розовый | нет
Содержание железа мг/л | 1 | Более 2 | 0,5 | 0,25 | 0,05
Notes: <number>