## Slide 1: Линии чертежа
Преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ»
Якимова Наталья Александровна
ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

## Slide 2
Любая линия чертежа выполняется строго по ГОСТ 2.303-68. Стандарт устанавливает 9 типов линий различной толщины и начертания
Толщина основной линии обозначается S.
Толщина других линий выбирается в зависимости от S. Каждая линия имеет свое наз0начение и начертание

## Slide 3
Сплошная толстая основная
80
Видимые контуры
предметов, деталей.
Толщина (S) от 0,5 до 1,4 мм
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 4
80
Штриховая
Невидимые контуры
предметов, деталей.
Толщина от S/3 до S/2.
1 … 2
2 … 8
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 5
Сплошная тонкая
80
Выносные и размерные линии.
Толщина от S/3 до S/2.
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 6
80
Штрихпунктирная
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
Осевые и центровые линии.
Толщина от S/3 до S/2.
3 … 5
5 … 30

## Slide 7
80
Сплошная волнистая
Линии обрыва.
Толщина от S/3 до S/2.
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 8
Штрихпунктирная с двумя точками
ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА
Линии сгиба на развертках.
Толщина от S/3 до S/2.

## Slide 9
Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе
Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических тел составляют менее 12 мм.
Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами
Вычерчивание изображения предметов начинается с построения осевых и центровых линий, от которых ведутся все последующие построения

## Slide 10: Проверь себя:
1. В каких пределах выбирается толщина толстой основной линии и от чего она зависит?
2. Какое назначение имеют линии чертежа?
3. С проведения, каких линий обычно начинают выполнение чертежей?
4. Как должны изображаться центровые линии в середине окружности?
5. На сколько осевые линии могут выступать за контур изображения, на который они наносятся?

## Slide 11: Графическая работа №1 «Линии чертежа»
Цель работы: | Приобретение навыков работы с чертежными инструментами, Освоение навыков вычерчивания линий чертежа по ГОСТ 2.303-68;
Задание: | Вычертить приведенные линии и изображения, соблюдая указанное их расположение. Толщину линий выполнять в соответствии с ГОСТ 2.303-68, размеры не наносить.
Название: | Линии чертежа
Указания по выполнению задания
На горизонтальном формате А3 начертить рамку тонкими линиями.
Выполнить основную надпись в тонких линиях.
Выполнить линии и изображения по вариантам.
Заполнить основную надпись, обвести внутреннюю рамку.