## Slide 1
Дорожная разметка.

## Slide 2: Горизонтальная разметка
Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) устанавливает определенные режимы и порядок движения либо содержит иную информацию для участников дорожного движения.
Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета, временная - оранжевый цвет.

## Slide 3
  1.1 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы стояночных мест транспортных средств;
  Линию 1.1 пересекать запрещается.

## Slide 4
1.2.1 - (сплошная линия) - обозначает край проезжей части;
Линию 1.2.1, нанесенную с левой стороны проезжей части, пересекать запрещается.
Линию 1.2.1 допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка

## Slide 5
1.2.2 (прерывистая линия, у которой длина штрихов в 2 раза короче промежутков между ними) - обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах;
Линию 1.2.2 пересекать разрешается с любой стороны.

## Slide 6
  1.3 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;
  Линию 1.3 пересекать запрещается.

## Slide 7
1.4 - обозначает места, где запрещена остановка. При меняется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра;

## Slide 8
1.5 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном направлении;
Линию 1.5 пересекать разрешается с любой стороны.

## Slide 9
  1.6 - (линия приближения - прерывистая линия, у которой длина штрихов в 3 раза превышает промежутки между ними) - предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений;
  Линии 1.6 пересекать разрешается с любой стороны.

## Slide 10
1.7 - (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) - обозначает полосы движения в пределах перекрестка;
Линию 1.7 пересекать разрешается с любой стороны.

## Slide 11
  1.8 (широкая прерывистая линия) - обозначает границу между полосой разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому подобное);
  Линии 1.8 пересекать разрешается с любой стороны.

## Slide 12
1.9 обозначает границы полос движения, на которых осуществляется реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где осуществляется реверсивное регулирование;
Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных светофорах - с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно перестроиться вправо за линию разметки 1.9;
Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается.

## Slide 13
  1.10 обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части или по верху бордюра;

## Slide 14
  1.11 разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только в одну сторону;
  Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также со стороны сплошной, но только при завершении обгона или объезда.

## Slide 15
  1.12 (стоп-линия) - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);

## Slide 16
  1.13 указывает место, где водитель должен при необходимости остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге;

## Slide 17
1.14.1 - 1.14.2 ("зебра") - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;

## Slide 18
1.15 - обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть;

## Slide 19
1.16.1 - 1.16.3 - обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков;

## Slide 20
  1.17- обозначает остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси;

## Slide 21
1.18 - указывает разрешенные на перекрестке направления движения по полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.8.1, 5.8.2; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и разворот;

## Slide 22
1.19 - предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со знаками 1.18.1 - 1.18.3;

## Slide 23
1.20 - предупреждает о приближении к разметке 1.13;

## Slide 24
1.21 (надпись "СТОП") - предупреждает о приближении к разметке 1.12, когда она применяется в сочетании со знаком 2.5;

## Slide 25
1.22 - указывает номер дороги (маршрута);

## Slide 26
1.23.1 - обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств;

## Slide 27: 1.23.2 – обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону велопешеходной дорожки

## Slide 28: 1.23.3 – обозначает велосипедную дорожку или велосипедную сторону велопешеходной дорожки или полосу для велосипедистов.

## Slide 29: 1.24.1 - дублирует дорожный знак 1.20 «Сужение дороги» и применяется совместно с ним

## Slide 30: 1.24.3 - дублирует дорожный знак 8.17 «Инвалиды» и применяется совместно с ним

## Slide 31: 1.24.2 - дублирует дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и применяется совместно с ним

## Slide 32: 1.24.4 - дублирует дорожный знак 8.23 и применяется совместно с ним;

## Slide 33
1.25 - обозначает искусственную неровность на проезжей части.