## Slide 1
Тема:
Химия и нефтепереработка.
Перегонка нефти.
Крекинг.

## Slide 3
Нефть – это сложная смесь жидких углеводородов, в которых растворены газообразные и другие вещества. И чтобы перечислить все продукты, получаемые из нефти, нужно потратить несколько листов, так как их уже несколько тысяч.

## Slide 4
Физические свойства нефти
Масленичная горючая жидкость, темного цвета со своеобразным запахом, немного легче воды, в воде не растворима.
Плотность: 0.65-1.05 г/см³
Температура кипения: 280 °C
Средняя молекулярная масса:
220—400 г/моль (редко 450—470)
Электрическая проводимость:
от 2∙10−10 до 0,3∙10−18 Ом−1∙см−1

## Slide 5
Состав нефти
В составе нефти выделяют углеводородную, асфальтосмолистую и зольную составные части. Также в составе нефти выделяют порфирины и серу.

## Slide 6
Переработка нефти
Перегонка(ректификация)
Крекинг (разложение)
Риформинг

## Slide 7
Ректификация нефти
Ректификация (от лат. rectus — правильный и facio — делаю) — разделение смесей жидкостей, основанное на неоднократном испарении жидкостей и конденсации паров. Ректификацию осуществляют в специальных ректификационных колоннах.

## Slide 8
Применение ректификации
Ректификацию широко применяют в промышленности, например для получения спирта-ректификата, с отделением сивушных масел и альдегидных фракций, для выделения бензинов, керосинов и других фракций из нефти, а также получения компонентов воздуха (кислорода, азота, инертных газов).

## Slide 10
Продукты первичной переработки
светлые
темные
бензин
лигроин
керосин
газойль
мазут
перегоняют при низком давлении и получают:
смазочные масла
нефтяной пек (гудрон)

## Slide 11
Вторичная переработка (крекинг)
термический
каталитический
t 450-550°C
P 2-7мПа
алканы + алкены
СnH2n+2 СnH2n
нормальное строения
t 450-500°
Катализатор:
AI2O3*nSiO2
изомеризация

## Slide 12
Крекингом называется процесс расщепления углеводородов, содержащихся в нефти, в результате которого образуются углеводороды с меньшим числом атомов углерода в молекуле.
При крекинге нефть подвергается химическим изменениям. Меняется строение углеводородов. В аппаратах крекинг – заводов происходят сложные химические реакции. Эти реакции усиливаются, когда в аппаратуру вводят катализаторы.
Крекинг (разложение)

## Slide 13
Применение нефтепродуктов
Топливо
бензин (автомобили, самолеты)
лигроин (трактора)
керосин (ракеты, реактивные самолеты)
мазут (смазочные масла)

## Slide 14
Применение нефтепродуктов
Парафин
Косметология
Медицина
Кормовые белки (из Волгоградской нефти)
Искусственные грибы

## Slide 15
Экологические проблемы использования нефтепродуктов
Нефть загрязняет океан при аварийных ситуациях, возникающих на танкерах, разрывах морских трубопроводов, авариях на морских буровых.
Ежегодно в океан сливается 2.5 млн.т нефти.