## Slide 1: Картина из шерсти Составитель: Воробьёва Анжелика анатольевна педагог дополнительного образования МАУ ДО ДДДЮТ г. Нижний Тагил
Мокрое валяние (фелтинг)

## Slide 2: Фелтинг – это уникальное шерстяное мастерство, в основе которого заложена способность шерсти сваливаться
Мокрое валяние (фелтинг) – более сложная техника. Шерстяные волокна скрепляются дополнительно с помощью мыльного раствора. Такую работу можно не закрывать стеклом, она не развалится. Мало того, полученные работы - подушки, одежда, сумки, вполне могут использоваться в быту. Подарок, исполненный в технике мокрого валяния не только красив, но и практичен.
Для мокрого валяния (фелтинга) помимо шерсти необходимы такие материалы: москитная сетка, пленка, пупырчатая пленка, мыльный раствор (бутылка с разбрызгивателем воды) (хозяйственное мыло в куске), ткань под основу картины (если картина большая, шлифовальная машинка).

## Slide 4
Техника мокрого валяния (фелтинга), основной принцип действия:
В процессе использования мыльного раствора уменьшается трение между волосками;
Производится сжимающее и давящее воздействие на волоски материала;
Волоски сваливаются в толщу материала.
Техника мокрого валяния имеет подвиды:
фильцевание в стиральной машинке
нуно-фелтинг (приваливание мотивов из шерсти к натуральной тканевой основе).

## Slide 5: Этапы работы:
Подготовить рабочее место, расстелить клеенку, сверху положить марлю ( отрез синтепона);
Выложить основу, фон и саму картину;
Наложить нитки крестообразно так, чтобы в полотне не было дырок. Слои материала должны быть одинаковой толщины, выложены перпендикулярно.
б) основной этап: вытягивание прядей нужного цвета, нарезание прядей, подкручивание, выкладывание на основе;
в) в процессе работы необходимо периодически прикладывать стекло рамки, чтобы оценить полученный рисунок;
Накрыть москитной сеткой
Начать мокрое валяние с помощью мыльного раствора. Лишнюю жидкость удалить салфеткой. Дополнительно густо втирать по всей поверхности хозяйственное мыло, до образования хорошей пены.

## Slide 6: Этапы работы:
Накрыть сверху пупырчатой плёнкой по размеру будущей картины;
Жёсткой стороной губки для мытья посуды начать аккуратно растирать в разных направлениях, стараясь не сдвинуть шерсть;
Если полотно достаточно большое, лучше использовать щлифмашинку со всеми мерами предосторожности.
После того, как шерсть увалялась, а это мы проверяем на глаз и на ощупь, убираем все дополнительные материалы.
Аккуратно несём стирать под струю воды, меняем горячую на холодную воду и наоборот. Так несколько раз. Отжимаем. Расправляем для сушки на какой-нибудь поверхности. После просушки приваливаем вручную(можно в технике сухого валяния, с помощью иглы для фелтинга) недостатки и непривалявшиеся мелкие детали картины.

## Slide 7
Как видите, процесс трудоёмкий, но он стоит того.
Получается очень красиво.
Желаю всем успехов в работе!
Вопросы для проверки:
Что такое «Фелтинг» ?
Назовите подвиды мокрого валяния?
Назови инструменты и материалы, необходимые для мокрого валяния?
Назови последовательность выполнения этапов работы?

## Slide 8: Желаю всем успехов в работе!
Как видите, процесс трудоёмкий, но он стоит того. Получается очень красиво.
Вопросы для проверки:
Что такое «Фелтинг» ?
Назовите подвиды мокрого валяния?
Назови инструменты и материалы, необходимые для мокрого валяния?
Назови последовательность выполнения этапов работы?