## Slide 1: СОПРЯЖЕНИЕ
Преподаватель ОГАПОУ «ШТПТ»
Якимова Наталья Александровна

## Slide 2: Сопряжение - плавный переход одной линии в другую
Для построения сопряжений, необходимо найти:
Радиус сопряжения
Центр сопряжения
Точки сопряжений
Точка сопряжения – это общая точка для сопрягаемых линий.
Точку сопряжения также называют точкой перехода.

## Slide 3
Шаг 1. Построение центра сопряжения
Строим на расстоянии R от заданных прямых параллельные им вспомогательные прямые. Точка пересечения прямых – центр сопряжения (точка О)
Алгоритм построения пересекающихся прямых дугой заданного радиуса
Шаг 2. Построение точек сопряжения
Проводим перпендикуляры О1, О2 из центра сопряжения (точка О) к сопрягаемым прямым
Шаг 3. Построение сопрягающей дуги заданного радиуса

## Slide 4
Условные обозначения
R – заданный радиус сопряжения между прямой и окружностью;
Rвсп – вспомогательный радиус
Rвсп=Rокр+R
Rокр = R1– радиус окружности Точки
1 и 2 – точки сопр-я Точка О – центр сопряжения
Алгоритм построения сопряжения окружности и прямой
Шаг 1. Построение центра сопряжения
Строим на расстоянии Rот заданной прямой параллельную ей вспомогательную. Из центра окружности проводим вспомогательную окружность Rвсп=R1+R
Шаг 2. Построение точек сопряжения
Опускаем перпендикуляр из точки О на заданную прямую (точка 1) и соединяем точку О с центром окружности (точка 2)
Шаг 3. Построение сопрягающей дуги заданного радиуса R
Заданным радиусом R проводим дугу между точками 1 и 2

## Slide 5
Условные обозначения
R- заданный радиус сопряжения,
R1- радиус большой окружности,
R2 радиус малой окружности,
R всп- радиус, полученный сложением или вычитанием R и R1 или R и R2
Алгоритм построения внешнего сопряжения двух окружностей
Шаг 1. Построение центра сопряжения
Строим вспомогательные дуги для внешнего сопряжения:
Rвсп =R+R1 и
Rвсп =R+R2
Шаг 2. Построение точек сопряжения
Соединяем центр сопряжения (точка О) с центром окружностей
Шаг 3. Построение сопрягающей дуги заданного радиуса R
Заданным радиусом R проводим дугу между точками 1 и 2

## Slide 6
Условные обозначения
R- заданный радиус сопряжения,
R1- радиус большой окружности,
R2 радиус малой окружности,
R всп- радиус, полученный сложением или вычитанием R и R1 или R и R2
Алгоритм построения внутреннего сопряжения двух окружностей
Шаг 1. Построение центра сопряжения
Строим вспомогательные дуги для внутреннего сопряжения
Rвсп =R-R1
Rвсп =R-R2
Шаг 2. Построение точек сопряжения
Соединяем центр сопряжения (точка О) с центром окружностей
Шаг 3. Построение сопрягающей дуги заданного радиуса R
Заданным радиусом R проводим дугу между точками 1 и 2

## Slide 7: ПРОВЕРЬ СЕБЯ:
1. Что называется сопряжением?
2. Перечислить варианты сопряжений и элементы сопряжения.
3. Сопряжение бывает:
а) внешним
в) внутренним
с) смешанным
d) наложенным
е) упрощенным

## Slide 8: Графическая работа №4 «Сопряжение»
Цель работы: | Отработка навыков работы с чертежными инструментами. Научиться вычерчивать контур детали с применением геометрических построений (сопряжение)
Задание: | Выполнить сопряжение (по вариантам)
Указания по выполнению задания:
Чертеж выполняется на листе формата А3 в масштабе 1:1
Начертить рамку и основную надпись тонкими линиями.
Скомпоновать чертеж, расположив все изображения таким образом, чтобы было занято не менее 75% поля чертежа.
Проставить необходимые размеры.
Заполнить основную надпись, обвести внутреннюю рамку.