## Slide 1: Лабораторная работа № 3
УД Механизация работ по возделыванию овощных культур в культивационных сооружениях различных типов

## Slide 2: Раздел 1. Механизация и автоматизация производственных процессов в овощеводстве защищенного грунта.
Тема: Расчет потребности механизированных производственных процессов для приготовления почвенных смесей и торфоперегнойных горшочков.

## Slide 3: Цель занятия
Получить практические навыки в самостоятельном производстве расчетов потребности механизированных производственных процессов в почвенных смесях и торфоперегнойных горшочков для хозяйства.

## Slide 4: Механизация производственных процессов
Означает замену ручного труда машинами, механизмами и другой техникой

## Slide 5: Частичная механизация
В механизированном производстве значительная часть трудовых операций выполняется машинами и механизмами, меньшая - вручную

## Slide 6: Комплексная механизация
Комплексная механизация возделывания овощных культур предусматривает внедрение в производство системы высокопроизводительных машин, обеспечивающей полную механизацию потребности в почвенных смесях и торфоперегнойных горшочков, посева, посадки, внесения удобрений, ухода, уборки, сортирования, погрузки, транспортировки и других работ с учетом зональных и хозяйственных условий при минимальных затратах труда и средств.

## Slide 7: Значение механизации
Механизация процессов производства овощей дает возможность облегчить труд овощеводов, поднять его производительность и снизить себестоимость продукции. Применение машин позволяет проводить все работы в лучшие агротехнические сроки.

## Slide 8: Смеситель СТМ-8/20
Из приспособлений специального назначения для приготовления грунтов и почвенных смесей используют смеситель СТМ-8/20 с дозирующим устройством.

## Slide 9: Смеситель СТМ-8/20
При помощи погрузчиков ПЭ-0,8Б, ПБ-35 или ПФП-1,2 в каждый бункер (их три) загружают компоненты смеси, количество которых регулируется шиберными заслонками, установленными в бункерах. Смесь вначале поступает на грохот, где отделяются примеси. Просеянная масса поступает на роторный смеситель, из которого выгружается в транспортное средство.

## Slide 10: Смеситель торфоперегнойной смеси СГТ-3,0
предназначен для приготовления торфоперегнойной смеси при поделке питательных горшочков непосредственно в парниках.

## Slide 11: Основные узлы и механизмы
СМЕСИТЕЛЬ ТОРФОПЕРЕГНОЙНОЙ МАССЫ , стационарная машина для приготовления почвенных смесей для теплиц. Осн. узлы С. т. м. — бункера-дозаторы, загрузочный транспортёр [транспортер] с банками для минер. удобрении, грохот, смеситель, выгрузной транспортёр [транспортер], пульт управления. Привод рабочих органов — от электродвигателя. Почвенная смесь (до трёх [трех] компонентов) из бункеров с дозирующими устройствами загрузочным транспортёром [транспортером] подаётся [подается] на грохот.

## Slide 12: Транспортер - просеиватель ТП-5-30.
Смеситель работает совместно с транспортером -просеивателем ТП-5-30. Через заправочный люк транспортер загружает просеянную и измельченную массу компоста в смесительную камеру.

## Slide 13: Машина ИГТ-10
Торфоперегнойные горшочки для выращивания рассады овощных культур изготовляют на машине ИГТ-10. Ее основной рабочий орган — пресс-форма, обеспечивающая изготовление горшочков размерами 50 х 50, 60 х 60, 80 х 80 и 100 х 100 мм (производительность соответственно 9620, 7600, 6508 и 4022 горшочка в час).

## Slide 14: Машина ИГТ-10
Работает машина следующим образом: смесь из бункера конвейером подается под пресс-форму во время ее движения в верхнее положение. При движении в нижнее положение методом штамповки формируются горшочки заданного размера. При рабочем ходе пресс-формы конвейер остается неподвижным. Ход ленты конвейера регулируется в зависимости от размера горшочков. Горшочки снимаются с ленты специальными лопатами.

## Slide 16: Ход работы
1. Внимательно изучите общие указания.
2. Заполните таблицу
3. Выполните ситуационные задачи

## Slide 17: Таблица №1 Машины и станки для изготовления торфоперегнойных горшочков
Наименование агрегата | Характеристика процесса | Основные узлы и механизмы | Производительность
СТМ-8М СГТ-3,0 |  |  | 

## Slide 18: Задание 1
Рассчитайте потребность в почвенных смесях по кубатуре и по весу в соответствии с планом выращивания рассады.
а) рассада ранней капусты в 50 парниках.

## Slide 19: Решение задачи
1. Рассчитать сколько земляной смеси войдет под 1 раму при соответствующей толщине засыпки. Размер одной рамы 1,6м * 1,2м.
Под рассаду для ранней капусты толщина засыпки 5 см.
Параметры переводим в метры.
Находим V земли под одну раму.

## Slide 20: Решение задачи
2. Узнать сколько земли на все парники. Если каждый парник состоит из 20 парниковых рам.

## Slide 21: Решение задачи
3. Состав смеси земли для капусты: перегной – 2 части, дерновая земля – 1 часть.
Узнать сколько потребуется этих частей земли.

## Slide 22: Решение задачи
4. Узнать сколько тонн следует завести, если уд. вес – дерновой земли – 1,2т/м, перегноя – 0,8т/м.

## Slide 23: Задание 2
Рассчитайте потребность в почвенных смесях по кубатуре и по весу в для изготовления торфяных горшочков в соответствии с планом выращивания рассады и овощей.
В хозяйстве имеется теплица площадью 3га. Необходимо высадить 3000 штук рассады огурца, для этого нужно изготовить 3000 штук торфяных горшочков.
1. Рассчитайте расход почвосмеси в натуральном выражении, если мы имеем контрольные цифры для изготовления 1000 штук торфяных горшочков.

## Slide 24: 2. Полученные контрольные цифры внесите в таблицу
Наименование сырья | Расход в натуральном выражении для 1000 торфяных горшочков | Расход в натуральном выражении для 3000 торфяных горшочков
Торф, куб.м | 0,025 | 
Картон пищевой, кг | 3,3 | 
Мел природный, кг | 0,026 | 
Вода, л | 27 | 

## Slide 25: Полученные контрольные цифры
Наименование сырья | Расход в натуральном выражении для 1000 торфяных горшочков | Расход в натуральном выражении для 3000 торфяных горшочков
Торф, куб.м | 0,025 | 0,075
Картон пищевой, кг | 3,3 | 9,9
Мел природный, кг | 0,026 | 0,078
Вода, л | 27 | 81

## Slide 26: Задание
Определите коэффициент механизации (автоматизации) труда для изготовления 3000 торфяных горшочков по формуле
Км.т= Nм
Nм+Nр
Где Nм – количество рабочих, занятых на механизированных (автоматизированных) работах, чел.; (4 человека)
Nр – количество рабочих, выполняющих ручные операции; (3 человека)

## Slide 27: Контрольный вопрос
1. Назовите основные показатели, характеризующие уровень механизации и автоматизации.

## Slide 28: Контрольный вопрос
2. Назовите машины и станки для изготовления торфоперегнойных горшочков.

## Slide 29: Себестоимость изготовления 1 000 торфяных горшочков.
Наименование сырья | Расход в натуральном выражении для 1000 торфяных горшочков | Цена
Торф, куб.м | 0,025 | 600
Картон пищевой, кг | 3,3 | 20
Мел природный, кг | 0,026 | 0,75
Вода, л | 27 | 0,05
Электроэнергия, квт/ч | 39,8 | 3,5

## Slide 30: Итого себестоимость изготовления 1 000 шт., руб.
221,6695
Прямые материальные издержки на изготовления 360 000 торфостаканчиков составляют 79 200 руб. (0,22 руб. * 360 000 шт)

## Slide 31
Спасибо за внимание