## Slide 1
Технология выполнения:
Срез детали подгибается на изнанку на 0,7 – 1,0 см и заметываем.
Приутюживаем подогнутый край.
Накладываем подогнутый край на деталь, на величину припуска, предусмотренного моделью, и прокладываем машинную строчку или подшиваем вручную потайными стежками.
Нитки заметывания удаляем.
Приутюживаем.
Обработка низа изделия и рукавов швом вподгибку с закрытым срезом

## Slide 2
Технология выполнения:
Срез детали предварительно обметываем.
Подгибаем на изнанку на 0,5 –0,7 см и заметываем.
Машинную строчку прокладываем на определенном расстоянии от края в зависимости от модели.
Если по модели не должна быть видна с лицевой стороны машинная (подшивочная) строчка, то припуск шва подшиваем ручными потайными стежками.
Шов приутюживаем.
3
Обработка низа изделия и рукавов швом вподгибку с открытым,
предварительно обметанным срезом срезом

## Slide 3
Определить вид шва отшитой Вами блузы по по рукаву и низу изделия
Зарисовать свои швы схематично, по аналогии с рисунками 1, 2.
Отправить фото рисунка на почту учителя: Alexandra.chiz@gmail.com
Домашнее задание
3
1
2