## Slide 1: Тема: Подготовительные работы и централизованная заготовка перед монтажом систем канализации и водостоков

## Slide 2: До начала монтажа внутридомовой системы канализации в здании должны быть :
Пробиты отверстия (если они пропущены при монтаже строительной части здания);
Оштукатурены стены в местах прокладки трубопроводов и установки сан.тех.приборов;
На стенах д.б. нанесены краской отметки чистых полов;

## Slide 3: Состав подготовительных работ:
Доставка трубных узлов, заготовленных централизованным путем к местам их монтажа;
Разметка;
Комплектация по месту установки;

## Slide 4: Рабочие проекты систем канализации:
Проект наружной системы канализации:
(включает следующие документы)
Генплан участка с наноской канализационной уличной и дворовой канализационной сети;
Проект здания , в котором предусмотрен монтаж сети канализации, чертежи выпусков из зданий;
Схема профилей городской и дворовой сети, где указаны диаметры трубы, отметки лотка, натурные и проектные отметки земли.

## Slide 5
2. Проект внутренней системы канализации:
Планы этажей и подвалов зданий с нанесением стояков, подводок к сан.тех. Приборам;
Места установки сан.тех.приборов и технологического оборудования;
Аксонометрические схемы систем и разрезы, на которых показаны трубопроводы с указанием диаметров, уклонов и отметок, установки сан.тех.приборов.

## Slide 6: Задание:
Выполнить схему монтажно-замерной карты канализации в жилом здании – стр. 262, рис. 11.1.(а)