## Slide 1: Машиностроительное черчение
Тема урока: Виды: основные, местные и дополнительные

## Slide 2: Цели урока
Цель: Формирование профессиональных компетенций в области определения основных видов и других изображений на чертеже деталей
Задачи:
Образовательные:
- усвоение обучающимися понятия основной вид, расположения на чертежах детали, выбор количества основных видов и других изображений
Развивающие:
- формирование знаний студентов в самостоятельном выборе количества видов, их расположения;
- развивать логическое мышление;
- развивать научный кругозор.
Воспитательные:
- воспитывать внимание, повышать интерес к изучаемым предметам;
- овладевать коммуникативными умениями.

## Slide 3
1 Изображения
1.1 Виды
Вид – это изображение видимой части предмета
1.1.1 Основные виды
1.1.2 Местные виды
1.1.3 Дополнительные виды

## Slide 4: РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
Основных видов шесть, но для изображения детали, их количество должно быть минимальным.
Главный вид – это вид наиболее полно отражающий конструкцию деталей

## Slide 5: 1.1.1 Основные виды
Все виды располагают в строго проекционной связи.
Если эта связь нарушается, то вид подписывается буквой русского алфавита, расположенной над стрелкой, указывающей направление взгляда.

## Slide 6: Правильное количество видов детали дано на рисунке под буквой _______
Ответ
Рисунок Б начерчен правильно в одном виде, так как знаки Ø говорят о том, что деталь имеет цилиндрическую форму
А
Б

## Slide 7: Определите какое количество видов необходимо для изображения данной детали

## Slide 8: 1.1.2 Местные виды
Местный вид – это изображение ограниченной части детали.
Местные виды выполняют с целью экономии места на формате и экономии времени на изготовление чертежа детали.
Построить местный вид детали по стрелке Б.
□ 16
□ 11

## Slide 9: 1.1.3 Дополнительные виды
Дополнительный вид – это изображение части детали на наклонную плоскость.

## Slide 10: 1.1.3 Дополнительные виды
Изображение дополнительного вида, повернутого на 45°.
А
А O
45°

## Slide 11: Основные виды
Достаточно ли выполнено видов для данной детали?
Какие линии необходимо добавить на чертеже?

## Slide 12: Основные виды
Линии невидимого контура выполняют штриховой линией