## Slide 1: "Энгельсский политехникум"
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области
2020

## Slide 2: "Электрооборудование мостового крана"
Преподаватель спецдисциплин
Пирская Марина Александровна

## Slide 3: Разработанного русским академиком Б. С. Якоби
Историю ЭП обычно начинают отсчитывать с первого двигателя постоянного тока вращательного движения.

## Slide 4: Мостовой кран — кран, у которого несущие элементы конструкции опираются непосредственно на крановый путь.
Мостовыми краны называются по отличительной конструкции продольных (главных) и поперечных (концевых) балок, выполненных в виде моста; сваренные между собой продольные и поперечные балки передвигаются по рельсовому пути, уложенному на подкрановые балки, закрепленные на консолях колонн здания (цеха, корпуса) или эстакады открытой площадки.

## Slide 5: Цель занятия -произвести расчёт и выбрать электрооборудование, позволяющее уменьшить простои при работе крана, улучшить эксплуатационные свойства и повысить надежность и безопасность работы.Поэтому ставится задача-составить план для решения поставленных вопросов.

## Slide 6: Технические характеристики мостового крана
Наименование показателей | Значение показателей
Грузоподъемность | 35 тонн
Масса крюка | 1 тонна
Высота грузоподъема | 25 м
Скорость подъема: главным механизмом | 12 м/мин
Производительность | 200 т/час

## Slide 7: Электрооборудование мостовых кранов. Защитная панель оснащена вводным рубильником, главным контактором, предохранителями цепи управления, реле максимального тока и понижающим трансформатором для освещения кабины крана.

## Slide 8: Механизм подъёма грузовой лебёдки приводится в действие асинхронным двигателем с фазным ротором МТН 711-10

## Slide 9: Концевые выключатели применяют для автоматического отключе­ния от электрической сети приводного электродвигателя механизма подъема груза при подходе крюковой подвески к главным балкам моста, а также при подходе к концевым упорам крана или грузовой тележки
Аппаратура управления и защиты.

## Slide 10: Автоматический выключатель А3710
Уставки тепловой и максимальной токовой защиты электродвигателей должны соответствовать уровням соответствующих токов двигателей

## Slide 11: Контактор КТ6000
Контакторы выбираются по напряжению и току в силовой цепи.

## Slide 12: Управление краном осуществляется машинистом из кабины крана при помощи перемещения рычагов командоконтроллеров.

## Slide 13: Кулачковый контроллер серии КА-21-17 Схема контроллера обеспечивает работу двигателя в двигательном режиме и в режиме противовключения.

## Slide 14: Электрогидравлический толкатель-элемент тормозной системы, состоящий из колодок,барабана,тяг и пружин. .

## Slide 15
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
МОСТОВЫХ КРАНОВ
Перед началом работы машинист (крановщик) осматривает кран, проверяет исправность тормозов и приборов безопасности, знакомит­ся с рабочей зоной на объекте и устанавливает кран в ней в соответ­ствии с проектом производства работ, проверяет исправность подкра­новых путей, грузозахватных устройств; определяет маркировку пере­мещаемых грузов, знакомится с опасными грузами и веществами и просматривает записи в вахтенном журнале