## Slide 1: «ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ» Урок 33
«Учитель черчения и ИЗО»
Вервейко Марина Викторовна

## Slide 2: Что значит «читать чертёж»?
Чтение чертежа заключается в представлении объемной формы предмета по плоским изображениям и в определении его размеров.

## Slide 3: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Прочитать основную надпись чертежа, из неё узнать:
название детали,
наименование материала, из которого её изготовляют,
масштаб изображений,
другие сведения.
Определить:
какие виды детали даны на чертеже,
какой из них является главным.
Рассмотреть виды во взаимной связи и попытаться определить форму детали со всеми подробностями. (представив по чертежу геометрическую форму каждой части детали, мысленно объединяют их в единое целое)
Определить по чертежу размеры детали и её элементов.

## Slide 4: ПРИМЕР чтения чертежа Вопросы к чертежу:
Как называется деталь?
Из какого она материала?
В каком масштабе выполнен чертеж?
Какие виды содержит?
Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали?
Опишите общую форму детали.
Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей?

## Slide 5: Ответы к чертежу:
1. Деталь называется «Направляющая».
2. Изготовляют деталь из стали.
3. Масштаб чертежа 1:1 (натуральная величина).
4. Чертеж содержит два вида: главный и слева.
5. Выделив части детали, рассмотрим их слева направо, сопоставляя оба вида.

## Slide 6
5.1. Крайняя левая часть на главном виде имеет форму прямоугольника, а на виде слева – окружности. Значит, это цилиндр.

## Slide 7
5.2. Вторая слева часть на главном виде имеет форму трапеции. На виде слева она показана двумя окружностями. Такие проекции может иметь только усеченный конус.

## Slide 8
5.3. Третья часть, как и первая, показана на главном виде прямоугольником, а на виде слева – окружностью. Значит, что она имеет также форму цилиндра.

## Slide 9
5.4. Четвертая часть на главном виде имеет очертание прямоугольника. Внутри которой проведены две горизонтальные линии, а на виде слева – шестиугольника. Такие изображения характерны для шестиугольной призмы.

## Slide 10
5.5. Крайняя справа часть показана прямоугольником на главном виде и окружностью на виде слева. Мы знаем, что такие изображения определяет цилиндр.

## Slide 11
5.6. По штриховым линиям на главном виде и по окружности самого меньшего диаметра на виде слева можно сделать вывод, что внутри детали имеется сквозное цилиндрическое отверстие.

## Slide 12
6. Объединив все части, устанавливаем общую форму предмета. Она представляет собой сочетание цилиндров, усеченного конуса и шестиугольной призмы, расположенных на одной оси. Вдоль оси детали проходит сквозное цилиндрическое отверстие.

## Slide 13: 7. Габаритные размеры детали таковы:
Длина – 160 мм,
Диаметр – 90 мм,
Диаметр отверстия – 20 мм.
Диаметр крайней левой цилиндрической части – 30 мм,
длина – 18 мм.
Высота усеченного конуса – 20 мм, угол при вершине – 30 градусов,
Диаметр –большого основания – 48 мм.

## Slide 14
Такой же диаметр имеет следующая цилиндрическая часть. Длина цилиндра определяется как разность между размерами 75 и 38, т.е. равна 37 мм.

## Slide 15
Два размера части детали, имеющей форму шестиугольной призмы, нанесены на виде слева: между параллельными гранями – 65 мм, между двумя ребрами – 75 мм. Длина этой части не указана, она определяется вычитанием из габаритного размера (160) размеров 75 и 45. Диаметр наибольшего цилиндра 90 мм, длина его – 45 мм. Диаметр отверстия – 20 мм.

## Slide 16: Изометрическая проекция этой детали выглядит так

## Slide 17: ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: «ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ» Урок 22
«Учитель черчения и ИЗО»
Вервейко Марина Викторовна

## Slide 18: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: прочитать чертеж
Как называется деталь?
Из какого она материала?
В каком масштабе выполнен чертеж?
Какие виды содержит?
Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали?
Опишите общую форму детали.
Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей?

## Slide 19: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: прочитать чертеж
Как называется деталь?
Из какого она материала?
В каком масштабе выполнен чертеж?
Какие виды содержит?
Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали?
Опишите общую форму детали.
Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей?

## Slide 20: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: прочитать чертеж
Как называется деталь?
Из какого она материала?
В каком масштабе выполнен чертеж?
Какие виды содержит?
Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали?
Опишите общую форму детали.
Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей?

## Slide 21: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА: прочитать чертеж
Как называется деталь?
Из какого она материала?
В каком масштабе выполнен чертеж?
Какие виды содержит?
Сочетанием каких геометрических тел определяется форма детали?
Опишите общую форму детали.
Чему равны габаритные размеры деталей и размеры отдельных частей?