## Slide 1: Технология штукатурных работ

## Slide 2: Штукатурные работы
относят к разряду отделочных работ.
Отделочные работы – (штукатурка, облицовка, окраска) придают зданиям и сооружениям законченный вид.
Штукатуркой –называется отделочный слой на поверхности стен, перегородок, перекрытий, колонн и других элементов дома. Она не только выравнивает поверхности, но и придаёт им определенную форму и фактуру.

## Slide 3: Функции штукатурки:
Защитные
Декоративные
Санитарно-гигиенические Оштукатуренные помещения легче содержать в чистоте, их можно окрасить или оклеить обоями.

## Slide 4: Виды штукатурок
Монолитные (мокрые) штукатурки;
Сухие штукатурки (гипсокартонные листы ГКЛ)
Мокрая штукатурка – это слой затвердевшего раствора, нанесенный на отделываемую поверхность, который служит для защиты конструкций и придания им декоративных свойств.
Сухая штукатурка – облицовка поверхностей листами сухой штукатурки индустриального изготовления.

## Slide 5
Классификация монолитной штукатурки по назначению:
обычная;
декоративная;
специальная.

## Slide 6
По качеству выполнения обычные штукатурки бывают:
простые;
улучшенные;
высококачественные.
Простые— выполняются во временных зданиях, складских помещениях;
улучшенные — в жилых и общественных зданиях массового строительства;
высококачественные — в зданиях и сооружениях по индивидуальным проектам.

## Slide 7: Технологический процесс монолитного оштукатуривания поверхностей
состоит из следующих операций:
Подготовки поверхностей
Приготовление раствора
Нанесение раствора на поверхность
Разравнивания раствора
Затирка и заглаживание штукатурки

## Slide 8
Инструменты применяемые для выполнения штукатурных работ можно подразделить на:
- контрольно-измерительные,
- для подготовки поверхности,
- для набрасывания раствора,
- для разравнивания и сглаживания раствора.

## Slide 9
Вопрос 3. Найди соответствие
1. Простое оштукатуривание | А) Выполняется в жилых и общественных зданиях массового строительства;
2. Улучшенное оштукатуривание | Б) Выполняется во временных зданиях, складских помещениях;
3. Высококачественное оштукатуривание | В) Выполняется в зданиях и сооружениях по индивидуальным проектам.

## Slide 10: Вопрос 4. Перед вами набор строительных инструментов и приспособлений. Какие инструменты (укажите номера) используются только при подготовке поверхностей.

## Slide 11
1.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ
Подготовка поверхности — это первая технологическая операция, выполняемая при производстве штукатурных работ.
Одним из основных условий, определяющих качество штукатурки, является ее сцепление с поверхностью, на которую она нанесена.
Чтобы обеспечить надежное сцепление раствора с поверхностью, ее как раз и подготавливают — придают шероховатость, очищают от пыли и загрязнений.

## Slide 12
Подготовка поверхностей всегда начинается с провешивания поверхностей. Проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций и выявляют отклонения.
Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП, дефекты устраняют.
Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

## Slide 13
Кирпичные поверхности | Сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, очищают металлической щеткой и смачивают водой. Если швы кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм.
Бетонные поверхности | Поверхность чистят стальной щеткой, насекают топором или зубилом борозды и сверлят отверстия глубиной до 20 мм. Отверстия располагают на расстоянии 50—70 мм друг от друга в шахматном порядке.
Деревянные поверхности | Натягивают рогожу, мешковину, войлок. Набивают дрань.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ РАЗНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

## Slide 14
Строительным раствором называется составленная в определенной пропорции смесь из вяжущего вещества, заполнителя и воды. В необходимых случаях специальных добавок.
2. Приготовление раствора

## Slide 15
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ
Вяжущие материалы
Вяжущими называют такие материалы, которые способны переходить из жидкого или тестообразного состояния в твердое, образуя искусственный камень (цемент, известь, гипс, глина, жидкое стекло)
Заполнители
Чтобы уменьшить расход вяжущих, усадку раствора и для образования скелета, в раствор вводят заполнители (пески горные (овражные), речные и морские, а также заполнители, получаемые при дроблении горных пород.)

## Slide 16
Выполнять оштукатуривание поверхностей сразу на всю толщину нельзя, так как несхватившийся раствор будет оплывать, поэтому его наносят на поверхность послойно.
Простая штукатурка
состоит из двух слоев —
обрызга и грунта;
улучшенная и
высококачественная
из трех — обрызга, грунта
и накрывки.
3. Нанесение раствора на поверхность

## Slide 17
Технология нанесения раствора при простой, улучшенной и высококачественной штукатурке
1. Обрызг | Предназначен для соединения штукатурки с основанием путем заполнения пустот и трещин. Обрызг выполняют раствором жидкой консистенции. Обрызг предаёт поверхности шероховатость. Толщина слоя - 5 мм, на деревянные поверхности — не более 9-10 мм.
 | Основной слой штукатурки. Предназначен для выравнивания поверхности. Грунт можно наносить в несколько слоев толщиной не более 7 мм каждый.
 | Служит для окончательного выравнивания и заглаживания поверхности при устройстве улучшенной и высококачественной штукатурке. Толщина слоя 3 мм.
2. Грунт
3. Накрывка

## Slide 18: Изображение штукатурных слоев при простой, улучшенной и высококачественной штукатурке.
Средняя суммарная толщина всех слоев:
простой штукатурки — 12мм, улучшенной — 15мм высококачественной — 20 мм.

## Slide 19: Штукатурные слои наносят на поверхность разными приемами — набрасыванием и намазыванием.

## Slide 20: Слой обрызга наносят только набрасыванием для того, чтобы он лучше проник во все шероховатости и тем самым прочнее сцепился с поверхностью. Первый слой грунта тоже набрасывают Второй слой грунта можно намазывать и набрасывать. Накрывку набрасывают или намазывают.

## Slide 21: Раствор разравнивают также разными способами.
4. РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА

## Slide 22: Затирку выполняют терками вкруговую и вразгонку. Затирка вразгонку дает более чистую поверхность, ее чаще всего делают при высококачественной штукатурке.
5. ЗАТИРКА И ЗАГЛАЖИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ

## Slide 23: После затирки приступают к заглаживанию. Процесс заглаживания накрывки выполняют гладилками, полутёрками, тёрками.

## Slide 24
Требования к качеству штукатурки
Отклонения | Допустимые отклонения по качеству штукатурки |  | 
 | простой | улучшенной | высококачественной
Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м) | Не более трех неровностей глубиной или высотой до 5 мм | Не более двух неровностей до 3 мм | Глубиной или высотой до 2 мм
Отклонение поверхности от вертикали | 15 мм на высоту помещения | 2 мм на 1 м высоты, но не более 10 мм на всю высоту помещения | 1 мм на 1 м высоты, но не более 5 мм на всю высоту помещения

## Slide 25: Дефекты штукатурки, причины их появления и способы устранения.
Дефекты штукатурки | Причины появления дефектов | Способы устранения дефектов
Дутики на поверхности штукатурки | Наличие в растворах мелких частиц непогасившейся извести | Смочить поверхность, для полного раскрытия дутиков, расчистить повреждённые места и вновь оштукатурить.
Трещины на поверхности штукатурки | Применение жирных растворов, быстрое высыхание штукатурки на сквозняках, толстые слои раствора. | Расшить трещины, хорошо смочить их водой, подмазать раствором и затереть.
Вспучивания и отлупы штукатурки | Оштукатуривание по сырым поверхностям. | Отбить штукатурку в местах вспучивания, просушить и вновь оштукатурить.
Отслаивание штукатурки | Раствор нанесён на неочищенную, неподготовленную, не смоченную поверхность | Отбить отслоившуюся штукатурку и нанести новую с соблюдением всех технологических процессов