## Slide 1
ТЕМА: «Безопасная организация труда на строительной площадке»

## Slide 2
Важнейшим этапом осуществления строительства любого объекта является правильная организация строительной площадки и создание на ней безопасных условий труда.

## Slide 3
На стадии ПОС должны быть предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению техники безопасности:
1. ограждение площадки забором.
В соответствии с СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве"
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям:
высота ограждения участков работ —
не менее 1,2;
ограждения, примыкающие к
местам массового прохода людей,
должны иметь высоту не менее 2 м
и быть оборудованы сплошным
защитным козырьком;

## Slide 4
козырек должен выдерживать действие снеговой нагрузки, а также нагрузки от падения одиночных мелких предметов;
Защитный козырек должен устанавливаться по верху ограждения с подъемом к горизонту под углом 20 град. в сторону тротуара или проезжей части.
Панели козырька должны обеспечивать перекрытие тротуара и выходить за его край (со стороны движения транспорта) на 50-100 мм.
Конструкция панелей козырьков и
тротуаров должна обеспечивать сток
воды с их поверхностей в процессе
эксплуатации.

## Slide 5
Конструкция панелей тротуара должна обеспечивать проход для пешеходов шириной не менее 1,2 м. Зазоры в настилах тротуаров допускаются не более 5 мм.
Тротуары ограждений, расположенных на участках примыкания строительной площадки к улицам и проездам, должны быть оборудованы перилами, устанавливаемыми со стороны транспорта.

## Slide 6
2. устройство подъездных путей и внутриплощадочных дорог.
Минимальная ширина проезжей части дорог должна быть: не менее 3,5 м при движении транспорта в одном направлении, 6 м- при движении в 2-х направлениях. Радиус закругления дорог должен быть не менее 12 м.

## Slide 7
Минимальное расстояние между дорогой и забором-1,5 м,
между дорогой и складами-0,5-1 м,
между дорогой и рельсовыми путями крана-6,5 м.

## Slide 8
3. установка знаков системы стандартов безопасности труда
У въезда на стройплощадку размещают информационный щит, на котором указывают основные характеристики строительства.

## Slide 9
Знаки ССБТ должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2001 " ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗО
ПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ»
В соответствии с ГОСТ, знаки делятся на:
- запрещающие,
- предупреждающие,
- предписывающие,
- указательные.

## Slide 10
Запрещающие знаки предназначены для запрещения определенных действий:
Запрещается курить
Проход запрещен
Запрещается пользоваться
открытым огнем и курить

## Slide 11
Предупреждающие знаки предназначены для
предупреждения работающих о возможной опасности:
Опасно.
Опасно. Возможно падение груза
Опасность поражения
электрическим током
Внимание.
Опасность (прочие опасности)

## Slide 12
Предписывающие знаки предназначены
для разрешения определенных действий работающих только при выполнении конкретных требований безопасности труда:
Работать в защитной каске
Курить здесь
Работать в защитных очках

## Slide 13
Указательные знаки предназначены
для указания местонахождения различных объектов и устройств:
Пункт приёма пищи
Питьевая вода
Место для курения

## Slide 14
На стройплощадке также устанавливаются знаки пожарной безопасности
Огнетушитель Пожарный гидрант
И Эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения
Указатель запасного выхода
Аптечка первой медицинской помощи

## Slide 15
4. схемы строповки и складирования материалов
Схемы строповки строительных конструкций устанавливают вблизи мест хранения грузозахватных приспособлений, недалеко от крана.

## Slide 16
Складирование материалов и конструкций должно осуществляться в соответствии с требованиями безопасности.
Пылевидные
материалы (цемент,
гипс ) должны
затариваться в
силосы, бункеры и
другие закрытые
ёмкости.

## Slide 17
Способы складирования основных видов материалов и конструкций:
кирпич в пакетах на поддонах —
не более чем в
два яруса;
в контейнерах —
в один ярус,
без контейнеров –
высотой не
более 1,7 м.

## Slide 18
Плиты перекрытия- в штабель высотой не более 2,5 м на подкладках и c прокладками, которые располагают перпендикулярно пустотам или рабочему пролету;

## Slide 19
Между штабелями (стеллажами) предусматривать проходы шириной не менее 1 м.
В каждом штабеле должны храниться конструкции и изделия одномерной длины.
Складирование материалов и конструкций над подземными коммуникациями или в охранной зоне допускается только с письменного разрешения их владельца.
В стесненных условиях при отсутствии площадок складирования допускается складирование материалов и конструкций на перекрытиях существующих и реконструируемых зданий при письменном разрешении автора проекта и разработке при необходимости мероприятий, обеспечивающих устойчивость здания (сооружения).

## Slide 20
5. Освещение
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проходы и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями
ГОСТ12.1.046 «ССБТ. Нормы освещения строительных площадок».

## Slide 21
6. Санитарно-бытовое обеспечение рабочих на стройплощадке.
Гардеробные, умывальные, душевые, помещения для приема пищи, для отдыха, сушки одежды и обуви, личной гигиены женщин на строительной площадке размещают на расстоянии не более 500 м от рабочих мест.
Если работы ведутся на открытом воздухе или в неотапливаемых зданиях в зимнее время, помещения для обогрева рабочих и укрытия их от атмосферных осадков размещают на расстоянии не более 150 м от рабочих мест.

## Slide 22
Каждую строительную площадку обеспечивают питьевой водой, для чего устанавливают фонтанчики или бачки
на расстоянии 75 м от рабочих мест.
Территория возле санитарно-бытовых зданий должна содержаться в чистоте.

## Slide 23
7. организация погрузочно-разгрузочных работ
Должны проводиться в соответствии
с ГОСТ 12.3.009-76*(2008)
"РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ. Общие требования безопасности".

## Slide 24
Погрузочно–разгрузочные работы для грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м в обязательном порядке осуществляются механизированным способом.
Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы высотой более 2 м, оборудуются подъемником для спуска и подъема грузов.
В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам. Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.

## Slide 25
Такелажные или стропальные работы при погрузке и разгрузке грузов выполняются лицами, прошедшими специальное обучение и имеющими удостоверение на право производства этих работ.

## Slide 26
8. Безопасная эксплуатация строительных машин и механизмов
При прокладке крановых путей башенных кранов или полос движения стреловых кранов должно быть выдержано расстояние до подошвы выемки, установленное СП.

## Slide 27
Рельсовые пути крана должны быть огорожены и заземлены. На концах путей должны быть установлены тупиковые упоры и отключающие линейки, устроен водоотвод с уклоном 2-3%.

## Slide 28
Для работы с грузоподъемными машинами допускаются лица (крановщики, стропальщики и др.) не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение в учебных комбинатах, курсах по специальной программе, согласованной с Ростехнадзором России. Крановщик, обслуживающий кран с электроприводом, кроме этого должен быть аттестован на группу по электробезопасности.
Перед пуском грузоподъемной машины в эксплуатацию необходимо иметь следующую документацию:
паспорт;
техническое описание;
инструкцию по эксплуатации;
инструкцию по монтажу (если требуется монтаж);
крановый журнал (включая вахтенный и периодических осмотров);
журнал учета изготовленных СГЗП и тары;

## Slide 29
журнал периодических осмотров СГЗП и тары;
график технических освидетельствований кранов;
акты предварительных осмотров и проверки крана перед освидетельствованием;
инструкции по осмотру, ремонту и браковке СГЗП и тары;
должностные и производственные инструкции.
Все входы в здание должны быть защищены навесами с вылетом не менее 2 м.

## Slide 30
У выездов со строительной площадки необходимо устанавливать
пункты мойки грузового автотранспорта и строительных машин,
предотвращающих вынос грунта и грязи со строительной площадки.