## Slide 1: Тема: Техническое обслуживание и ремонт систем канализации

## Slide 2: Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) —
комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при его использовании по назначению,ожидании, хранении и транспортировании.
ТОиР могут быть как плановыми (регламентированными), так и внеплановыми.

## Slide 3: Техническое обслуживание канализационных сетей
прочистка трубопровода в случае возникновения засоров и пробок в коллекторе.

## Slide 4: Цели ТОиР:
предупреждение, своевременное выявление и устранение отказов и повреждений;
контроль технического состояния с определенной периодичностью;
плановая замена элементов по достижении определенной наработки или календарного срока службы;
плановый и неплановый ремонт для устранения отказов, предотказных состояний и повреждений.

## Slide 5: Способы планирования работ по ТО и Р:
по событию —устранение поломки оборудования, используется, если себестоимость ремонта относительно низкая,
регламентное обслуживание — для оборудования с предусмотренными режимами и регламентами обслуживания,
по состоянию — проводится оценка состояния оборудования, и на основании этой оценки делается прогноз, когда это оборудование надо выводить в ремонт.

## Slide 6: ПРИЧИНЫ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
засоры в трубах, углах трубопроводов;
засоры в местах деформации труб и канализационного стока;
скопившиеся жировые отложения;
отложения тяжёлых солей или попадание в канализацию твёрдых частиц с последующим их накоплением.

## Slide 7: ТО по исполнительной организации:
эксплуатационным персоналом,
специализированным персоналом,
эксплуатирующей организацией,
специализированной организацией.

## Slide 8: Текущее ТО:
выполняется собственным производственным персоналом участка или цеха и включает ежечасный и посменный контроль работы оборудования, осмотр (позволяет расширить знания о принципах действия и техническом устройстве оборудования).

## Slide 9: Текущее ТО предполагает:
четкое исполнение всех правил эксплуатации;
регулирование определенного режима работы оборудования и недопущение перегрузок;
контроль состояния изношенности механизмов и узлов при визуальном осмотре;

## Slide 10: Плановое ТО:
проверка рабочих показателей оборудования;
наладка и регулирование основных характеристик;
очистка засоренных рабочих частей оборудования и механизмов;
замена фильтров и масла и др.;
выявление нарушений и сбоя в работе оборудования.

## Slide 11: Работы по ТО систем канализации:
Визуальный осмотр трубопровода и всех примыкающих к нему ревизионных, переливных, поворотных и других колодцев;
Регулярная чистка труб канализационных сетей, а также чистка и мойка камер септика (если речь идет об обслуживании очистной системы частного участка);

## Slide 12
3. Проверка канализационных сетей на предмет её эффективной работы;
4. Чистка центрального стояка в многоквартирных домах в соответствии с установленным графиком;
5. Текущий или капитальный ремонты канализационных коммуникаций на объектах промышленного или общественного пользования;
6. Промывка и чистка трубопровода в аварийных ситуациях; Испытания канализационного коллектора на предмет герметичности;

## Slide 13: ВИДЫ РЕМОНТА:
1. Текущий – относительно несложная работа по устранению неполадок на одном-двух узлах канализационной системы.
2. Капитальный – большой трудоёмкий процесс по замене множества деталей, элементов и участков водостока, возобновление его работоспособности.

## Slide 14: Текущий ремонт коллектора
Выполняется 1 раз в год;
Заменяются изношенные скобы в ж/б коллекторе или вставляются дополнительные при необходимости;
Заменяются изношенные люк на смотровых колодцах (нижние и верхние);
Восстанавливаются изношенные ливневые лотки и горловины ревизионных/накопительных колодцев;
Заменяются изношенные сальники в системе.

## Slide 15: Капитальный ремонт
Производится 1 раз в два года;
Переделка колодцев канализационных сетей;
Замена изношенных участков трубопровода;
Замена выходных и входных труб коллектора;
Обновление и переустановка всех задвижек;
Чистка и мойка накопителей с проверкой их на герметичность;
Осмотр и разборка насосного оборудования (замена изношенных элементов);

## Slide 16: Методы ТО:
1. Техническое обслуживание канализации механическим методом. Чаще всего используется в случаях появления пробок в канализации многоквартирного дома. Для чистки труб механическим способом используют специальный стальной трос с наконечником в виде щетки. Медленное продвижение инструмента в трубопровод позволяет достичь места засора и извлечь его. Помимо этого удается очистить стенки трубопровода от фекальных и жировых отложений, что благотворно сказывается на работе всей системы в квартире и по дому.

## Slide 17
2. Гидродинамический метод чистки труб канализации.
Такой способ использовать в квартирах домов нельзя. Есть риск повредить коллектор, поскольку при таком методе чистки большой напор воды под высоким давлением подается в систему. Цель— размыть все отложения и скопления в коллекторе и вымыть их наружу. Важно: если попробовать такой метод в квартире, то есть риск, что все фекалии в итоге выйдут в одной из квартир через унитаз или раковину. И это в лучшем случае. В худшем случае гидродинамический метод прочистки труб канализации приведет к порыву системы в слабом месте.

## Slide 18
3. Химический способ чистки трубопровода. Этот способ отличается от первых двух сложность и точностью выполняемых работ. В качестве активного растворителя фекальных отложений выступают химреактивы и препараты, которые при взаимодействии с горячей или теплой водой просто разъедают иловые массы.