## Slide 1
Трансформаторы
Выполнил:
преподаватель физики Ракова Н.С.
Пос. Молодёжный, 2020 г

## Slide 2
Прибор предназначенный для преобразования U и I переменного тока называется трансформатором.

## Slide 3
Физические процессы, происходящие в трансформаторах.
Объясните физические процессы, происходящие в трансформаторе, при прохождении в первичной обмотке переменного тока.
Первичная катушка: ~ ток создаёт ~ магнитное поле
Сердечник – усиливает магнитное поле, которое пронизывает вторичную катушку.
Вторичная катушка: ~ магнитное поле создаёт индукционный ток, напряжение которого зависит от числа витков. N2 больше - U2 больше.

## Slide 4
Устройство трансформатора.
Две катушки с разными числами витков одеты в стальной сердечник
Катушка, подключенная к источнику – первичная катушка. ( N1, U1, I1 )
Катушка, подключенная к потребителю – вторичная катушка. ( N2, U2, I2 )
N-число витков. U-напряжение. I-сила тока.

## Slide 5
Коэффициент трансформации
Вывод: 1) K<1, если N2>N1 или U2>U1 – повышает
2). K>1если N2<N1 или U2<U1 – понижает U

## Slide 6
КПД =
P1, P2 - мощность

## Slide 7
4) Для трансформатора выполняется условие
I1U1≈I2U2
3) Во сколько раз трансформатор увеличивает напряжение во, столько же раз и уменьшает силу тока.

## Slide 8
Трансформа́тор Те́слы — единственное из изобретений Николы Теслы, носящих его имя сегодня. Это классический резонансный трансформатор, производящий высокое напряжение при высокой частоте. Оно использовалось Теслой в нескольких размерах и вариациях для его экспериментов. «Трансформатор Теслы» также известен под названием «катушка Теслы» (англ. Tesla coil). В России часто используют следующие сокращения: ТС (от Tesla coil), КТ (катушка Теслы), просто тесла и даже ласкательно — катька. Прибор был создан 22 сентября 1896 года и заявлен патентом № 568176 от 22 апреля 1896 года «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала».

## Slide 9
Применение в электросетях
Поскольку потери на нагревание провода пропорциональны квадрату тока через провод, при передаче электроэнергии на большое расстояние выгодно использовать очень большие напряжения и небольшие токи. Из соображений безопасности и для уменьшения массы изоляции в быту желательно использовать не столь большие напряжения. Поэтому для наиболее выгодной транспортировки электроэнергии в электросети многократно применяют трансформаторы: сначала для повышения напряжения генераторов на электростанциях перед транспортировкой электроэнергии, а затем для понижения напряжения линии электропередач до приемлемого для потребителей уровня.

## Slide 10
Применение в источниках питания
Компактный трансформатор
Для питания разных узлов электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Например, в телевизоре используются напряжения от 5 вольт, для питания микросхем и транзисторов, до 20 киловольт, для питания анода кинескопа. Все эти напряжения получаются с помощью трансформаторов (напряжение 5 вольт с помощью сетевого трансформатора, напряжение 20 кВ с помощью строчного трансформатора). В компьютере также необходимы напряжения 5 и 12 вольт для питания разных блоков. Все эти напряжения преобразуются из напряжения электрической сети с помощью трансформатора со многими вторичными обмотками.
Трансформаторные модули, разработанные для интернет телефонии и сетей Ethernet.

## Slide 11
Спасибо за внимание