## Slide 1: Тема: «Карта, план, профиль. Масштабы»
Понятие о карте. Виды карт.
Понятие о плане, профиле.
Масштаб. Виды масштабов.

## Slide 2: 1. Карта – это уменьшенное закономерно искаженное изображение заемной поверхности или ее части на плоскости. По содержанию карты бывают географические и топографические.

## Slide 3: Географическая карта – это уменьшенное обобщенное построенное по определённым математическим правилам изображение значительных участков Земли на плоскости с учетом ее кривизны.

## Slide 4: Топографическая карта - карта универсального назначения, на которой подробно изображена местность.

## Slide 5: По масштабам карты бывают:
Мелкомасштабные – 1: 1 000 000 и мельче.
Среднемастабные – от 1:1 000 000 до 200 000
Крупномасштабные – 1: 200 000 до 10 000.

## Slide 6: 2. План – это уменьшенное подобное изображение земного участка (ЗУ) на плоскости, выпаленное в условных знаках. Масштаб планов – 1:5 000,1:2 000, 1:1 000, 1:500, 1:200, 1:100 и т.д.

## Slide 7: Профиль – уменьшенное изображение вертикального разреза Земли по данному направлению.

## Slide 8: 3. Масштаб – величина, которая показывает во сколько раз линия на карте или плане меньше линии на местности. Масштабы бывают:
Основной (числовой)
Линейный
Трансверсальный (поперечный)