## Slide 1: Сво́йства древеси́ны

## Slide 2: Сво́йства древеси́ны
физи́ческие
механи́ческие
цвет
за́пах
пло́тность
вла́жность
твёрдость
про́чность
упру́гость
тексту́ра

## Slide 3: Физи́ческие сво́йства
Тексту́ра
- это рисунок волокон, образующийся при разрезе ствола дерева. Она зависит от породы дерева, и направления разреза по отношению к слоям и волокнам

## Slide 4: Физи́ческие сво́йства
Цвет
Цвет древесины различен у разных пород
По цвету можно определить породу древесины
Цвет зависит от возраста дерева, его породы, условий и места произрастания

## Slide 6: Физи́ческие сво́йства
Запах
Запах древесины является определяющим признаком пород.
Смолистый запах имеет древесина хвойных пород.
Специфический едкий запах имеет древесина осины.

## Slide 7: Физи́ческие сво́йства
Плотность древесины ρ – это её масса m (г), занимающая единицу объема V (см3):
(г/см3)
    Плотность сухой древесины составляет примерно 0,35 … 0,7 г/см3
    Более плотная древесина березы, клена, ясеня, лиственницы, дуба 0,64 … 0,72 г/см3
    Менее плотная – древесина липы, тополя, кедра, ели, осины, сосны 0,4 … 0,52 г/см3

## Slide 8: Физи́ческие сво́йства
Влажность древесины – это количество содержащейся в ней влаги
    m1 - масса образца влажной древесины;
    m2 - масса образца после высушивания

## Slide 9: Физи́ческие сво́йства
Влажность древесины .
Приемлемая влажность древесины – 9…15%
Виды сушки древесины:
Естественная (на воздухе)
Искусственная (в специальных камерах)