## Slide 1: Drilling rotor

## Slide 2: What is a drilling rotor?
The rotor is one of the main equipment of the drilling tower
The rotor
Ротор является одним из основных механизмов буровой вышки
Что такое буровой ротор?

## Slide 3: Where is the rotor located on the drilling tower?
The rotor is located above the wellhead
Где находиться ротор на буровой вышке?
Ротор расположен над устьем скважины

## Slide 4: What is a drilling rotor needed for?
The rotor is needed to implement the rotation of the drilling pipes
Для чего нужен буровой ротор?
Ротор необходим для осуществления вращения бурильных труб

## Slide 5: What are the main parts of the rotor?
The main parts of the rotor are:
gear
rotor table
shaft
bearings
Из каких основных частей состоит ротор?
Основными частями ротора являются: Шестерня, роторный стол, вал, подшипники
Gear
Rotor table
Shaft
Bearing

## Slide 6: What drives unit does the rotor use:
Rotor drive can use
chain drive
cardan drive
gear wheel drive
Chain drive
Cardan drive
Gear wheel drive
Какой привод использует ротор:
Роторный привод может использовать цепной, карданный привод и зубчатую передачу

## Slide 7: How often does the rotor repair?
It has been experimentally established that with proper operation, the repair cycle of the rotor is 3840 machine hours, and the turnaround time is 480 machine hours
Как часто происходит ремонт ротора?
Опытным путем установлено, что при правильной эксплуатации межремонтный цикл работы ротора составляет 3840 маш.-ч, а межремонтный период 480 маш.-ч.

## Slide 8: Тhe benefits of rotary drilling:
Speed. Rotary drilling is much faster than percussion
Versatility. The range of application of the method is much wider, since due to the use of various bits it is possible to work with different types of soil
The size. The entire installation takes up relatively little space, unlike the structures for the percussion method
Mobility. Due to the small size, the installation can be placed on a mobile platform
Скорость. Бурение роторным способом производится значительно быстрее ударного.
Универсальность. Спектр применения метода гораздо шире, так как за счет применения различных долот можно работать с разными видами грунтов.
Размер. Вся установка занимает относительно немного места в отличие от конструкций для ударного метода.
Мобильность. За счет малых габаритов, установку можно разместить на подвижной платформе.
Основные преимущества роторного бурения:

## Slide 9: Тhe disadvantages of rotary drilling:
Clay solution. It often causes problems in reservoir testing and is not always cost-effective in some cases.
Inability to work in the winter. Frozen ground is a serious obstacle to rotary drilling.
Installation power. It directly depends on the rotor, which is a vulnerable element of the system.
Глинистый раствор. Он нередко вызывает проблемы при исследовании пластов, а также не всегда является рентабельным в некоторых случаях.
Невозможность работы в зимнее время. Промерзлый грунт является серьезным препятствием для бурения роторным способом.
Мощность установки. Она напрямую зависит от ротора, который является уязвимым элементом системы.
Основные недостатки роторного бурения:

## Slide 10: Which drilling towers use rotors for drilling?
The rotor is used in the following rigs: BU 3200,
200DGU-1
BU 3200
200EU-1
U 3200 / 200EUK-2M etc.
Какие буровые вышки использующие роторы для бурения
Ротор используется в следующих установках: БУ 3200 / 200ДГУ-1, БУ 3200 / 200ЕУ-1, У 3200 / 200ЭУК-2М

## Slide 11: Thanks for attention !