## Slide 1
ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ
Санкт - Петербург
Колпино
2018 г.
по технологии
Классический костюм
Выполнила: ученица 12в класса 432 школы
Антонова Анна
Проверила: Соколова В.П. учитель технологии

## Slide 2
Проблема. Потребности.
Краткая формулировка задачи.
Исследование.
Дизайн - спецификация
(требования к изделию).
Первоначальные идеи (брюки).
Выбор лучшей идеи.
Проработка
лучшей идеи.
Планирование работы
по изготовлению брюк.
Технологическая карта
на изготовление Брюк.
Технологическая карта
на изготовление жилета.
Экономические расчёты.
Самооценка.
Отзыв.
Фотогрофии.
Упражнения.
Реклама.
Автор.
Содержание:

## Slide 3
Проблема. Потребности.
После окончания школы я решила поступить в профессиональное училище. Для того, чтобы у меня был хороший вид в училище, я решила сшить себе костюм- брюки и жилетку, а блузку менять можно разные.
Краткая формулировка задачи.
Выполнить проект и изготовить брючный классический костюм.

## Slide 4
Исследование.
Одним из основных ассортиментов женской одежды и для молодёжи являются брючные костюмы. Форма и покрой брючных костюмов различные широкое распространение получили брючные костюмы, ансамбли. Брюки изготавливают из той же ткани, что и жилет. Брюки, в зависимости от назначения, могут быть спортивными, для отдыха и туризма, а также являться составной частью рабочего костюма.
При пошиве изделия из синтетической ткани - стрейч встречаются некоторые трудности. Эти ткани стягиваются по шву.
Для уменьшения стягивания ткани в швах рекомендуется уменьшать при шитье скорость машины и слегка растягивать ткань вручную. Эти ткани жёсткие и плохо сутюживаются, поэтому форму придают с помощью вытачек и складок.
Для обмеловки лучше применять хорошо высушенное мыло.

## Slide 5
Дизайн - спецификация
(требования к изделию).
№ п/п | Характеристики | Критерии
1 | Наименование изделия | Классический костюм .
2 | Потребитель | Я, Яцутко Валентина 12в класса
3 | Потребность | Должно соответствовать моим меркам, хорошо сидеть на фигуре.
4 | Функциональное назначение | Для постоянного ношения
5 | Допустимая стоимость | рублей.
6 | Эргономические характеристики (удобство, комфорт). | Удобство, свобода, комфорт.
7 | Эстетические (внешний вид) | Современный, модный, нарядный,, индивидуальный, подходящий мне по стилю.
8 | Материалы | Современные, эластичные, подходящие мне по цвету.
9 | Способ изготовления | В школьной мастерской на современных швейных машинах.

## Slide 6
Первоначальные идеи (брюки).
шлёвки
карман
пояс
гульфик
шлёвки
карман
гульфик
пуговицы
пояс
Отделочная строчка
Задняя деталь брюк

## Slide 7
Первоначальные идеи (Жилет).
воротник
лацкан
пуговица
пройма
рельефы
пуговицы
отделочная строчка
отделочная строчка
пуговицы
вытачки
петли

## Slide 8
Выбор лучшей идеи.
Костюм классического стиля состоит из жилета и брюк. Изделия выполнены из синтетической ткани. Жилет полуприталенный с застёжкой на 5 пуговиц .
Отделка : двойная строчка по борту, пройме и горловине. Брюки классические, карманы с отрезным бочком, на поясе шлёвки , застёжка спереди – молнией.

## Slide 9
Проработка
лучшей идеи.
спинка жилета
передняя половинка жилета
передняя половинка брюк
пояс
отрезной бочок
мешковина
задняя половинка брюк

## Slide 10
Планирование работы
по изготовлению брюк.
Снять мерки (свои). Подобрать изделия в журнале мод.
Переснять выкройку из журнала. Вырезать детали выкройки.
Уточнить выкройки по своим меркам.
Подготовить выкройку к раскрою.
Сделать раскладку выкройки на ткани.
Обрисовать контуры и припуски на швы.
Раскроить изделие с учётом припусков.
Подготовить крой к работе.
- проложить контурные линии, метки; - выполнить копировальные стежки.
Сметать изделие.
Выполнить первую примерку.
Исправить недочёты.
Выполнить вторую примерку.
Изготовить изделие по технологической карте.

## Slide 11
№ | Наименование операции | Технические условия | Инструменты, оборудование, материалы | Условные обозначения
1 | Стачать вытачки на задней половинки брюк. | Стачной шов, длина стежка 2,5-3 мм. | Нитки,иглы, булавки,ножницы, Швейная машина,утюг. | 
2 | Обработать брючный карман | Обтачной, стачной шов, длина стежка 2,5-3мм |  | 
3 | Обметать срезы | Длина стежка 2,5-3.мм | Обметочная машина | 
4 | Стачать боковые срезы, разутюжить | Стачной шов, ш\ш 1,5см | Нитки,иглы,булавки,ножницы,швейная машина, утюг. | 
5 | Стачать шаговые срезы, разутюжить | Стачной шов, ш\ш 1,5 см |  | 
6 | Обработать застёжку молнией | Стачной шов, длина стежка 2,5-3мм |  | 
Технологическая карта
на изготовление брюк.

## Slide 12
7 | Стачать средний шов | Стачной шов | . | 
8 | Обработать пояс | Стачной шов | Нитки,ножницы,иглы,булавки,швейная машина. | 
9 | Обработка низа брюк | Ручной потайной стежок | Игла,нитки.ножницы. | 
10 | Обметать петлю | По разметке | Спец-приспособление | 
11 | Пришить пуговицы | 4-6 уколов в 1 отверстие. | Ручная игла,нитки,ножницы | 
12 | Отутюжить брюки | Температура 190о | Утюг,от парка | 
продолжение

## Slide 13
№ | Наименование операции | Технические условия | Инструменты, оборудование, материалы | Условные обозначения
1 | Стачать вытачки | Стачной длина стежка 2,5-3 мм. | Нитки,иглы, булавки,ножницы, Швейная машина,утюг. | 
2 | Заутюжить вытачки | Температура 190 градусов | Утюг. | 
3 | Обметать срезы | Длина стежка 2,5-3.мм | Обметочная машина | 
4 | Стачать боковые,плечевые срезы | Стачной ш\ш 1,5см | Нитки,иглы,булавки,ножницы,швейная машина, утюг. | 
5 | Обработать проймы | Обтачной шов ш\ш 0.7см |  | 
6 | Обработать горловину | Обтачной шов ш\ш 0.7см |  | 
Технологическая карта
на изготовление жилета.

## Slide 14
7 | Обработать борта | Обтачной ш\ш 0.7см |  | 
8 | Обработать низ изделия | Стачной шов | Нитки,ножницы,иглы,булавки,швейная машина. | 
9 | Обметать петли | По разметке | Спец-приспособление | 
10 | Пришить пуговицы | 4-6 уколов в1 отверстие | Ручная игла,нитки,ножницы | 
11 | Отутюжить изделие | Температура 190 градусов | Утюг | 
продолжение

## Slide 15
№ п/п | Наименование | Цена за ед. | Кол - во | Стоимость
1 | Ткань брючная | 180р. 1м | 2м | 360р.
2 | Флизилин | 40р. 1м | 0, 2м | 8р.
3 | Нитки | 6р. 1 кат. | 2 шт. | 12р.
4 | Пуговица | 7р.1шт. | 6шт. | 42руб.
Итого |  |  |  | 430 руб.
При изготовления изделия в школьной мастерской не учитывать стоимость электроэнергии, стоимость оборудования, инструментов и других приспособлений.
Цена - костюма в магазине – 1500 руб.
Я считаю, что сэкономила – 1000 руб.
Экономические расчёты.

## Slide 16
?? ?
Я считаю, что со своей задачей справилась, потому что изделие соответствует тем требованиям, которые я прорабатывала. Я ничего бы в нём не изменила. Я довольна своей работой. Мне кажется, что мой костюм получился таким, как было задумано.
Я буду в нём выглядеть нарядной и привлекательной.
Самооценка.

## Slide 17
Рассмотрев работу Ани, проект «Классический костюм», хочется отметить:
Проблема для Ани – актуальна;
Определена потребность, четко сформулирована задача;
Требования к изделию дают полное представление об объекте проектирования;
Документация (дизайн - листы) отражают весь процесс проектирования и изготовления;
Технологическое сопровождение выполнено в полном объеме (технологические карты, рисунки, упражнения);
Изделия выполнены из ткани, работа с которой требует большого умения, старания, аккуратности и терпения;
Экономический расчет сопровождается выводом.
Отрадно отметить, что у Ани существует потребность в изготовлении нужных ей изделий при качественном исполнении. От ее работы веет добротой, теплом, любовью к своему делу. Хочется, чтобы Аня нашла свое призвание и в будущем стала швеей высокого разряда.
Учитель технологии Титова В.В.
Отзыв.

## Slide 18
Начало…

## Slide 19
Обработка пояса.
Выбор лучшей идеи.

## Slide 20
Заметывание низа изделия.
Создание презентации.

## Slide 21
Упражнения.
Обработка брючного кармана.
Обметывание петель.

## Slide 22
Реклама.
Мир моды фантастический Стремится к новизне. Но мудрый стиль классический Пока еще в цене.
В нем строгость и изысканность В нем шик и простота. И без подделки – искренность, И просто красота.

## Slide 23
Автор.
Антонова Анна