## Slide 1: Изготовление из ткани салфетки с бахромой.

## Slide 2
Инструкция по технике безопасности :
ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ
1. Травмирование иголками, булавками и ножницами.
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
Сосчитать количество иголок, булавок и ножниц.
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
1. Храните иголки и булавки в определенном месте, не оставляйте их на рабочем месте.
2. Строго запрещается брать в рот иголки и булавки.
ПОСЛЕ РАБОТЫ
1. Сосчитать количество иголок и булавок (их должно быть столько, сколько до начала работы).
2. Убрать все принадлежности на место.
3. Привести себя и рабочее место в порядок.

## Slide 4: Продергивание нити

## Slide 5
Бахрома – это тесьма из ряда свободно свисающих нитей, кисточек, служащая для отделки, украшения одежды, мебели , краев скатерти, салфеток, платка и т.п.

## Slide 6
1. Из плотной ткани вырезаем квадрат или прямоугольник по размерам будущей салфетки с учетом бахромы. На бахрому оставляем по 1,5 см с каждого края. Постарайтесь вырезать квадрат по ниткам основной ткани.
2. Размечаем, где будет на салфетке бахрома. Отмеряем с помощью линейки одинаковое расстояние от края салфетки. И вытягиваем нитки из ткани основы: для бахромы – 2-4 нитки Нити из основы удобно подцеплять с помощью иголки.

## Slide 7
Сначала делаем бахрому. Бахрома делается из самой ткани. Для этого по краям выдергиваем иглой по одной нити до получения свисающих нитей на 2-3 сантиметра. Такие продергивания нужно сделать со всех 4 сторон.