## Slide 1: Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями

## Slide 2: Пуговицы
Это застёжка на одежде, предназначенная для соединения её частей
Первые пуговицы появились в Индии, они использовались как украшения и обереги
Первые пуговицы изготавливались из драгоценных металлов, кораллов, янтаря и жемчуга
Сегодня пуговицы изготавливают из стекла, пластмассы, дерева, кожи, металла, кости

## Slide 3: Пуговицы с двумя сквозными отверстиями Пуговицы с четырьмя сквозными отверстиями
Формы пуговиц
Пуговицы с ушком или , как мы говорим,
«на ножке»

## Slide 4: Правила безопасной работы с ножницами
правильно
держи ножницы

## Slide 5
подавай ножницы кольцами вперед!
Правила безопасной работы с ножницами

## Slide 6: Правила безопасной работы с иглой
храни иглы и булавки
только в игольнице!
подавай иглу ушком вперед
вместе с ниткой

## Slide 7: Для работы вам понадобятся:
Игольница;
Игла;
Ножницы;
Ткань;
Нитки;
Пуговицы с четырьмя отверстиями

## Slide 8: Последовательность пришивания пуговиц
1. На ткани отметьте место пришивания пуговицы (карандашом поставьте точку).
2. Отмерьте нужную длину нитки.
3. Вденьте нитку в ушко иголки, сделать нитку вдвойне и завязать узелок.
4. С лицевой стороны ткани приложить пуговицу с двумя отверстиями.
5. Протянув нитку с изнаночной стороны до упора, вдеть иголку через первое отверстие в пуговицу.
6. Сначала проденем ткань, чтоб узелочек остался на изнаночной стороне, за тем в первое отверстие в пуговице.
7. Продеть иглу во второе отверстие в пуговице и продеть ткань, а затем так же в третье и четвёртое отверстие.
8. Повторите несколько раз. (Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4-5 стежками).
9. Вывести иголку между тканью и пуговицей обмотать ниткой стежки (сделать ножку пуговице).
10. Иголку продернуть на изнаночную сторону. Продеть нитку под стежками, но не до конца, чтоб осталась петелька, и за тем продеть в петельку (сделать узелок). Обрезать нитку.

## Slide 9: Пришиваем пуговицу с четырьмя отверстиями

## Slide 10: Задание на дом
Повторить правила безопасности работы с ножницами и иглой;
Пришить пуговицу с четырьмя отверстиями.
Важно!!! Работу производить только под присмотром взрослых!