## Slide 1: Свойства твердых тел

## Slide 2: Особенности строения твердых тел
Расстояния между молекулами равны размерам молекул.
Силы отталкивания и силы притяжения между молекулами равны.
Внутренняя структура твердых тел упорядоченная – это кристаллическая решетка.

## Slide 3: Физические свойства твердых тел
Твердые тела обладают :
упругостью;
пластичностью;
хрупкостью;
сохраняют объём и форму.

## Slide 4: Классификация твёрдых тел
Твёрдые тела
кристаллические
аморфные
монокристаллы
поликристаллы

## Slide 5: Кристаллические твердые тела
Виды кристаллических решеток.
Полиморфизм (образование различных структур одинаковыми молекулами).

## Slide 6: Кристаллические твердые тела
Анизотропия( неодинаковость физических свойств по разным направлениям в кристалле).
Температура плавления постоянна.

## Slide 7: Аморфные твердые тела
Не имеют строго порядка( ближний порядок как у жидкости);
Обладают изотропией
( физические свойства одинаковы по всем направлениям в кристалле);
Не имеют постоянной температуры плавления;
Текучи.

## Slide 8: Физические свойства твердых тел
Тепловое расширение:
l=l0(1+β·t)
S=S0(1+2β·t)
V=V0(1+3β·t)
β – коэффициент линейного расширения.
Деформация - изменение формы и размеров тела под действием силы.

## Slide 9: Физические свойства твердых тел
Под действием приложенных внешних сил твердые тела изменяют свою форму и объем - деформируются. Если после прекращения действия силы, форма и объем тела полностью восстанавливаются, то деформацию называют упругой, а тело - абсолютно упругим. Деформации, которые не исчезают после прекращения действия сил, называются пластическими, а тела - пластичными.
σ
ε
o
σуп
σпл
σпр
1
2
3
4
0 – 1 –область упругих деформаций
1 – 2 – область пластичных деформаций
2 – 3 – текучесть
4 – предел прочности

## Slide 10: Физические свойства твердых тел
При деформации тела возникают силы упругости. Физическая величина, равная отношению модуля силы упругости к площади сечения тела, называется механическим напряжением.
Коэффициент пропорциональности Е называет-ся модулем упругости. Модуль упругости одинаков для образцов любой формы и размеров, изготовленных из одного материала.

## Slide 11: Проверь себя.
1. Силы межмолекулярного взаимодействия твердого тела:
а) одинаковы, б) силы притяжения больше сил отталкивания; в) силы отталкивания больше сил притяжения.
2. Кристаллическую решетку имеют:
а) все твердые тела; б) только аморфные твердые тела; в) только кристаллы.
3. Полиморфизмы:
А) вода и лед; б) сталь и серебро; в) алмаз и графит.
4. Надел он дырявый, заплатанный плащ,
И только осталось ему
Клюкой подпереться да взять на плечо
Набитую хлебом суму. Какой вид деформации испытала клюка?
А) изгиб; б) растяжение; в) кручение.
5. Определите относительное удлинение свинцовой детали, если предел прочности 0,016 ГПа, а модуль Юнга 17 ГПа.
а) 0,9 мм; б) 0,9 см; в) 0,9 дм.

## Slide 12: Верно. Молодец!

## Slide 13: Подумай ещё!

## Slide 14
спасибо