## Slide 1: Тема: «Использование средств индивидуальной защиты»

## Slide 2: Цель: познакомиться с возможностями и способами использования средств индивидуальной защиты
Задачи:
- расширить знания о средствах индивидуальной защиты;
- отработать действия по надеванию средств защиты органов дыхания и кожных покровов;
- научиться изготавливать и применять простейшие средства индивидуальной защиты;

## Slide 3: Устройство фильтрующего противогаза ГП-5
1 - фильтрующе-поглощающая коробка
2 - лицевая часть (шлем – маска)
3 – очковое устройство
4 – клапан вдоха и соединение с
фильтрующе-поглощающей коробкой
5 – сумка для переноски
6 – коробка с незапотевающими пленками

## Slide 4
Подбор шлем - маски осуществляется по размеру, который определяется путем измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, подбородок и щеки. Измерения округляются до 0,5 см.

## Slide 5: Изготовление ватно – марлевой повязки
На марлю размером 100х50см накладывают слой ваты толщиной 1—2 см, длиной 30 см, шириной 20 см. Марлю с обеих длинных сторон загибают и накладывают на вату. Концы подрезают вдоль на расстоянии 30— 35 см так, чтобы образовалось две пары завязок.
При необходимости повязкой закрывают рот и нос, верхние концы завязывают на затылке, а нижние— на темени. Для защиты глаз используются противопыльные защитные очки.

## Slide 6: Улучшение защитных свойств ватно – марлевой повязки.
Для защиты от хлора
ватно-марлевую повязку пропитать 2% раствором питьевой соды
(½ ч.л. на 100 мл воды).
Для защиты от аммиака ватно-марлевую повязку пропитать 5% раствором лимонной кислоты
( 1 ч. л. на 100 мл воды).