## Slide 1: Технология машинных швейных работ

## Slide 2: Машинные иглы

## Slide 3: Лапки для швейной машины

## Slide 4: Машинные швы
Классификация машинных швов
соединительные
стачные
расстрочные
краевые
обтачные
отделочные
настрочные
встык
накладнае
бельевые
окантовочные
вподгибку
складки
вытачные
рельефные
с кантом

## Slide 5: Соединительный стачной шов
вразутюжку
взаутюжку

## Slide 6: Соединительный настрочной шов
с открытыми срезами
с закрытыми срезами

## Slide 7: Краевой обтачной шов в кант

## Slide 8: Краевой шов вподгибку

## Slide 9: Краевой окантовочный шов с закрытыми срезами

## Slide 10: Отделочные швы - складки

## Slide 11: Терминология машинных работ
Стачивание - соединение двух деталей примерно равных по величине машинной строчкой;
притачивание - соединение основной детали с неосновной машинной строчкой;
застрачивание - закрепление срезов детали, припусков швов, складок, выточек в одну из сторон машинной строчкой;
расстрачивание - закрепление припусков швов, складок, выточек в разные стороны машинной строчкой;
настрачивание - соединение деталей наложенных одна на другую, изнанка одной на лицо другой, машинной строчкой;
втачивание - соединение двух деталей по овальному контуру машиной строчкой;
обтачивание - соединение двух деталей с последующим вывёртыванием и вымётыванием;
прокладывание строчки - проложить отделочную строчку.

## Slide 12: Техника безопасности при работе на швейной машине
Волосы и все легко спадающие предметы должны быть убраны под косынку;
на платформе машины не должны лежать посторонние предметы;
перед работой проверить, не осталось ли в изделии игл и булавок;
не наклоняться близко к движущимся частям машины;
следить за правильным положением рук и ног;
заправляя нитку в машинную иглу, не держать ногу на педали.

## Slide 13: Изготовление прихватки