## Slide 1: Материаловедение 5 класс
Классификация текстильных волокон.
Получение растительных волокон.
Свойства натуральных волокон растительного происхождения.

## Slide 2
Швейное материаловедение изучает строение и свойства материалов, используемых для изготовления швейных изделий.
Волокно – очень тонкие, гибкие, прочные нити, длина которых больше, чем их поперечный размер.
Текстильные волокна – это волокна, которые используют для изготовления пряжи, ниток, тканей.
Текстильные волокна делятся на две большие группы : натуральные и химические.

## Slide 3
Натуральные волокна – это волокна растительного, животного и минерального происхождения, образуются без вмешательства человека в природу.
Химические – это волокна, которые получают химическим способом в заводских условиях.

## Slide 4
волокна
натуральные
растительные
минеральные
животные
химические
искусственные
синтетические
Классификация текстильных волокон

## Slide 5
Гигроскопичность - способность волокон поглощать влагу из окружающей среды
Воздухопроницаемость - способность пропускать воздух
Упругость - способность сохранять форму и размеры после нагрузки
Прочность - способность выдерживать нагрузки
Свойства текстильных волокон

## Slide 6
Хлопчатник – однолетнее, кустарниковое растение высотой около 1 метра.
Получение волокон хлопка

## Slide 7
ткачество
отделочное производство

## Slide 8
Природный цвет – белый или кремовый.
Хлопок характеризуется высокой прочностью, малой упругостью, поэтому ткани сильно сминаются, дают большую усадку при стирке.
Хлопок быстро впитывает влагу, на ощупь мягкие и тепловатые.
Волокна хлопка горят ярко-желтым пламенем, образуя серый пепел и запах жженой бумаги.
Из хлопка вырабатывают ткани бельевые, платьевые, костюмные, изготавливают полотенца и постельное белье, швейные нитки и пряжу.
Свойства волокон хлопка

## Slide 9: Хлопчатобумажные ткани
сатин
бязь
батист
ситец
сатин
бязь
ситец

## Slide 10
Преимущества и недостатки тканей
из хлопка:
«+» отличные гигиенические свойства (хорошо впитывает влагу, воздухопроницаем, приятен на ощупь); высокая прочность; достаточная устойчивость к растяжению и изгибам; устойчивость к многократным стиркам и глажению; ткань хорошо настилается, не смещается и легко поддается резанию; низкая осыпаемость срезов; незначительное раздвигание в швах. | «-» не имеет формоустойчивости; устойчивость к истиранию меньше, чем у синтетических тканей; практически не греет. высокая сминаемость; дает большую усадку при стрике

## Slide 11
Применение хлопка
Можно насчитать около 1200 продуктов производных хлопка.
Из него делают “ денежную бумагу”.
А хлопковое масло, из него делают:
мыло,
смазочные материалы,
порох,
стеарин и глицерин,
маргарин и майонез.
Жмых скармливают скоту.
Да и хлопковый мед – тоже
взят пчелами
с цветущего хлопчатника…

## Slide 12
Получение волокон льна
Лен – однолетнее травянистое растение, дающее волокно такого же названия.
Для получения волокон используют стебель растения льна – долгунец, высота которого достигает 100 см. Волокна льна расположены в коре стебля. Такие волокна называют лубяными.
Цвет волокон серый (от светлого до тёмного).

## Slide 13
ткачество
отделочное производство

## Slide 14
Цвет волокон – светло-серый,
с блестящей и гладкой поверхностью, обладают большой прочностью и воздухопроницаемостью.
Гигроскопичность больше, чем у хлопка, выдерживает большую температуру нагрева утюга.
Горит лён также, как хлопок.
Свойства льняного волокна

## Slide 15
Используют льняное волокно для производства летних костюмных тканей, белья, скатертей, полотенец, для пошива рабочей одежды. Из льняного волокна получают различные ткани от брезента до батиста, широко используемые в технике и быту.
В семенах льна содержатся масла, имеющего важное техническое значение. Из него приготовляют олифу, лаки, масляные краски. Льняное масло и сами семена применяют и в медицине.
Использование сырья

## Slide 16
Преимущества и недостатки тканей из льна:
«+» легко впитывают, сохраняют и быстро отдают влагу; воздухопроницаемы, дают ощущение прохлады в жару; обладают высокой прочностью (во влажном состоянии прочность еще выше, чем в сухом); устойчивы к истиранию; не ворсятся; устойчивы к многократным стиркам и глажению; нет раздвижения в швах. | «-» имеет значительную сминаемость; дает большую усадку при стрике; высокая осыпаемость срезов; режутся со значительным усилием, ножницы приходится часто затачивать; не имеет формоустойчивости.

## Slide 17: Что ещё получают из льна?
Льняное масло
Спирт
Воск
Клей
Бумагу
Термо и звукоизолирующие плиты

## Slide 18
Практическая работа № 1 «Знакомство с натуральными волокнами растительного происхождения»

## Slide 19
Виды хлопчатобумажных и льняных тканей, их свойства |  |  |  | 
Ткани | Положительные свойства | Отрицательные свойства | Виды тканей | Применение
Хлопчато-бумажные |  | Сильная сминаемость, усадка, нестойкость окраски |  | 
Льняные |  |  |  | 
Заполните таблицу:

## Slide 20
Что изучает швейное материаловедение?
Что называют волокном?
Какие текстильные волокна вам известны?
Какие натуральные волокна мы сегодня изучили?
Вопросы по теме: