## Slide 1: ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Выполнил:
студент группы ЖКХ-1-16
Миненкова Наталья Андреевна
Руководитель:
Калоев
Валерий Дзибоевич
ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
Профессия: 08.01.10
Мастер жилищно-коммунального хозяйства
I. Монтаж и эксплуатация системы канализации
II. Ручная дуговая сварка в защитных газах
III. Монтаж оконных и дверных блоков. Установка плинтусов, наличников, подоконников
IV. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора

## Slide 2: I. Монтаж и эксплуатация системы канализации

## Slide 3: Монтаж и эксплуатация системы канализации

## Slide 4
Монтаж систем канализации ведется строго по проекту с использованием индустриальных методов монтажа укрупненными узлами и блоками.
Системы канализации здания монтируют в следующей последовательности:
при строительной готовности объекта к монтажу размечают места прокладки трубопроводов, установки креплений, сани­тарных приборов, оборудования;
устанавливают крепления труб, прокладывают выпуски и тру­бопроводы в подземной части здания, монтируют стояки и подводки, гидрозатворы;
производят гидравлическое испытание трубопроводов, после чего устанавливают санитарные приборы и регулируют смывные бачки.
Для монтажа канализационной сети здания необходимо:
доставить трубы и узлы трубопроводов к месту монтажа;
проложить выпуски и горизонтальные трубопроводы с установкой опор;
смонтировать стояки и вытяжные части;
проложить подводки к санитарным приборам.

## Slide 5: II. Ручная дуговая сварка в защитных газах

## Slide 6: Ручная дуговая сварка в защитных газах
Способ дуговой сварки в защитных газах заключается в том, что в зону дуги поступает защитный газ. Выделяемое дугой тепло расплавляет основной металл и электрод.
Остывая, металл сварочной ванны образует сварочный шов. Защитный газ изолирует расплавленный металл от газов в воздухе, препятствуя их взаимодействию.

## Slide 7
По виду применяемых защитных газов, этот вид сварки разделяется на сварку:
В инертных газах;
В активных газах;
В смеси инертных и активных газах;
Со струйной защитой.

## Slide 8: III. Монтаж оконных и дверных блоков. Установка плинтусов, наличников, подоконников

## Slide 9: Монтаж оконных и дверных блоков. Установка плинтусов, наличников, подоконников

## Slide 11: IV. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора

## Slide 12
Назначение, устройство и принцип действия трансформатора

## Slide 15: Уважаемые члены Государственной Экзаменационной Комиссии! Спасибо за внимание!