## Slide 1: «ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ»
Головачева Валентина
Рафаиловна
ГБОУ Школа №320

## Slide 2: Что мы должны сегодня узнать и запомнить:
Инструменты и принадлежности
Правила пользования ими и рациональные приемы работы
Организация рабочего места
Правила работы со справочной и специальной литературой

## Slide 3
ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ С НИМИ

## Slide 4
ЧЕРТЕЖНАЯ ДОСКА
Вообще, слава изобретателя чертежной доски принадлежит немцу Вальтеру Хебелю
Чертежные доски выпускаются разных форматов, они соответствуют чертежным листам бумаги
Чертежные доски больших размеров называются кульманами. Кульманы — доски форматов А2 и А1 на специальной подставке — как правило, используются в конструкторских бюро
Чертежные доски изготавливаются из мягких пород деревьев, таких как липа, ольха или береза
Сейчас выпускают доски из прочного небьющегося пластика, выдерживающего давление иглы циркуля
Поверхность доски должна быть ровной и совершенно гладкой. Зажимы должны крепко фиксировать бумагу, а рейсшина — гладко скользить по поверхности листа.

## Slide 5: Бумага чертежная формат 210×297 мм
Готовая бумага выпускается рулонами и отдельными листами. Листы имеют определенные размеры
В основу обозначений различных форматов положен формат А4. Другие форматы получаются путем увеличения размеров листа в 2, 4, 8, 16 раз
Лучшей чертежной бумагой считается ватман. Он хорошо проклеен, не ломается на сгибах и под действием солнечных лучей долго не теряет своей белизны
На ватман хорошо ложится карандаш
Бумага этого сорта выдерживает до 25 – 30 стираний ластиком по одному и тому же месту, не теряя при этом своего качества

## Slide 6: МИЛЛИМИТРОВАЯ БУМАГА
Миллиметровая бумага, сама по себе являющаяся миллиметровой шкалой линейки
На ней отпечатаны тонкими линиями клетки со стороной 1 мм и более толстыми - со стороной 1 см. Наиболее толстыми линиями обозначены клетки со стороной 5 см
Миллиметровая (профильная или масштабно-координатная) бумага применяется для составления эскизных чертежей
Все линии миллиметровки выполнены в одном цвете. Это может быть любой цвет кроме черного - обычно синий, оранжевый
Делается это для того, чтобы линии чертежа не сливались с миллиметровыми делениями

## Slide 7: КАЛЬКА
Калька - полупрозрачная (вощеная) бумага. Применяется для копирования чертежей.
Когда - то существовала полотняная калька. Она изготавливалась из батиста и обладала лучшим качеством и большей прочностью, чем бумажная
В настоящее время выпускают только бумажную кальку – так называемую восковку
Она бывает двух видов:
Собственно калька - более мягкая и тонкая, лощеная с одной стороны - она пригодна для работы тушью
Карандашная калька, которую ошибочно называют пергаментом - она более плотная, матовая с обеих сторон, часто имеет голубоватый оттенок

## Slide 8: ТРЕУГОЛЬНИКИ
450
900
450
300
900
600
Треугольники предназначены для быстрого вычерчивания углов
С помощью треугольников определяют величину углов и линейные размеры
Они служат для непосредственного измерения и черчения вертикальных, горизонтальных, наклонных линий, а также для нанесения штриховки.

## Slide 9: Линейка – измерительная (не менее 200 мм)
Линейки по назначению бывают чертежные, канцелярские, масштабные, конструкторские, логарифмические и др.
Мерительные инструменты – линейки - изготовляют из древесины твердых лиственных пород (груши, яблони, клена, каштана, граба) или пластических масс
С помощью линейки определяют линейные размеры, чертят прямые и наклонные линии.

## Slide 10
Разновидностью чертежной линейки является рейсшина
Выпускаются рейсшины шести номеров, длиной, мм: 1-й- 1320,2-й- 1000. 3-й- 900, 4-й -800, 5-й -750 и 6-й – 560
Рейсшины обычно изготовляют с поперечной головкой на одном конце. Выпускают рейсшины и на роликах
При черчении рейсшину прижимают головкой к торцу чертежной доски, что позволяет проводить параллельные линии
РЕЙСШИНЫ

## Slide 11
ТРАНСПОРТИР
Предназначен для измерения и построения углов
При измерении угла его вершину совмещают с центром транспортира, а одну из сторон угла - с диаметром транспортира. Тогда направление другой стороны угла будет указывать на транспортире деление, равное величине угла в градусах
Аналогичным образом с помощью транспортира можно построить необходимый угол
Построение и измерение углов более 180° удобнее производить с помощью круглого транспортира

## Slide 12
ШАБЛОНЫ И ТРАФАРЕТЫ
Тонкая пластинка с разными прорезанными в ней вырезами, знаками, рисунками подлежащими воспроизведению
Трафареты облегчают работу над чертежами и сокращают время, затраченное на их выполнение

## Slide 13: КАРАНДАШИ
Карандаш - это черный пишущий стержень, вставленный в деревянную оправу круглого или шестигранного сечения
Пишущий стержень обычно называют грифелем. Черные (простые) стержни изготавливают из смеси графита и белой глины. Чем меньше глины, тем мягче пишущий стержень и тем меньше требуется усилий, чтобы начертить линию
Карандаши, в зависимости от характера назначения выполняемых чертежных работ и сорта бумаги, подбираются с соответствующей твердостью графита
Твердые карандаши обозначаются буквой "Т", мягкие -буквой "М". Перед буквой стоит цифра, указывающая степень твердости (мягкости) грифеля. С увеличением цифры возрастает твердость или мягкость грифеля

## Slide 14: КАРАНДАШИ
Наша промышленность выпускает чертежные карандаши следующих марок: "Картограф", "Конструктор", "Политехник", "Топограф" четырнадцати степеней твердости (от 7Т до Т, ТМ, и от М до 6М)
Кроме обыкновенных карандашей выпускаются еще и автоматические
Из зарубежных марок карандашей наиболее известны карандаши фирмы "KOH-I-NOOR»
Твердость и мягкость зарубежных карандашей обозначается латинскими буквами "H" и "B": твердые от 9Н до Н и мягкие от В до 6В. Полумягкие карандаши обозначаются НВ или F

## Slide 15: КАРАНДАШИ
При вычерчивании работ используют карандаши только хорошего качества. Они должны обладать следующими свойствами:
подтачиваться без поломок;
вычерчивать тонкие, четкие линии;
не царапать бумагу;
линии, проведенные карандашом, не должны выцветать и терять со временем густоту окраски и должны легко стираться резинкой
Затачивают карандаши ножом - резаком, а окончательно шлифуют на мелкой наждачной бумаге
Очинять карандаши следует на конус длиной до 8 мм с конца, свободного от маркировки
Иногда для прочерчивания прямых линий по линейке грифель у карандашей очиняют в виде лопаточки
Т , ТМ
4 мм
М – 4М
Notes: <number>

## Slide 16
РЕЗИНКА (Ластик)
Немаловажная вещь в черчении - ластик.
Изготавливают ластики (резинки) из специальных сортов резины
Этот небольшой кусочек винила или каучука служит для удаления с чертежа карандашных линий, а также для чистки полей готового чертежа
Для чертежных работ используют те резинки, на которых изображен карандаш
Лучше всего приобретать резинки фирм "KOH-I-NOOR", или отечественные карандашные резинки

## Slide 17
РЕЗИНКА (Ластик)
Итак, резинка должна быть мягкой и снимать с бумаги карандашные линии, удалять грязь, не оставлять на бумаге пятен и не лохматить ее
В процессе черчения не рекомендуется часто пользоваться резинкой, поэтому лучше не проводить лишних линий (особенно лишних жирных линий). Только когда чертеж будет полностью готов, его следует почистить ластиком
Для удобства резинку лучше разрезать по диагонали и стирать острыми гранями с легким нажимом в одном направлении
При сильном нажиме и быстром стирании резинка разогревается от трения и размазывает графит, втирая его в бумагу. Такие пятна трудно удаляются
Резинка должна быть всегда чистой, перед началом работы ее пробуют на клочке бумаги
Резинка, долго лежавшая в сухом месте, покрывается твердой коркой, поэтому хранить резинки длительное время не рекомендуется

## Slide 18: Г О Т О В А Л Ь Н Я
Из отдельных чертежных инструментов комплектуют наборы – готовальни
В состав готовален, кроме чертежного циркуля, кронциркуля, разметочного и микроциркуля, входят удлинитель к кронциркулю, вставки карандашные и игольные, ручки, пенал, отвертка
Готовальни в зависимости от вида и количества входящих в них чертежных принадлежностей выпускают следующих марок: универсальные - У9, У10, У11, У14, У15, У24, У32 (цифра указывает количество инструментов в наборе); конструкторские - большая КБ из 14 предметов и малая КМ из 13; портативная П из 5 предметов и школьная Ш из 7 предметов
Изготовляют также готовальни специального назначения: копировочные - из 13 предметов, топографические - из 7, картографические - из 11.

## Slide 19: ЦИРКУЛЬ - ИЗМЕРИТЕЛЬ
Циркуль – измеритель или разметочный циркуль, служит для измерения и для откладывания на плане отрезков прямых линий, а также для деления отрезков и дуг окружностей на равные части
Он состоит из двух ножек, соединенных шарниром. Концы ножек снабжены винтами, которые закрепляют сменные иголки

## Slide 20: МИКРОЦИРКУЛЬ
Микроциркуль или разметочный кронциркуль используют для измерения и для откладывания на плане небольших отрезков и деления линий на равные части
Он снабжен микрометрическим винтом, который позволяет длительное время сохранять величину взятого раствора
Предельная величина раствора разметочного кронциркуля небольшая и зависит от длины микрометрического винта

## Slide 21: КРУГОВОЙ ЦИРКУЛЬ
Чертежный циркуль или круговой циркуль применяется для вычерчивания окружностей диаметром более 5 мм и от циркуля-измерителя отличается тем, что в одну из его ножек можно вставлять муфточку-держатель с графитом
Для удобства вычерчивания ножка с графитом может сгибаться. При вычерчивании окружностей больших радиусов в ножку кругового циркуля вставляют удлинитель
При подготовке чертежного циркуля к работе необходимо выполнять общие требования и следить, чтобы:
держатель грифеля, или удлинительная приставка плотно входили бы в наконечник и не шатались в нем после закрепления.
игла находилась бы против середины створок рейсфедера и была бы немного длиннее их.
грифель в держателе был бы хорошо заточен и установлен несколько выше конца иглы

## Slide 22: КРОНЦИРКУЛЬ
Кронциркуль служит для вычерчивания окружностей радиусом до 7 мм
Он представляет собой цилиндрическую втулку, внутри которой свободно вращается и двигается вверх и вниз стальной тонкий стержень, с одного конца которого прикреплена шляпка, а другой конец остро заточен в виде иглы
К втулке на гибкой пластинке прикреплена муфточка с грифелем
Изменение расстояния между острием стержня и концом рейсфедера, а так же установка нужного радиуса окружности, производится микрометрическим винтом
С помощью этого винта пластина может приближаться и удаляться от цилиндрической втулки, что и дает возможность вычерчивать окружности малых размеров
КРОНЦИРКУЛЬ

## Slide 23: КЕЙС
Кейсы - папки служат для переноса и хранения чертежно-художественных работ различного формата

## Slide 24
1. Инструменты и принадлежности для выполнения чертежей
2. Правила пользования чертежными инструментами
3. Рациональные приемы работы чертежными инструментами
4. Организация рабочего места
Это нужно
ВЫУЧИТЬ и ЗНАТЬ: