## Slide 1: Совершенствование технологии производства сыра «сливочный» в ООО сыроваренный завод «сармич»

## Slide 2
Сыр является одним из наиболее питательных и калорийных пищевых продуктов, что обуславливается в первую очередь высоким содержанием белка, которое в зависимости от сорта сыра составляет от 18 до 25%. Причем большая его часть находится в растворимой форме и поэтому очень хорошо усваивается организмом. Помимо белка в сыре присутствуют витамины (А, группы В, РР), соли кальция и фосфора, незаменимые аминокислоты, способствующие нормальному развитию и функционированию организма.
Хоть сыр и является товаром ежедневного потребления в России, но все равно в общем показатель потребления сыра на душу населения гораздо ниже по сравнению с европейскими странами. Так, например, во Франции один человек потребляет около 15 кг сыра в год, в Голландии – порядка 10 кг в год, а в России душевое потребление оценивается всего в 2–3 кг в год.
В связи с этим совершенствование технологии производства сыра является актуальным.

## Slide 3
  Технико-экономическая характеристика предприятия
ООО Сыроваренный завод «Сармич» запущен в 2011 г. Предприятие располагается по адресу: г.Инсар, ул.Строительная, 139.
Вся продукция под торговой маркой «Сармич» производится исключительно из натурального молока без использования растительных жиров.
ООО Сыроваренный завод «Сармич» входит в агропромышленный холдинг, состоящий из нескольких молокоперерабатывающих заводов и нескольких молочных комплексов. После выхода Сыроваренного завода «Сармич» на плановую производственную мощность холдинг войдет в первую тройку крупнейших производителей сыра в России.
В данный момент производственная мощность:
– по переработке молока составляет 170 т в смену (350 т в сутки);
– по выработке сыров – 15 т в смену (30 т в сутки).

## Slide 4
  Выбор и обоснование способа производства
Способы производства продуктов выбраны на основе утвержденных технологических инструкций. Проектируемая технология обеспечивает высокое качество продукции, снижение производственных потерь, условия для автоматизации и механизации процессов, передовые, наиболее экономичные методы производства, максимальную изоляцию продукта от окружающей среды, надежную тару для хранения продукта.
Сыр сливочный вырабатывается согласно ТУ 9225-001-99979578-11 с низкой температурой второго нагревания.
Характеристика сыра сливочный:
ФОРМА - низкий цилиндр со слегка выпуклой боковой поверхностью и округленными гранями.
ВНЕШНИЙ ВИД - корка ровная, тонкая, без повреждений и без толстого подкоркового слоя, покрытая полимерными пленками под вакуумом.
ВКУС И ЗАПАХ - умеренно выраженный сырный, кисломолочный, сливочный, без посторонних привкусов и запахов.
КОНСИСТЕНЦИЯ - тесто нежное, пластичное, однородное по всей массе.
РИСУНОК – на разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной и угловатой формы, равномерно расположенных по всей массе.
ЦВЕТ ТЕСТА - от белого до светло-желтого, однородный по всей массе сыра.
ЦВЕТ ПЛЕНКИ – кремовый.
ВЕС ГОЛОВКИ – 6,7 кг.

## Slide 5
Статьи прихода и расхода | Количество продукции, кг |  | 
 | В смену | В сутки | В год
Выработано продукта | 3127,2 | 6254,4 | 1876320
Расход нормализованного молока | 28317 | 56634 | 16990200
Расход цельного молока | 28434 | 56868 | 17060400
Приход сливок | 117 | 234 | 140400
Расход сыворотки | 22653 | 45306 | 13591800
Приход сыворотки обезжиренной | 22523,8 | 45047,6 | 13514280
Приход подсырных сливок | 129,8 | 259,6 | 77880
Результаты продуктового расчета

## Slide 6
Технология производства сыра «Сливочный»
Приемка, контроль качества и сортировка молока
Созревание молока
Тепловая обработка молока
Нормализация молока
Внесение компонентов
Свертывание молока
Обработка сгустка и сырного зерна
Раскисление сыворотки и частичная посолка сыра в зерне
Формование сыра
Прессование сыра
Посолка сыра
Созревание сыра
Сортировка, маркировка, упаковка и хранение сыра

## Slide 7
Аппаратное оформление технологии производства сыра «Сливочный»

## Slide 8
Главными задачами техно–химического контроля являются следующие:
Предотвращение выработки и выпуска на предприятии продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации.
Укрепление технологической дисциплины и повышения ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продукции.
Осуществление мер по рациональному использованию материальных ресурсов, постоянному увеличению на этой основе выпуска продуктов из одной тонны сырья при меньших затратах, материальных, трудовых, финансовых и энергетических ресурсов.
Правильно поставленный микробиологический контоль состояния производства позволяет разработать мероприятия по снижению количества посторонней микрофлоры за счет повышения чистоты аппаратуры, оборудования, посуды, рук обслуживающего персонала. Кроме того, микробиологический контроль дает возможность в случае снижения качества продукции открыть источник микробной инфекции, судить об эффективности применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Чтобы обеспечить выпуск продукции высокого качества, необходимо контролировать развитие технически важной микрофлоры.
Технологический и микробиологический контроль производства

## Slide 9
Наименование | Тип, марка | Произво­дительность | Габариты |  |  | Количество | Занимаемая площадь | 
 |  |  | Длина | Ширина | Высота |  | 1 ед, м2 | Общая, м2
Насос са­мовсасывающий | Е8-36-ЗЦ-3,5- 10 | 10м3/ч | 520 | 225 | 503 | 4 | 0,1 | 0,4
Весы | СМИ-500 | 10м3/ч | 1740 | 1235 | 1775 | 4 | 2,1 | 8,4
Ванна приемная | П6-ОРМ-2 | 1м3 /ч | 2850 | 1570 | 715 | 4 | 4,5 | 18,0
Пластинчатый охлади­ель | 001-УЮ | 10т/ч | 900 | 400 | 400 | 2 | 0,4 | 0,8
Насос центро­бежный | Г2-ОПБ | 10 м3/ч | 480 | 250 | 390 | 2 | 0,1 | 0,20
Резервуар для хранения молока | Г6-ОМГ-25 | 25 м /ч | 6200 | 2820 | 3600 | 4 | 17,5 | 70,0
Пастеризационно-охлад установка | А1-ОКП-10 | 10т/ч | 5430 | 4300 | 2500 | 2 | 23,3 | 56,6
Аппарат для выработки зерна | CDT | 12000 л | 4075 | 2675 | 2670 | 4 | 10,9 | 43,6
Насос для сырного зерна | Г2-ОПЕ | 4900 т/ч | 540 | 275 | 420 | 2 | 0,14 | 0,28
Аппарат для формов сырной массы | Б6-ОРБ | 500 кг | 4500 | 1400 | 1920 | 2 | 6,3 | 12,6
Аппарат для прессования | РМ 14/2000 | 500 кг | 11090 | 1160 | 2400 | 4 | 12,9 | 51,6
Контейнер для посолки | Т-547 | 450 кг | 1080 | 885 | 1335 | 5 | 0,95 | 4,75
Контейнер для созревания сыров | Т-480 | 450 кг | 1102 | 900 | 1232 | 14 | 0,9 | 11,8
Машина для мойки сыров | РЗ-МСЩ | 150 гол | 1850 | 890 | 1175 | 2 | 1,27 | 1,27
Оборудование для производства сыра

## Slide 10
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ
В целях дальнейшего увеличения выработки сыра и повышения ее рентабельности на ООО сыроваренный завод «Сармич» можно предложить следующее:
использовать максимальную загруженность линий;
для упаковки сыра применять барьерную пленку ВВ-3 повышающую сроки хранения и реализации продукции, что также делает его производство более эффективным;
использовать сыворотку, оставшуюся после выработки сыра для дальнейшего производства.