## Slide 1
Тяговая штанга
Шатун
Служит для соединения режущего аппарата с рамой косилки. Состоит из следующих основных сборочных единиц: кронштейна 1, тяговой штанги 2, рифленых сектора 5 и шайбы 4, кронштейна 6, шарнира башмака 7 и эксцентричной втулки 8
Состоит из резьбовой втулки 1, трубы 2, корпуса 3, пальца 4, шарнирного подшипника 5, упорного кольца 6, втулки 7, манжеты 8 и гайки 9.

## Slide 2: Механизм привода ножа
Обеспечивает возвратно-поступательное (колебательное) движение ножа. Состоит из привода и шатуна. Привод косилки (рис. 4) включает основные сборочные единицы: кронштейн коробки ведущего шкива 1, вал ведущего шкива 2, шкив ведущий 4, вилку карданной передачи 7, шлицевой вал 9, клиновые ремни 11, корпус головки шатуна 12 с пальцем эксцентрика 13, шкив эксцентрика 19 и его ось 20.

## Slide 3: Косилки-плющилки

## Slide 5
Агрегатируется тракторами класса тяги - 0,6-1,4 Навесная. Производительность до 2 га/час. Ширина захвата - 2,1 м.Рабочая скорость до - 12 км/час. Транспортная скорость до - 20 км/час.

## Slide 7: РЕГУЛИРОВКИ
Высота среза - регулируется опорными башмаками - чем ниже, относительно пальцевого бруса установлены башмаки, тем выше срез. Зазор в режущей паре (сегмент - противорежущая пластина) - подгибом пальцев или рихтовкой ножа. Оптимальный зазор 0,3 мм. Сегменты должны ходить от центра одного пальца, до центра другого. Допустимое отклонение 3 мм. Регулируют в следующем порядке: 1) Выставить сегменты по центру пальцев 2) Отсоединить шатун 3)Установить кривошип в крайнее положение 4) Удлинить (или укоротить) шатун так, что бы он соединялся с брусом, не передвигая брус. 5) Закрепить шатун

## Slide 8: Правила техники безопасности.
Во избежание несчастных случаев при работе с косилкой необходимо соблюдать следующие правила : Допускать к обслуживанию косилки только трактористов, изучивших конструкцию и правила ее эксплуатации.
Нельзя работать на косилке без защитных кожухов. Пальцы режущего аппарата при транспортных переездах должны быть закрыты щитком.
Перед пуском косилки в работу следить, чтобы никого не было впереди и возле машины.
При остановках агрегата включать вал отбора мощности трактора.
Навешивать и снимать косилку с трактора, а также производить исправление в косилке, регулировку и смазку можно только при заглушенном двигателе трактора.
Очищая на остановках режущий аппарат от травы, а также при заточке и смене ножа, не прикасаться руками к режущим частям.
При подъеме режущего аппарата для установки в транспортное положение не браться руками за пальцы режущего аппарата.
Если косилка не работает и отсоединена от трактора, она должна быть поставлена на имеющиеся на ней стойки, а режущий аппарат, во избежание опрокидывания косилки, должен быть опущен в рабочее положение.