## Slide 1: косилки

## Slide 2: Виды машин

## Slide 3: НАЗНАЧЕНИЕ
Косилка предназначена для скашивания и укладки в прокос или в валок травяной массы.

## Slide 4: Классификация косилок
По типу режущего аппарата
Роторные
возвратно-поступательным движением ножа
По числу режущих аппаратов: однобрусные, двухбрусные, трехбрусные, пятибрусные
По назначению: на косилки для скашивания трав, на косилки-плющилки и косилки измельчители

## Slide 5: Виды косилок с возвратно-поступательным движением ножа

## Slide 6: Косилка состоит из рамы, режущего аппарата, внутреннего и внешнего башмаков, полевой доски, тяговой штанги, шатуна, шпренгеля и привода с механизмом подъема режущего аппарата.

## Slide 7: Режущий аппарат
Предназначен для срезания травы.
Состоит из пальцевого бруса 14, головки ножа 1, направляющей головки ножа 2, крышки головки ножа 3, внутреннего башмака 4. отводного прутка 5, наружного башмака 6, полевой доски 7 со стебле отводом, пальца 8, вкладыша пальца 9, сегмента ножа 10, прижима ножа 11, спинки ножа 12 и пластины трения 13.

## Slide 8: Рама косилки
Служит для присоединения косилки к навесному устройству трактора. Состоит из рамы 1, транспортного крюка 2 и прута 3, стойки 4, оси навески 5, стоек передней 8 и задней 9.