## Slide 1
Оборудование окопов

## Slide 2: Окопы для стрельбы лежа из автомата
Окопы для ведения флангового огня должны иметь бруствер со стороны противника высотой 30 см на всю длину окопа. На устройство каждого окопа пехотной лопатой требуется 0,5 чел./ час.

## Slide 3: Окопы для стрельбы лежа из пулемета

## Slide 4: Окоп для стрельбы из автомата стоя
На устройство окопа пехотной лопатой
требуется 2,5 чел./ час, саперной лопатой - 1,5 чел./ час.

## Slide 5: Окоп для двух стрелков
На устройство окопа пехотной лопатой
требуется 2,5 чел./ час, саперной лопатой - 1,5 чел./ час

## Slide 6: Окоп для стрельбы из пулемета стоя
На устройство окопа пехотной лопатой
требуется 4 чел./ час., саперной лопатой - 2,5 чел./ час.

## Slide 7: Вынесенная ячейка с площадками для стрельбы из пулемета.
На устройство окопа пехотной лопатой
требуется 6 чел.-час., саперной лопатой - 4 чел.-час.

## Slide 8: Окоп для автоматического гранатомета
На устройство окопа пехотной лопатой
требуется 5 чел.-час., саперной лопатой - 3,5 чел.-час.

## Slide 9: Сооружения для наблюдения командира взвода
На устройство сооружения пехотной лоптой
требуется 7,5 чел.-час., саперной лопатой - 5 чел.-час.

## Slide 10: Перекрытая щель на отделении (экипаж)
В слабых грунтах необходимо сделать одежду крутостей. Перекрытие может устраиваться из бревен, фашин, бумажных землесосных мешков, оболочек и других материалов.
На устройство щели с перекрытием из бревен требуется: в средних грунтах при отрывке пехотной лопатой - 50 (45) чел.-час.; саперной лопатой - 24 (20) чел.-час.; в твердых грунтах при отрывке саперной лопатой с киркомотыгой и ломом - 45 (40) чел.-час. Материалы: лес круглый - 2,4 (2,3) м3, проволока диаметром 3 - 4 мм - 4 кг. Цифры в скобках приведены для устройства перекрытой щели на экипаж.

## Slide 11: Маскировка окопов для боевой техники под фон местности
На маскировку требуется: 2 чел.-час., комплектов МКТ - 1 шт,
жердей диаметром 5 - 7 см, длиной 3 м - 5 шт,
проволоки диаметром 2 (4 -5) мм - 2 погонных метра