## Slide 2
Пресс-подборщик рулонный ППР-120 Pelikan (таблица 5) предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в рулоны цилиндрической формы с последующей обмоткой шпагатом. Pelikan применяется в зонах равнинного землепользования и агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9 и 1,4 т.с.

## Slide 4
Компания Krone предлагает на рынке рулонные пресс-подборщики серии Comprima с различными размерами прессовальной камеры, крупнопакующие пресс-подборщики BiG Pack, а также серию универсальных подборщиков-накопителей Titan и универсальных прицепов ZX.
Comprima – слово, производное от латинского comprimere, что означает «сжимать»
Отличительным признаком пресс-подборщиков Comprima является инновационная система прессования NovoGrip – комбинация резино-тканевых ремней и поперечных планок, используемая в качестве рабочего органа для вращения и уплотнения рулона. Благодаря такому сочетанию пресс-подборщики Comprima обеспечивают сумму преимуществ цепочно-планчатых и ременных технологий. Эта система находит применение в пресс-подборщиках как с константной, так и с вариационной камерой прессования.

## Slide 5
Кроме того, Krone предлагает потребителям все модели пресс-подборщиков с неуправляемыми граблинами EasyFlow, которые работают без сложного механизма управления граблинами. Особенностью EasyFlow является волнообразная конструкция оцинкованного скребка (основная концепция работы подборщика с так называемой неуправляемой граблиной состоит в том, что все эксцентрические элементы в подбирающей группе заменены на обычные подпружиненные зубья граблин, а благодаря изменению геометрии скребка масса не забивается). Эта конструкция обеспечивает непрерывный поток убираемой массы при погружении зубьев. В сравнении с традиционными системами число оборотов EasyFlow больше на 30%, соответственно пресс-подборщик может агрегатироваться с большей скоростью, достигая высокой производительности. Большая ширина захвата 2,15 м предоставляет преимущества при работе с большими валками и при прохождении поворотов. Серийный прижимной валец обеспечивает беспрерывный поток материала даже при неравномерных валках. Пять граблин с расстоянием между зубьями 55 мм осуществляют безупречно чистый подбор.

## Slide 6
Comprima F125, F125XC – пресс-подборщики с константной камерой прессования для рулонов диаметром 1,25 м. Comprima F155, F155XC – пресс-подборщики с полувариационной прессовальной камерой для шести различных диаметров рулонов – от 1,25 до 1,50 м. Comprima V150, V150XC – пресс-подборщики с возможностью формирования рулонов диаметром от 1,00 м до 1,50 м. Прессовальная система Novo-Grip обеспечивает высочайшую плотность прессования даже при формировании рулонов большого размера. Comprima V180, V180XC – пресс-подборщики с вариационной прессовальной камерой для рулонов диаметром от 0,90 м до 1,80 м. Два раздельно работающих планчатых транспортера с ремнями NovoGrip.
Comprima CF155XC – комбинация, объединившая в себе функции прессования с полувариационной камерой и обматывания рулонов. Пресс-подборщик и обмотчик рулонов диаметром от 1,25 до 1,50 м с опционально оснащающимся устройством двойной обвязки шпагатом и сеткой. Comprima CV150XC – комбинация пресс-подборщика с вариационной прессовальной камерой и обмотчиком для рулонов диаметром от 1,00 до 1,50 м. Роторный режущий аппарат XC с 17 ножами является серийным оборудованием.

## Slide 8: пресс-подборщик рулонный п-п тюковый п-п кормоуборочный навесной