## Slide 1: Подборщики

## Slide 2: Назначение
Назначение: Пресс-подборщик используется в производстве сенажа и силоса для подбора валков сена и соломы для последующего их прессования с одновременной обмоткой шпагатом.
Благодаря рулонным пресс-подборщикам появляется возможность осуществлять компактную транспортировку и дальнейшее хранение силоса и сенажа. Немаловажными также оказываются такие черты этих пресс-подборщиков, как высокая производительность, надежность, экономия энергоресурсов и простота в эксплуатации.

## Slide 3: Назначение
Пресс-подборщики предназначаются для подбора валков сена естественных и сеяных трав и соломы с последующим их прессованием в тюки или рулоны с одновременной обмоткой шпагатом. Пресс-подборщики дают возможность компактной транспортировки и последующего хранения сенажа и силоса. По способу утрамбовывания сенажа и силоса пресс-подборщики делятся на два вида: рулонные и тюковые.

## Slide 4: Классификация рулонных пресс-подборщиков
По типу прессовальной камеры: -с постоянной камерой прессования; - с переменной камерой прессования. По типу прессующего элемента: - с ременным транспортером; - с планчатым транспортером; - с вальцами. Пресс-подборщик с постоянной вальцовой камерой прессования У этого типа пресс-подборщиков прессовальная камера не меняет своего объема, поэтому сердцевина рулона получается рыхлой, недопрессованной. В начале прессования камера полупустая и рулон не прессуется верхними вальцами. Пресс-подборщик с постоянной транспортерной камерой прессования У этого типа пресс-подборщиков прессовальная камера не меняет своего объема, поэтому сердцевина рулона получается рыхлой, недопрессованной. В начале прессования камера полупустая и рулон не прессуется верхним транспортером. Пресс-подборщик с изменяющейся транспортерной камерой прессования.

## Slide 5: Пресс-подборщик с изменяющейся транспортерной камерой прессования.
У этого типа пресс-подборщиков прессовальная камера увеличивается в объеме по мере заполнения. Рулон получается практически одной плотности за счет постоянного контакта между прессующими элементами и рулоном. Такой пресс-подборщик состоит из подборщика (1), прессующего барабана (2), нижнего транспортера (3), рабочей петли (4), верхнего натяжного ролика с петлей (5), заднего клапана (6) и вязального аппарата (на рисунке не показан), а также рамы, опорных колес, прицепного устройства и механизма привода
Состав
прессующий ремень
натяжное устройство
подвижный валик
барабан
транспортёр
Notes: Принцип работы пресс-подборщика с изменяющейся транспортерной камерой прессования заключается в следующем. Подборщик (1) подбирает валок и передает его в зазор между прессующим барабаном (2) и нижним транспортером (3). Здесь валок подпрессовывается, поступает в рабочую петлю (4), где скручивается в рулон и окончательно прессуется за счет скручивания. Когда рулон достигнет диаметра примерно 1 метра, рабочая петля увеличится так, что холостая петля (5) станет минимальной, ее датчик введет в действие вязальный аппарат. Вязальный аппарат обмотает рулон шпагатом, откроется задний клапан (6), и готовый рулон упадет на землю. Клапан закроется, и процесс повторится

## Slide 7: Пресс-подборщик с изменяющейся вальцовой камерой прессования
У этого типа пресс-подборщиков сено постоянно прессуется за счет поджатия рулона несколькими верхними вальцами, которые в начальный период находятся внизу и поднимаются вверх по мере увеличения рулона. Пресс-подборщик с изменяющейся вальцовой камерой прессования состоит из подборщика; прессовальной камеры; вальцов, расположенных по периметру прессовальной камеры; заднего клапана; вязального аппарата (на рисунке не показан), а также рамы, опорных колес, прицепного устройства и механизма привода.
Notes: Принцип работы пресс-подборщика с изменяющейся вальцовой камерой заключается в следующем. Подборщик подбирает валок и передает в зазор между прессующим барабаном. Здесь валок подпрессовывается, поступает в прессовальную камеру, где сворачивается в рулон и окончательно прессуется за счет скручивания вальцами. Так как вначале рулон небольшого диаметра и верхние вальцы на него не действуют, то рулон имеет небольшую плотность. По мере увеличения диаметра рулона на него начинают воздействовать и верхние вальцы, плотность его возрастает. Когда рулон займет весь объем прессующей камеры и уплотнится, срабатывает вязальный аппарат. После обвязки прессовальная камера открывается, и готовый рулон падает на поле. Потом камера закроется, и процесс повторится

## Slide 8: Устройство:
Основные элементы:
Транспортер-устройство со стандартным захватом, равным 1,7 м, или широким – 2 м.
Частые стержни, обеспечивающие постоянное давление по всей поверхности рулона.
Ротор, который облегчает вход продукции в предкамеру, не допуская замедления или переполнения.
Переменная колея, которая обеспечивает качество работы на сложных почвах и в холмистой местности.
Стержень для давления, обеспечивающий плотность рулона в соответствии с типом обрабатываемого продукта.
Механические крюки, закрывающие задний люк и позволяющие создавать тяжелые рулоны.
Электрическое сигнальное устройство в кабине тягача, сигнализируюшее о наполнении камеры.
Тяговый руль, с помощью которого налаживается высота от земли до рамы машины для приспособления к конкретному тяговому устройству.

## Slide 9
Принцип работы пресс-подборщика рулонного ПРФ
Во время поступательного движения пресс-подборщика, в агрегате с трактором, массы из валка подхватываются пружинными зубьями подборщика и подаются в прессовальную камеру, в ней нижними вальцами и скалками прессующий механизма закручивает эту массу в рулон. Прижимной решеткой производится предварительное уплотнение прессуемой массы. Когда в рулоне достигается заданная плотность прессования – подается сигнал оператору для подачи шпагата. После обмотки рулона шпагатом, при помощи гидроцилиндров, открывается прессовальная камера и за счет вращения нижних вальцов рулон выгружается на землю, и после закрытия прессовальной камеры процесс повторяется.

## Slide 10: Пресс-подборщик AMT.CORSA
Транспортировка и хранение:
Пресс-подборщики АМТ.CORSA не приспособлены для езды по общественным дорогам. Если возникла необходимость их транспортировки, то она осуществляется автомобильным транспортом.
Пресс-подборщики АМТ.CORSA хранят в крытых помещениях для предохранения от атмосферных воздействий во избежание коррозии.

## Slide 11: Принцип работы подборщика-копнителя
При движении трактора подборщик собирает валки и передает на транспортер. Затем сено попадает в камеру, где оно с помощью вращающегося дна и вальцов проворачивается и тем самым уплотняется. При заполнении камеры срабатывает датчик, задняя стенка камеры открывается, и сформированная копна автоматически выгружается. Затем процесс повторяется снова.
Работа подборщика-копнителя осуществляется с помощью гидросистемы.

## Slide 12: Устройство тюкового пресс-подборщика
Состав
приемное устройство
прессующая часть
вязальный аппарат
механизм передачи движения и регулировки
Этапы работы:
Подбор
Прессование
Выгрузка тюков
Notes: Работа
Валок подбирается пружинными зубьями подборщика и шнеком направляется в приёмную камеру пресса. Тюки спрессованного сена связываются посредством вязальных аппаратов. Вязальный аппарат включаетсяавтоматически давлением движущегося в камере сена. Две иглы обматывают тюки двумя нитями шпагата, связывают узлы и затягивают их.[3]