## Slide 1: Презентация Тема:Капельное внесение минеральных удобрений
Подготовил преподаватель: Ткачева К.В.

## Slide 2: Особенности подкормки и основные преимущества
Использование системы капельного орошения позволяет упростить процесс полива, а также в разы облегчает подкормку растений. Сегодня это самый эффективный способ выращивания сельскохозяйственных культур, цветов. Ведь вода и удобрения доставляются прямо в прикорневую систему. Удобрение культур при помощи капельной системы получило название фертигации. Надо помнить, что внесение удобрений через капельный полив имеет некоторые особенности.

## Slide 3: Преимущества капельного внесения минеральных элементов:
Минеральные элементы распространяются более равномерно и лучше усваиваются корневой системой;
Подаются удобрения в той дозировке, которая необходима растению в определенный период развития, поэтому культуры не испытывают ни избытка, ни дефицита минеральных веществ.
Расход удобрений уменьшается, а эффективность их использования увеличивается.
Затраты материальных средств, времени и труда минимизируются, все схемы внесения удобрений при капельном поливе отличаются простотой и удобством.

## Slide 4: Оборудование для капельного удобрения
Чтобы вносить минеральные элементы через капельную систему необходимо специальное оборудование. Во-первых, это удобрительная емкость. Данное приспособление представляет собой герметичный бак, который оснащен кранами на входе и выходе. С его помощью создается перепад в давлении. В результате чего вода попадает в емкость, где находятся минеральные удобрения. Все перемешивается и поступает в главную магистраль.

## Slide 5
Во-вторых, это инжектор Вентури. Устройство представляет собой трубку, которая имеет конусное сужение на двух сторонах основания. Приспособление работает от перепада давления в конструкции. Проходя через инжектор, водный поток разрежается, и в основной канал всасываются минеральные вещества. Удобрения смешиваются с водой, и полученная жидкость следует дальше по системе.

## Slide 6
Третьим элементом является дозирующий насос. Устройство дозирует подачу жидкого удобрения. Это позволяет вносить минеральные элементы в почву пропорционально. Выставить нормы полива овощей при капельном орошении и нормы внесения удобрений пользователь может самостоятельно.
Чтобы вносить удобрения для капельного полива, все вышеприведенные элементы следует подключить параллельно трубе, которая подает в систему воду и обеспечивает орошение.

## Slide 7: Используемые удобрения
Применяются для фертигации только водорастворимые удобрения для капельного полива, которые характеризуются высокой концентрацией питательных веществ. Вещества смешиваются с водой в определенной пропорции. Чаще всего в соотношении 1:100.
Среди всего многообразия минеральных веществ опытные дачники рекомендуют такие комплексные удобрения:
Мультикроп
Нутрифлекс
Спидфол
Рексолин
Акварин

## Slide 8: Как вносить удобрения?
Подбирается кратность полива огородных растений капельной лентой и периодичность внесения удобрения индивидуально для каждой культуры, с учетом агрохимических показателей почвы и в зависимости от того, какой урожай планирует получить дачник. Как правило, начинать подкормку следует через 15 минут после начала орошения. Продолжительность в основном не превышает 30 минут. После того, как подача минеральных элементов прекращена, полив желательно продолжить еще минут 30. Это надо для того, чтобы капельная система очистилась полностью. Если подобрана подходящая технология капельного полива овощей и вносятся необходимые удобрения, урожай будет богатым и стабильным.

## Slide 9: Особенности капельного полива
Разные группы овощей нуждаются в разной периодичности полива.
Так интенсивная технология капусты на капельном поливе будет отличаться от полива картошки. Капусту и помидоры поливают с момента посадки в грунт и практически до сбора урожая. Орошение следует завершить примерно за 3 недели до сбора. Это касается осенних видов. Летние же виды помидор и капусты следует прекратить поливать за 2 недели до сбора. Подобрав режим полива томатов капельным способом, и проводя периодически подкормку, можно не сомневаться, что урожайность будет высокой.

## Slide 10: Спасибо за внимание