## Slide 1: «РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА»
Подготовила:
Ученица 9 «А» класса
ГБОУ школы № 103
Выборгского района
г. Санкт-Петербург

## Slide 2
В данной работе исследовалась освещенность в зависимости от угла падения света и расстояния от источника света.
Цель:
изучить историю развития освещения;
выяснить наиболее рациональные источники освещения;
сравнить лампы накаливания, люминесцентные (энергосберегающие) и светодиодные лампы по освещенности, пульсации и по энергоэффективности;
провести исследование уровня освещенности в зависимости от угла падения света и расстояния от источника света (на примере лампы накаливания и светодиодной лампы).

## Slide 3
Гипотеза: светодиодная лампа на сегодняшний день является наиболее рациональным источником света для освещения жилых помещений.
Объект исследования: осветительные приборы.
Предмет исследования: свет.
Время проведения: декабрь 2019 – март 2020.
Проблема исследования:
На текущий момент среди огромного многообразия различных ламп очень сложно найти приемлемый вариант, гарантирующий большую освещенность и лучшую энергоэффективность.

## Slide 4: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
Лампа накаливания (которую уже запретили использовать) должна гореть не менее 1000 часов.
Люминесцентная компактная лампа горит 8000-10000 часов.
Светодиодная лампа горит до 100000 часов!
Параметры сравнения | Лампа накаливания | Люминесцентная лампа | Светодиодная лампа
Срок службы (в среднем) | 750 – 1000 часов 1 мес. | 8000 – 10000 часов 1 год | 100000 часов 8-10 лет
Нагрев лампы | Сильный | Средний | Низкий
Потребляемая мощность, Вт | 75 | 15 | 10

## Slide 5: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
90 процентов мощности, потребляемой лампой накаливания из сети, тратится на нагрев, и только 10 процентов – на освещение. Световая отдача лампы накаливания – 7-17 люмен на ватт.
Люминесцентные лампы дают световой поток при потреблении 1 ватта мощности из сети – 40-60 люмен.
Светодиодные лампы дают световой поток 50-100 люмен на ватт. И это опять же лучший показатель среди всех ламп.
Базовые характеристики | Лампы накаливания | Лампы люминесцентные | Лампы светодиодные
Яркость | средняя | низкая | высокая
Инфракрасное излучение | очень высокое | минимальное | отсутствует
Ультрафиолетовое излучение | приемлемое | очень высокое | отсутствует
Световая отдача, лм/Вт | 7 – 17 | 40 – 60 | 50 – 80

## Slide 6
угол | R = 1 м | R = 0,5 м | R = 0,2 м
0 | 10 | 14 | 20
45 | 55 | 195 | 1000
90 | 70 | 150 | 800
135 | 68 | 185 | 946
180 | 65 | 200 | 980
Зависимость освещенности от угла падения света и расстояния
(для лампы накаливания 60 Вт, освещенность в Люксах)
Зависимость освещенности от угла падения света и расстояния
(для светодиодной лампы 12 Вт, освещенность в Люксах)
угол | R = 1 м | R = 0,5 м | R = 0,2 м
0 | 20 | 50 | 91
45 | 45 | 91 | 600
90 | 65 | 250 | 830
135 | 88 | 330 | 1000
180 | 102 | 1000 | 3000

## Slide 8
Chart: Зависимость освещенности от угла при разных расстояниях до источника
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350
20 см | 83.19 | 242.8511 | 382.3298 | 498.8905 | 591.5586 | 661.1213 | 710.1266 | 742.8845 | 765.4658 | 785.7031 | 813.19 | 859.2817 | 937.0946 | 1061.5067 | 1249.157 | 1518.4462 | 1889.5362 | 2384.3503 | 3026.573 | 2384.3503 | 1889.5362 | 1518.4462 | 1249.157 | 1061.5067 | 937.0946 | 859.2817 | 813.19 | 785.7031 | 765.4658 | 742.8845 | 710.1266 | 661.1213 | 591.5586 | 498.8905 | 382.3298 | 242.8511
35 см | 56.97 | 144.3184 | 221.0098 | 285.3904 | 336.8282 | 375.7138 | 403.4594 | 422.5 | 436.2922 | 449.3152 | 467.07 | 496.08 | 543.8906 | 619.0696 | 731.2066 | 890.9138 | 1109.825 | 1400.5968 | 1776.9074 | 1400.5968 | 1109.825 | 890.9138 | 731.2066 | 619.0696 | 543.8906 | 496.08 | 467.07 | 449.3152 | 436.2922 | 422.5 | 403.4594 | 375.7138 | 336.8282 | 285.3904 | 221.0098 | 144.3184
50 см | 46.3 | 86.0616 | 121.2056 | 150.8762 | 174.7592 | 193.0813 | 206.6104 | 216.6558 | 225.068 | 234.2385 | 247.1 | 267.1267 | 298.3336 | 345.2773 | 413.0552 | 507.3063 | 634.2104 | 800.4889 | 1013.404 | 800.4889 | 634.2104 | 507.3062 | 413.0552 | 345.2773 | 298.3336 | 267.1267 | 247.1 | 234.2385 | 225.068 | 216.6558 | 206.6104 | 193.0813 | 174.7592 | 150.8762 | 121.2056 | 86.0616

## Slide 9: Заключение
Главным и самым существенным достоинством светодиодных ламп является их высокая энергоэффективность, т.е. низкое потребление электроэнергии при высоком уровне освещённости и низким уровнем пульсации. На первый взгляд очень высокая стоимость светодиодных ламп может рассматриваться, как минус, но в долгосрочной перспективе они все же выгоднее. Это можно наглядно видеть в расчете экономической эффективности применения светодиодных ламп.
Также, светодиодные светильники создают большую освещенность в одном направлении. Кроме того, на освещенность влияет высота подвеса лампы. Потому источники света надо располагать с расчётом диаметра половинной освещенности.
С учетом вышеизложенного мы выбираем для своего светильника светодиодную лампу.